## Slide 1
第6章 半导体存储器和可编程逻辑器件
北京交通大学 数字系统基础

## Slide 2
主要内容
半导体存储器
可编程逻辑器件

## Slide 3
半导体存储器是一种由半导体器件构成的能够存储数据、运算结果、操作指令的逻辑部件, 主要用做计算机内存储器。
1. 半导体存储器
分类
掩模ROM
可编程ROM（PROM）
可擦除可编程ROM（EPROM）
随机存储器RAM
静态存储器SRAM
动态存储器DRAM
按存取方式的不同
UVEPROM
E2PROM
只读存储器ROM
Flash Memory
电可擦除
紫外线擦除
快闪存储器
触发器组成
含电容，需要刷新

## Slide 4
只读存储器（ROM，Read-Only Memory）是一种存储固定信息的存储器，当信息被加工时或被编程时，信息被存储在ROM中。
特点： ①只能读出，不能写入；
②属于组合电路，电路简单，集成度高；
③具有信息的不易失性；
缺点： 只适应存储固定数据的场合。
半导体存储器概述
随机存取存储器（RAM，Random-Access Memory）是可以从任意选定的单元读出数据，或将数据写入任意选定的存储单元。在计算机中，RAM用作内存储器和高速缓冲存储器。
优点： 快速读写，使用灵活。
缺点： 掉电丢失信息。

## Slide 5
存储单元：是指存放一位0、1的物理器件。
例：1K bit=1024 bit=210 bit
字：一个独立的信息单元，有独立统一的地址。
字数 = 2n (n：地址码的位数)。
位数：一个信息单元的二进制长度。常见单位：字节(Byte)，1Byte=8bit
存取容量：表示存储器存放二进制信息的多少。是存储单元个数的总和(bit)。存取容量 = 字数×位数。
存取周期：把连续两次读（写）操作间隔的最短时间称为存取周期。一般用来表征存储器的存取速度。
半导体存储器的技术指标

## Slide 6
只读存储器ROM
地 址 译 码 器
地 址 输 入
W0
……
WN-1
存储矩阵
N×M
输出及控制电路
D0
DM-1
……
数据输出
图6-1 ROM结构图
字线（选择线）：N条
位线（数据线）：M条
存储矩阵：由存储单元排列而成，每个存储单元能存放一位二值代码，每一组存储单元有一个对应的地址代码。
每字有M位
容量：
N个字（N= 2n）
共N×M位（bit）

## Slide 7
只读存储器ROM
地 址 译 码 器
地 址 输 入
W0
……
WN-1
存储矩阵
N×M
输出及控制电路
D0
DM-1
……
数据输出
图6-1 ROM结构图
地址译码器
对应于N条字线，地址译码器必须有n条地址线输入：且
N= 2n
一个地址码对应一条字线，当某条字线被选中时，与该字线联系的一组存储单元（字）就与数据线相通，进行读操作。

## Slide 8
只读存储器ROM
地 址 译 码 器
地 址 输 入
W0
……
WN-1
存储矩阵
N×M
输出及控制电路
D0
DM-1
……
数据输出
图6-1 ROM结构图
输出及控制电路
选中的字经输出及控制电路输出：提高带负载能力；由三态控制信号决定数据输出的时刻。
ROM的工作原理
地址译码器根据地址码选中一条字线（只有一条！）
字线对应的存储单元的各位数码经位线输出

## Slide 9
当译码器输出所对应的W（字线）为高时，在线上的二极管导通，将相应的D（位线）与W 相连使D 为1，无二极管的D 为0，如图中所存的信息为：
D0：0101；D1：1110；D2：0011；D3：1010
二极管ROM基本原理
图中，一个2线 — 4线地址译码器将两个地址码A0、Al译成四个地址W0~W3。存储单元是由二极管组成的4×4存储矩阵，其中1或0代码是用二极管有无来设置的。

## Slide 10
存储
矩阵
位线
字线
输出控制电路
M=44
地址译码器
二极管ROM基本结构

## Slide 11
字线与位线的交点都是一个存储单元。由于本例中地址译码器低电平有效，则交点处有二极管相当于存0，无二极管相当于存1。
当OE=1时，输出为高阻状态
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0
地 址
A1
A0
D3
D2
D1
D0
内 容
当OE=0时，
位线与字线之间逻辑关系为：
Notes: 此处说明电压电流等为什麽用相量形式.

## Slide 12
字线
存储
矩阵
位线
字线与位线的交点都是一个存储单元。
与教材图6-2例题相比，右图中的译码器输出低电平有效，故交点处有MOS管相当存0，无MOS管相当存1。
NMOS ROM基本原理

## Slide 13
可编程只读存储器(PROM)
与ROM在出厂时固定不同，PROM在出厂后，用户可根据需要进行编程，但只能改写一次。
出厂时每个发射极的熔断丝都是连通的，存储内容全部为0。如果想使某单元改写为1，需要使熔断丝通过大电流，使它烧断。一经烧断，再不能恢复。

## Slide 14
可擦可编程只读存储器
☆ 电擦除，一般芯片内部带有升压电路，可以直接
读写E2PROM，
☆ 擦除时间较短，可对单个存储单元擦除。
☆ 读出：5V；擦除：20V；写入：20V。
EPROM：光擦除可编程ROM（UVEPROM）
E2PROM：电擦除可编程ROM
FLASH ROM：电擦除可编程ROM
☆ 紫外线照射擦除，时间长20～30分钟
☆ 整片擦除
☆ 写入一般需要专门的工具
☆ 结合EPROM和E2PROM的特点，构成的电路形式简
单，集成度高，可靠性好。
☆ 擦除时间短(ms级)，整片擦除、或分块擦除。
☆ 读出：5V；写入：12V；擦除：12V(整块擦除)

## Slide 15
快闪存储器(Flash Memory)
存储单元采用浮栅隧道氧化层MOS管。根据浮置栅Gf上是否有电荷来区分1和0（ Gf控制漏源极是否导通）。
当GC与D之间加高压时(可正可负)，薄氧化层被击穿，形成导电隧道，漏区电子可以到达浮栅Gf (GCD间加正电压)，浮栅电子也可以到达漏区(GCD间负电压)，因此写入和擦除都可以通过电信号来实现。与E2PROM相比，Flash擦除时间更短，集成度高、容量大，应用广泛。

## Slide 16
随机存取存储器RAM
随机存取存储器（RAM）可以从任意选定的单元读出数据，或将数据写入任意选定的存储单元。
RAM分为静态RAM和动态RAM；
静态RAM又分为双极型和MOS型。
输入：地址输入、控制输入、数据输入
输出：数据输出

## Slide 17
随机存取存储器RAM
Intel公司MOS型SRAM 2114（1024×4位）结构图
执行写操作
执行读操作
注：RAM的结构原理和应用由后续《计算机组成原理》课程做详细介绍。

## Slide 18
2. 可编程逻辑器件
可编程逻辑器件（Programmable Logic Device, PLD）是一种通用器件，逻辑功能可由用户对器件编程来设定。
可编程逻辑器件的编程可以用硬件描述语言HDL来实现。目前最主要的硬件描述语言是VHDL和Verilog HDL。
PLD的结构
与门
阵列
或门
阵列
乘积项
和项
PLD主体
输入
电路
输入信号
互补
输入
输出
电路
输出函数
反馈输入信号
可由或阵列直接输出，构成组合输出；
通过寄存器输出，构成时序方式输出。

## Slide 19
(1) 连接的方式
PLD的逻辑符号表示方法
L=A•B•C
与门
或门
A
B
C
D
L
A
B
C
&
L
L=A+B+C+D
A
B
C
≥1
L
D
(2)基本门电路的表示方式
Notes: 19
图中看出，谐波次数越高，幅值分量越小，对原波形的贡献越小，所以在一定条件下可忽略高次谐波。

## Slide 20
三态输出缓冲器
输出恒等于0的与门
输出为1的与门
输入缓冲器
PLD的逻辑符号表示方法

## Slide 21
PLD的分类
按PLD中的与、或阵列是否可编程
PLD中的三种与、或阵列
与阵列、或阵列均可编程(PLA)
与阵列固定，或阵
列可编程(PROM)
与阵列可编程，或阵列固定(PAL和GAL等)

## Slide 22
实现的函数为：
固定连接点
（与）
编程连接点
（或）
例1 PROM电路图如下，试写出该电路的逻辑表达式。
基于PLD的组合逻辑电路分析
简化形式

## Slide 23
基于PLD的组合逻辑电路分析
例2：由PLA构成的逻辑电路如图所示，试写出该电路的逻辑表达式，并确定其逻辑功能。

## Slide 24
基于PLD的组合逻辑电路分析
解：写出该电路的逻辑表达式
AnBnCn
AnBn
AnCn
BnCn
AnBnCn
AnBnCn
AnBnCn
全加器

## Slide 25
例3 试写出该电路的逻辑表达式。
基于PLD的组合逻辑电路分析

## Slide 26
设计过程
基于PLD的组合逻辑电路设计
电
路方
设案
计
设
计
输
入
优
化
电
路
选
择
器
件
编
程
器时
件序
功检
能查
以PROM为例，从组合电路角度看:
存储矩阵为或阵列把
乘积项组合成m个逻辑函
数输出。
地址译码器产生2n个字线为固定与阵列产生2n个乘积项
输入地址信号为电路的输入逻辑变量

## Slide 27
例4：试用适当容量的PROM实现两个两位二进制数比较的比较器。
解：(1)设两个两位二进制数分别为A1A0和B1B0，当A1A0大于B1B0时，F1＝1， A1A0等于B1B0时，F2＝1， A1A0小于B1B0时，F3＝1，下表给出了两位二进制数比较结果的输入输出对照表。
输出函数最小项表达式：
F1＝m（4,8,9,12,13,14）
F2＝m（0,5,10,15）
F3＝m（1,2,3,6,7,11）
(2)把A1A0和B1B0作为PROM的输入信号，F1、F2和F3为或阵列的输出，PROM实现比较器的阵列图为：

## Slide 28
(3)选用PROM的容量16×3位可满足要求。
PROM实现简单的组合逻辑电路函数方便。
大多数组合逻辑函数的最小项不超过40个，PROM芯片的面积利用率不高，功耗增加。
PROM与阵列固定，必须进行全译码，产生全部的最小项。
4个地址进行全译码，产生16个乘积项。
0
.
.
.
16
3个输出产生3个乘积项之和函数。
为解决这一问题，考虑与阵列也设计成可编程形式来实现组合逻辑，即由PLA实现。

## Slide 29
例5: 试用PLA实现四位自然二进制码转换成四位格雷码。
解：（1）设四位自然二进制码为B3B2B1B0，四位格雷码为G3G2G1G0，其对应的真值表如下表所示。
N
B3
B2
B1
B0
G3
G2
G1
G0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 1
0 0 1 0
0 1 1 0
0 1 1 1
0 1 0 1
0 1 0 0
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 1
1 1 1 0
1 0 1 0
1 0 1 1
1 0 0 1
1 0 0 0
根据表列出逻辑函数并简化，得最简输出表达式如下：

## Slide 30
(2)转换器有四个输入信号，化简后需用到7个不同的乘积项，组成4个输出函数，故选用四输入的7×4PLA实现，下图是四位自然二进制码转换为四位格雷码转换器PLA阵列图。
用PLA实现同样的的逻辑功能，仅用了七个乘积项，比PROM全译码少用9个。因此降低了芯片面积，提高了芯片利用率，在实现多输入、多输出的复杂逻辑函数方面较PROM有优越之处。
PLA除了能实现各种组合电路外，还可以在或阵列之后接入触发器组，作为反馈输入信号，实现时序逻辑电路。
4个输出
与阵列
或阵列
四个自然二进制码输入
×
×
×
×
×
×
×
×
七个乘积项

## Slide 31
D Q0
Q0
D Q1
Q1
D Q2
Q2
QCC
CP
解: (1)根据PLA与或阵列的输入/ 输出关系，可直接得到各触发器的激励方程及输出方程：
D0 = Q0 + Q1Q0
D1 = Q1Q0 + Q1Q0
D2 = Q0 Q2+ Q2Q0
QCC = Q0 Q1Q2+
Q0 Q1 Q2
D0 = Q0 + Q1Q0
D0
基于PLD的时序逻辑电路设计
例6：PLA和D 触发器组成的同步时序电路如图所示，要求：
（1）写出电路的驱动方程、输出方程。
（2）分析电路功能，画出电路的状态转换图。

## Slide 32
(2) 先设定电路的状态，根据触发器的激励方程和输出方程，可列出下表所示的电路状态转换表。
Q2 Q1 Q0
D2 D1 D0
Q2n+1Q1n+1Q0n+1
QCC
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
1 0 1
0 1 1
1 0 1
0 1 0
0 0 1
1 1 1
0 0 1
1 1 0
1 0 1
0 1 1
1 0 1
0 1 0
0 0 1
1 1 1
0 0 1
1 1 0
1
0
0
0
0
0
1
0
根据状态转换表，画出下图所示的电路状态转换图。
000
101
111
110
001
011
010
100
该电路是能够自启动的同步六进制计数器。

## Slide 33
低密度可编程逻辑器件
（LDPLD）
高密度可编程逻辑器件
（HDPLD）
PLD芯片技术的分类与发展现状
PROM
PLA
PAL
GAL
EPLD
CPLD
FPGA
可编程逻辑器件
（PLD）
主流FPGA产品

## Slide 34
FPGA
现场可编程逻辑门阵列(FPGA ,Field Programmable Gate Array)是一种可编程逻辑芯片，与固定功能的专用集成电路ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)不同，FPGA 的逻辑电路可以通过编程修改，从而实现不同的功能。
FPGA 可以在硬件级别上实现运算器、乘法器、数字滤波器、二维卷积器等具有复杂算法的逻辑单元和信号处理单元电路，主要应用场景包括：
  硬件加速器：如深度学习、密码学、图像处理等。
  数字信号处理：如音视频编解码、通信信号处理、雷达信号处理等
  通信协议：如以太网、USB、PCIe 等协议的硬件化，可以作为网络设备、高速数据传输设备、高性能存储器控制器等。
  控制系统：如工业自动化、机器人控制、航空航天控制等

## Slide 35
可配置逻辑
模块CLB
输入/输出
模块I/OB
可编程连
线PI
编程开关
矩阵PSM
FPGA的结构
XILINX公司XC4000E系列FPGA芯片结构图
FPGA的编程单元是基于静态存储器（SRAM）结构，从理论上讲，具有无限次重复编程的能力。

## Slide 36
FPGA的开发步骤
FPGA厂商会提供开发工具包，除了方案设计和输入/输出电路外，其它功能都可用编程软件自动完成。
方案设计一般采用Verilog HDL硬件描述语言，相关内容可参考实验指导书