## Slide 1: 计算机组成原理 2024
计算机与信息技术学院

## Slide 2
第一章 计算机系统概述
教学目标：
（1）了解计算机的基本组成、主要技术指标
（2）理解冯诺依曼的两种体系结构特点
（3）理解计算机系统层次的划分方法及
各个层次在计算机系统中的作用
教学单元一

## Slide 3: 一、 计算机系统概论
1.1计算机系统简介
软硬件概念
计算机系统的层次结构
计算机组成和计算机体系结构
1.2计算机的基本组成
冯诺依曼计算机的特点
计算机的硬件框图
计算机的工作步骤
1.3计算机硬件的主要技术指标
机器字长
存储容量
运算速度
本书结构

## Slide 4: 一、计算机系统简介
1. 计算机的软硬件概念
计算机系统
由具有各类特殊功能的信息（程序）组成
计算机的实体，如主机、外设等
硬件
软件

## Slide 5
按任务需要编制成的各种程序
用来管理整个计算机系统
系统软件
应用软件
语言处理程序
操作系统 (OS)
服务性程序
数据库管理系统（DBMS)
网络软件
软
件
1.1
数据库管理系统软件(DBMS)和数据库系统(DBS)的区别：DBMS是系统软件，DBS是系统中引入数据库后的系统，是一个集合体，包含数据库、计算机硬件、软件和数据库管理员。

## Slide 6
计算机
高级语
言程序
目标
程序
（.obj.exe）
结果
翻译
运行
1.1
i=0
i=i+1
Move R0,0
Add R0,1
000 000 000
001 000 001
汇编语言（汇编程序翻译）
机器语言（计算机直接识别执行）
高级语言（编译程序编译）
解释程序（解释器解释）
Notes: 不同种类的软件是如何跑在咱们的计算机上面的呢

## Slide 7
高级语言和汇编语言都必须转化成机器语言才可以被计算机执行。
翻译程序：将高级语言源程序翻译成机器语言程序的软件
    解释程序：翻译一句执行一句，边翻译边执行，无目标程序。
    编译程序：一次全部翻译成目标程序，只执行目标程序。
      编译：由高级语言转化为汇编语言的过程称为编译
汇编程序：具有把汇编语言编写的程序转换成等价的机器语言程序的功能的程序。
  汇编：汇编语言源程序翻译成机器语言程序的过程为汇编。
编译：源语言是C、C++、JAVA等高级语言，目标语言是汇编语言或者机器语言之类的低级语言

## Slide 8
将高级语言程序翻译成机器语言程序需借助于____
编辑程序
连接程序
编译程序
汇编程序
A
B
D
C
C

## Slide 9
以下语言中哪一种在计算机上执行最快？
Python
JAVA
汇编语言
C++
A
B
D
C
C

## Slide 10
用编译程序翻译
成汇编语言程序
用汇编程序翻译
成机器语言程序
用机器语言解释操作系统
机器语言
由硬件直接执行微指令
软
件
硬
件
1.1
虚拟机器 M4
虚拟机器 M3
虚拟机器 M2
实际机器 M1
微程序机器 M0
高级语言
i=i+1
Add R0,1
001 000 001
2、计算机系统的层次结构

## Slide 11
计算机体系结构
计算机组成原理
1.1
3、计算机体系结构和计算机组成原理
Architecture
Organization
是指那些能够被程序员所见到的计算机系统的属性，即
概念性的结构与功能特性。
（使用什么样的指令集，寻址技术等抽象的属性，如有无乘法指令，量化评估）
指如何实现计算机体系结构所体现的属性，它包含了许多对程序员来说是透明的硬件细节。
（乘法指令的实现）

## Slide 12: 冯·诺依曼计算机硬件框图（早期）
数据
算术运算
逻辑运算
存放数据
和程序
将信息转换成机
器能识别的形式
将结果转换成
人们熟悉的形式
指挥程序
运行
存储器
输入设备
运算器
控制器
输出设备
程序
是否有瓶颈？

## Slide 13
1. 计算机由五大部件组成 (中央处理器CPU、I/O）
3. 指令和数据用二进制表示
4. 指令由操作码和地址码组成
6. 以运算器为中心
2. 指令和数据以同等地位存于存储器
可按地址寻访
5. 存储程序
1、冯·诺依曼计算机的特点
5. 存储程序（顺序存放）
001 000 001

## Slide 14
二.现代计算机硬件框图
1.2
以存储器为中心的计算机硬件框图
程序
存储器
输出设备
输入设备
运算器
控制器
数据
结果
计算

## Slide 15
ALU
主存储器
辅存
CPU
主机
I/O设备
硬件
CU
二.现代计算机硬件框图
存储系统
输入设备
运算器
输出设备
控制器
1.2
ALU
CPU
主机
I/O
设备
CU
主
存

## Slide 16
冯诺依曼结构计算机由五大部件组成，它们是输入设备、输出设备和______。
控制器、中央处理器、存储器
控制器、运算器、中央处理器
控制器、运算器、存储器
运算器、中央处理器、存储器
A
B
C
D

## Slide 17
二.计算机的工作步骤
1.2
1.上机前的准备
建立数学模型
确定计算方法
编制解题程序
      程序 运算的全部步骤
      指令 每一个步骤

## Slide 18
取x 至运算器中
乘以x 在运算器中
乘以a 在运算器中
存ax2 在存储器中
取b 至运算器中
乘以x 在运算器中
加ax2 在运算器中
加c 在运算器中
(ax + b)x + c
取x 至运算器中
乘以a 在运算器中
加b 在运算器中
乘以x 在运算器中
加c 在运算器中
计算 ax2 + bx + c
1.2
编程举例
ax2
bx

## Slide 19
主存单元的地址（十） | 指令 |  | 注释
 | 操作码 | 地址码 | 
0 | 000001 | 0000001000 | 取数x至ACC
1 | 000100 | 0000001001 | x乘a得ax ,存于ACC中
2 | 000011 | 0000001010 | 加b得ax+b ,存于ACC中
3 | 000100 | 0000001000 | 乘x得（ax+b)x,存于ACC中
4 | 000011 | 0000001011 | 加c得ax2 + bx + c ,存于ACC
5 | 000010 | 0000001100 | 将ax2 + bx +c ,存于主存单元
6 | 000101 | 0000001100 | 打印
7 | 000110 |  | 停机
8 | x |  | 原始数据x
9 | a |  | 原始数据a
10 | b |  | 原始数据b
11 | c |  | 原始数据c
12 |  |  | 存放结果
1.2
计算 (ax + b)x + c 程序清单
取数指令
乘法指令
加法指令
乘法指令
加法指令
存数指令

## Slide 20
存储体
宿舍楼
存储单元 用于存放一串二进制代码
存储字 存储单元中二进制代码的组合
存储字长 存储单元中二进制代码的位数 （固定？）
每个存储单元赋予一个地址号（寝室号）
按地址寻访
– 存储单元
– 存储元件（基元、元）
（0/1）
– 寝室
– 床位
（无人/ 有人）
(1)存储器的基本组成
1.2
2.计算机的基本组成
MDR
主存储器
存储体
MAR

## Slide 21
MAR: Memory Address Register
MDR：Memory Data Register
1.2
存储器地址寄存器
反映存储单元的个数
存储器数据寄存器
反映存储字长
(1)存储器的基本组成
MDR
主存储器
存储体
MAR
数据存储是以“字节”（Byte）为单位
数据传输大多是以“位”（bit，又名“比特”）为单位

## Slide 22
1.2
总容量 = 存储单元个数*存储字长 bit
= 存储单元个数*存储字长/8 Byte
32位MAR的和64位MAR
(1)存储器的基本组成
MDR
存储体
MAR
在描述存储容量、文件大小：K、M、G、T通常用2的次幂表示
设 MAR = 4 位 存储单元：16
MDR = 8 位 存储字长：8

## Slide 23
现代计算机存储数据的基本单位是什么？
字节
字符
字
位
A
B
C
D

## Slide 24: 运算器的基本组成
运算器的功能？
基本组成：3个寄存器+1个算术逻辑单元
ACC (Accumulator 累加器）
MQ (Multiplier-Quotient Register 乘商寄存器）
X（通用寄存器, 操作数寄存器）
ALU (算术逻辑单元, 制作成本高）
运算器
MQ
ACC
ALU
X

## Slide 25
 | ACC | MQ | X
(2)运算器的基本组成及操作过程
运算器
MQ
ACC
ALU
X
被加数，
被减数，
被除数，
乘数，
商
加数
减数
被乘数
除数
加法
减法
乘法
除法
和
差
余数
乘积高位
乘积低位

## Slide 26
ACC 被加数
ACC
初态
① 加法操作过程
1.2
[ACC]+[X]
ALU
[M] X
X
ACC
ACC
指令
加
M
运算器
MQ
ACC
ALU
X
Accumulator

## Slide 27
1.2
② 减法操作过程
运算器
MQ
ACC
ALU
X
指令
减
M
ACC 被减数
ACC
初态
[M] X
X
[ACC]-[X]
ALU
ACC
ACC

## Slide 28
运算器
MQ
ACC
ALU
X
ACC
ACC 被乘数
初态
1.2
MQ
[M]
MQ
指令
乘
M
③ 乘法操作过程
X
[ACC]
X
ALU
[X]×[MQ]
0
0
ACC
ACC∥MQ
ACC
MQ
Multiplier-Quotient

## Slide 29
运算器
MQ
ACC
ALU
X
ACC 被除数
ACC
初态
1.2
[ACC]÷[X]
ALU
MQ
ACC
MQ
余数在ACC中
指令
除
M
[M] X
X
④ 除法操作过程

## Slide 30
取指令
分析指令
执行指令
PC
IR
CU
取指
执行
PC 存放当前欲执行指令的地址，
具有计数功能（PC）+ 1 PC
IR 存放当前欲执行的指令
访存
访存
完成
一条
指令
1.2
(3)控制器的基本组成
CU 控制单元
PC
IR
CU

## Slide 31
即将执行的指令被存放在哪里？
PC
IR
MAR
MDR
A
B
C
D

## Slide 32
控制器的组成部分有___
乘商寄存器
指令寄存器
程序计数器
地址寄存器
A
B
C
D

## Slide 33
1
2
3
5
6
7
8
9
以取数指令为例
4
(4)主机完成一条指令的过程
1.2
CU
控制
单元
主存储器
MDR
MAR
存储体
CPU
PC
控制器
IR
…
运算器
MQ
ACC
ALU
X
I/O
设
备

## Slide 34
1
2
3
5
6
7
9
8
以存数指令为例
4
(4)主机完成一条指令的过程
CU
控制
单元
主存储器
MDR
MAR
存储体
I/O
设
备
CPU
PC
控制器
IR
…
运算器
MQ
ACC
ALU
X

## Slide 35
取指令
(PC) MAR
  M(MAR)MDR
  (MDR)IR
分析指令
OP(IR) CU
执行指令
  Ad(IR) MAR
  M(MAR) MDR
  （MDR) ACC
(4)主机完成一条指令的过程

## Slide 36
主存单元的地址（十） | 指令 |  | 注释
 | 操作码 | 地址码 | 
0 | 000001 | 0000001000 | 取数x至ACC
1 | 000100 | 0000001001 | x乘a得ax ,存于ACC中
2 | 000011 | 0000001010 | 加b得ax+b ,存于ACC中
3 | 000100 | 0000001000 | 乘x得（ax+b)x,存于ACC中
4 | 000011 | 0000001011 | 加c得ax2 + bx + c ,存于ACC
5 | 000010 | 0000001100 | 将ax2 + bx +c ,存于主存单元
6 | 000101 | 0000001100 | 打印
7 | 000110 |  | 停机
8 | x |  | 原始数据x
9 | a |  | 原始数据a
10 | b |  | 原始数据b
11 | c |  | 原始数据c
12 |  |  | 存放结果
1.2
计算 (ax + b)x + c 程序清单
取数指令
乘法指令
加法指令
乘法指令
加法指令
存数指令

## Slide 37
(PC)+1PC

## Slide 38
(5) ax2 + bx + c 程序的运行过程
将程序通过输入设备送至计算机
程序首地址
打印结果
分析指令
取指令
…
停机
启动程序运行
,(PC )+ 1 PC
执行指令
1.2
MAR
M
MDR
IR
PC
CU
OP(IR)
Ad(IR)
MAR
M
MDR
ACC
PC

## Slide 39
1.3 计算机硬件的主要技术指标
1 机器字长
CPU 一次能处理数据的位数，如64位CPU,
与 CPU 中的 寄存器位数 有关
CPU时钟周期（节拍脉冲、T周期），主频的倒数，是CPU中最小的时间单位，每个动作至少要1个时钟周期。
主频（CPU时钟频率），同一个型号的计算机，其主频越高，完成指令的一个执行步骤所用的时间越短，执行的指令越快，1.8GHz, 2.4GHz,2.8GHz等。
1Hz (每秒1次)
2 运算速度

## Slide 40: 1.3 计算机硬件的主要技术指标
运算速度
=
fi ti
TM
吉普森法
主频，核数
每秒执行百万条指令
Million Instruction Per Second
MIPS
执行一条指令所需时钟周期数
Clock Cycle Per Instruction
CPI
每秒浮点运算次数
Floating Point Operation Per Second
FLOPS
fi第 i条指令在全部操作的百分比
ti第 i条指令执行时间

## Slide 41
以下哪些术语是用来评价CPU的性能___
MIPS
MAR
FLOPS
CPI
A
B
C
D

## Slide 42
若一台计算机的机器字长为4字节，则表示该机器（）
能处理的数值最大为4位十进制数
能处理的数值最大为4位二进制数
在CPU中能够作为一个整体处理32位的二进制代码
A
B
C

## Slide 43
221b = 256 KB
213 b= 1 KB
如
3.存储容量
主存容量
辅存容量
存储单元个数 × 存储字长
字节数
字节数 80 GB
如 MAR MDR 容量
10 8
16 32
存放二进制信息的总位数
1.3
1K = 210
1B = 23b
1G = 230
1 K × 8位
64 K × 32位

## Slide 44: 1.4 课程主要内容
概论
计算机

## Slide 45: 1.4
计算机系统的硬件结构
计算机
I/O
系统总线
存储器
CPU

## Slide 46: 1.4
CPU
内部互连
ALU
CU
寄存器
中央处理器
CPU
计算机
I/O
系统总线
存储器
CPU

## Slide 47: 1.4
CPU
内部互连
ALU
CU
寄存器
中央处理器
寄存器
和解码器
控制单元
排队
逻辑
控制
存储器
CU
计算机
I/O
系统总线
存储器
CPU

## Slide 48: 思考题：
1.2 计算机系统从功能上可划分为哪些层次？各层次在计算机系统中起什么作用？
1.5 冯.诺依曼计算机体系的基本思想是什么？按照此思想设计的计算机硬件系统应由哪些部件组成？各起什么作用？
1.11. 指令和数据都存于存储器中，计算机如何区分它们？【计算机内部由哪两种信息在流动？它们彼此有什么关系？】

## Slide 49
冯·诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中，CPU区分它们的依据是
指令操作码的译码结果
指令和数据的寻址方式
指令周期的不同阶段
指令和数据所在的存储单元
A
B
D
C
C

## Slide 50
下列选项中，能缩短程序执行时间的措施是( )
I 提高CPU时钟频率
II 优化数据通路结构
III 对程序进行编译优化
仅I和II
仅I和III
仅II和III
I，II，III
A
B
C
D
D

## Slide 51
D
下列选项中，描述浮点数操作速度指标的是（ ）
MIPS
CPI
IPC
MFLOPS
A
B
C
D
Million Instructions Per Second
Clock cycle Per Instruction
Instruction per Clock
Million Floating-point Operations per Second

## Slide 52
B
计算机使用的语言是（ ）
专属软件范畴，与计算机体系结构无关
分属于计算机系统各个层次
属于用以建立一个用户的应用环境
属于符号化的机器指令
A
B
C
D

## Slide 53
输入输出系统硬件的功能对（ ）是透明的。
操作系统程序员
应用程序员
系统结构设计人员
机器语言程序设计员
A
C
D
透明性是指看得见？还是看不见？
CPU中，IR、MAR和MDR对各类程序员都是透明的
B
B

## Slide 54
教学单元小结：
1.计算机的层次结构
2.指令和数据都存于存储器中，计算机区分它们的方法
3.计算机的主要技术指标