## Slide 1
教学单元二十四：系统总线
教学目标：
了解总线的功能、分类、性能指标和典型的结构
了解集中仲裁方式和分布仲裁方式
掌握总线的控制方式
了解总线的通信方式：同步、异步、半同步、分离式
掌握串行总线的数据传送

## Slide 2: 3.1 总线的基本概念
一、为什么要用总线
种类和数量 随时增减？
分散连接

## Slide 3: 总线的基本概念
总线是连续多个部件的信息传输线，是各个部件共享的传输介质。
总线是一组能为多个部件分时共享的公共信息传送线路。
分时是指同一时刻只允许有一个部件向总线发送信息，若系统有多个部件则它们只能分时地向总线发送信息。
共享是指总线上可以挂接多个部件，各个部件之间互相交换信息都可通过这组线路分时共享，多个部件可同时从总线上接收相同的信息。

## Slide 4
二、什么是总线
三、总线上信息的传送
总线是连接各个部件的信息传输线，是 各个部件共享的传输介质
串行
并行

## Slide 5
单总线（系统总线）
单总线结构框图
CPU
主存
I/O接口
I/O
设备1
I/O
设备2
I/O接口
…
I/O
设备n
I/O接口
…

## Slide 6
四、总线结构的计算机举例
面向 CPU 的双总线结构框图
中央处理器
CPU
I/O总线
M
总
线
3.1
主存
I/O接口
I/O
设备1
I/O
设备2
…
…
I/O接口
I/O接口
I/O
设备n

## Slide 7
以存储器为中心的双总线结构框图
系统总线
主存
CPU
I/O接口
I/O
设备1
…
I/O
设备n
I/O接口
…
存储总线
3.1

## Slide 8: 3.2 总线的分类
1.片内总线
2.系统总线
芯片内部 的总线
数据总线
地址总线
控制总线
双向 与机器字长、存储字长有关
单向 与存储地址、 I/O地址有关
有出 有入
计算机各部件之间 的信息传输线
存储器读、存储器写
总线允许、中断确认
中断请求、总线请求

## Slide 9
3.通信总线
串行通信总线
并行通信总线
传输方式
3.2
用于 计算机系统之间 或 计算机系统与其他系统（如控制仪表、
移动通信等）之间的通信

## Slide 10: 巩固一下
间接寻址第一次访问内存所得到的信息经过系统总线的（ ）传送到CPU
A 数据总线
B 地址总线
C 控制总线
D 总线控制器

## Slide 11: 3.3 总线特性及性能指标
BUS
主板
CPU
插板
主存
插板
I/O
插板
一、总线物理实现

## Slide 12
1. 机械特性
2. 电气特性
3. 功能特性
4. 时间特性
二、总线特性
尺寸、形状、管脚数 及 排列顺序
传输方向 和有效的 电平 范围
每根传输线的 功能
信号的 时序 关系
3.3
地址
数据
控制

## Slide 13
三、总线的性能指标
1. 总线宽度
2. 总线带宽
3. 时钟同步/异步
4. 总线复用
5. 信号线数
6. 总线控制方式
7. 其他指标
数据线 的根数
每秒传输的最大字节数（MBps）
同步、不同步
地址线 与 数据线 复用
地址线、数据线和控制线的 总和
负载能力
并发、自动、仲裁、逻辑、计数
3.3

## Slide 14: 还有…
总线周期 总线传输周期
  指一次总线操作所需要的时间，包括申请、寻址、传输、结束阶段
  总线传输周期通常由若干个总线时钟周期构成
总线的时钟频率
总线的时钟周期
总线的工作频率：总线周期的倒数
  实际上是指1秒内传输几次数据, 若总线周期=N个时钟周期，则总线的工作频率=时钟频率/N

## Slide 15
假设某系统总线在一个总线周期中并行传输4字节信息，一个总线周期占用了2个时钟周期，总线时钟频率为10MHz，则总线带宽为（ ）
10MB/s
20MB/s
40MB/s
80MB/s

## Slide 16
某总线由104根信号线，其中数据线（DB）为32根，若总线工作频率为33MHz,则其理论最大传输率为（ ）
在一个16位的总线系统中，若时钟频率为100MHz， 总线周期为5个时钟周期传输一个字，则总线带宽为 （ ）
在32位总线系统中，若时钟频率为500MHz, 传送一个32位字需要5个时钟周期，则该总线的数据传输率为 （ ）

## Slide 17
ISA
EISA
VESA(LV-BUS)
PCI
AGP
RS-232
USB
模块
系统
总
线
标
准
四、总线标准
系统
模块
3.3
标 准 界 面

## Slide 19
总线标准 | 数据线 | 总线时钟 | 带宽
ISA | 16 | 8 MHz（独立） | 16 MBps
EISA | 32 | 8 MHz（独立） | 33 MBps
VESA(VL-BUS) | 32 | 33 MHz（CPU） | 133 MBps
PCI | 32 64 | 33 MHz（独立） 66 MHz（独立） | 132 MBps 528 MBps
AGP | 32 | 66.7 MHz（独立） 133 MHz（独立） | 266 MBps 533 MBps
RS-232 | 串行通信总线标准 | 数据终端设备（计算机）和数据通信设备（调制解调器）之间的标准接口 | 
USB | 串行接口总线标准 | 普通无屏蔽双绞线 带屏蔽双绞线 最高 | 1.5 Mbps (USB1.0) 12 Mbps (USB1.0) 480 Mbps (USB2.0)
3.3
四、总线标准
Accelerated Graphics Port

## Slide 20
目前流行的总线标准：
PCI：
PCIE，即peripheral component interconnect express的缩写，是一种高速串行计算机扩展总线标准，PCIE属于高速串行点对点双通道高带宽传输，所连接的设备分配独享通道带宽，不共享总线带宽。
USB：
这些总线具有即插即用功能。
即插即用的实现所谓即插即用，是指当板卡插入系统时，系统会自动对板卡所需资源进行分配，如基地址、中断号等，并自动寻找相应的驱动程序。

## Slide 21: 3.4 总线结构
一、单总线结构
单总线（系统总线）
CPU
主存
I/O接口
I/O
设备1
I/O
设备2
I/O接口
…
I/O
设备n
I/O接口
…

## Slide 22
1. 双总线结构
具有特殊功能的处理器，
由通道对I/O统一管理
通道
I/O接口
设备n
…
…
I/O接口
设备0
CPU
主存
主存总线
I/O总线
二、多总线结构
3.4

## Slide 23
2. 三总线结构
主存总线
DMA总线
I/O总线
CPU
主存
设备1
设备n
高速外设
I/O接口
I/O接口
I/O接口
…
…
3.4

## Slide 24
3. 三总线结构的另一形式
3.4
局域网
系统总线
CPU
Cache
局部总线
扩展总线接口
扩展总线
Modem
串行接口
SCSI
局部I/O控制器
主存

## Slide 25
PCI 总线结构
CPU
多媒体
PCI 桥
高速局域网
高性能图形
图文传真
PCI 总线
系统总线
33 MHz的32位数据通路
8 MHz的16位数据通路
ISA、EISA
标准总线
控制器
SCSIⅡ
控制器
存储器
Modem
Peripheral Component Interconnect

## Slide 26: 3.5 总线控制
一、总线判优控制
总线判优控制
分布式
集中式
主设备(模块)
对总线有 控制权
从设备(模块)
响应 从主设备发来的总线命令
1. 基本概念
链式查询
计数器定时查询
独立请求方式

## Slide 27
1）链式查询方式
总
线
控
制
部
件
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
…
BG
数据线
地址线

## Slide 28
链式排队电路回顾 是不是很相似？
1
1
1
&
1
&
1
&
I1
I2
I3
I4
I1
I2
I3
I4
排队信号

## Slide 29
链式查询方式
总
线
控
制
部
件
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
…
BG
数据线
地址线
BS -总线忙 表示已经有设备在占用总线。

## Slide 30
链式查询方式
总
线
控
制
部
件
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
…
BG
数据线
地址线
BR-总线请求线 设备请求占用总线

## Slide 31
链式查询方式
总
线
控
制
部
件
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
…
BG
数据线
地址线
BG-总线授权线
BG线像链条一样，从左向右，串联所有设备，
离总线控制部件最近的设备具有最高优先权。

## Slide 32
链式查询方式
总
线
控
制
部
件
I/O接口0
…
…
BG
数据线
地址线
假定设备1和n通过接口向总线控制部件发BR-总线请求
BR
I/O接口n
I/O接口1

## Slide 33
链式查询方式
总
线
控
制
部
件
I/O接口0
…
BR
I/O接口1
I/O接口n
…
BG
数据线
地址线
当授权信号到达设备1时，由于设备1提出总线请求，
则授权信号不在向右传递。
总线控制部件发出BG-总线授权信号，当授权信号到达
设备0时，由于设备0没有总线请求，则继续向右传递。

## Slide 34
集中仲裁：链式查询方式
总
线
控
制
部
件
I/O接口0
…
BR
I/O接口1
I/O接口n
…
BG
数据线
地址线
设备1向总线仲裁器发BS -总线忙信号
BS

## Slide 35: 链式查询方式特点
优点：
只用很少几根线就能按一定优先次序实现总线仲裁。结构简单，容易扩充。
缺点：
查询链的优先级是固定不变的，假如优先级高的设备出现繁忙的总线请求，则优先级低的设备可能长期得不到总线的使用权。对查询链的电路故障很敏感。第i个设备故工作障，第i之后的设备都不能工作。

## Slide 36
BS -总线忙 BR-总线请求
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
设备地址
2) 计数器定时查询方式
计
数
器
为总线上的每个设备分配一个总线地址，各设备的总线
地址按连续值分配，并且在总线控制器中设置一个计数器

## Slide 37
计数器的位数N和设备数n+1的关系应满足：
总
线
控
制
部
件
I/O接口0
…
I/O接口1
I/O接口n
设备地址
计数器定时查询方式
计数器位数 N
2N = n+1
计
数
器

## Slide 38
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
计数器定时查询方式
设总线上设备1要求使用总线时，通过BR线发出总线请求。

## Slide 39
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
计数器定时查询方式
计
数
器
②总线控制部件接到请求信号以后，在BS线为“0”的情况下让计数器开始计数，计数值通过设备地址线发向各设备。

## Slide 40
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
计数器定时查询方式
设备地址
每次计数可以从“0”开始，也可以从中止点开发始。如果从“0”开始，各设备的优先次序与链式查询法相同，优先级的顺序是固定的。如果从中止点开始，则每个设备使用总线的优级相等。
计
数
器

## Slide 41
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
计数器定时查询方式
设备地址
④当发出设备地址一段时间后，电路如果没有反应（没有收到BS信号），则继续计数。
计
数
器

## Slide 42
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
设备地址
计数器定时查询方式
I/O接口1
当地址线上的计数值与请求总线的设备地址相一致时（图中为1号设备），该设备置“1”BS线，获得了总线使用权，此时中止计数查询。
计
数
器

## Slide 43: 计数器定时查询方式的特点：
优点：优先级的设置比较灵活。当计数从0开始时，设备的地址号越小优先级别越高;当计数值从中止点开始，所有设备优先级相同。
缺点：线数比较多。

## Slide 44
3）独立请求方式
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
I/O接口1
I/O接口n
…
BR0
BG0
BR1
BG1
BRn
BGn
BRi-总线请求 BGi-总线同意
在独立请求方式中，每一个共享总线的设备均有一对总线请求线BRi和总线授权线BGi。

## Slide 45
独立请求方式
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
I/O接口1
I/O接口n
…
BR0
BG0
BR1
BG1
BRn
BGn
BGi-总线同意 BRi-总线请求
当设备要求使用总线时，便发出该设备的请求信号BRi。

## Slide 46
独立请求方式
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
I/O接口1
I/O接口n
…
BR0
BG0
BR1
BG1
BRn
BGn
BGi-总线同意 BRi-总线请求
排队器
总线仲裁器中有一个排队电路，它根据一定的优先次序决定首先响应哪个设备的请求，给设备以授权信号BGi。

## Slide 47
独立请求方式
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
I/O接口1
I/O接口n
…
BR0
BG0
BR1
BG1
BRn
BGn
排队器
排队器电路根据一定的优先次序决定首先响应哪个设备的请求，给设备以授权信号BGi。

## Slide 48: 独立请求方式的特点
优点：
响应的时间快。优先次序的控制灵活。还可以用屏蔽（禁止）某个请求的办法，不响应来自无效设备的请求。因此当代总线标准普遍采用独立请求方式。
缺点：
线路复杂

## Slide 49: 巩固一下
1. “总线忙” 信号的建立者是 （ ）
获得总线控制权的设备
发出“总线请求”信号的设备
总线控制器
CPU
2. 在3种集中式总线控制中，（ ）方式响应速度最快；（ ）方式对电路故障最敏感。
链式查询，独立请求
计算器定时查询，链式查询
独立查询，链式查询
无正确选项

## Slide 50
在某计算机系统中，若各个主设备得到总线使用权的机会基本相等，则该系统采用的总线判优控制方式可能是 ？
1. 链式查询
2. 计数器定时查询
3. 独立请求方式