## Slide 1
给定下列十六进制数，若将此数分别视为无符号数，原码，补码，反码表示,
请写出对应的真值（十进制）
00H, 05H, 7FH, 80H, 85H, FEH, FFH
十六进制 | 无符号数 | 原码 | 补码 | 反码
00H | 0 | 0 | 0 | 0
05H | 5 | 5 | 5 | 5
7FH | 127 | 127 | 1 | 0
80H | 128 | -0 | +0 | 255
85H | 133 | -5 | -123 | -122
FEH | 254 | -126 | -2 | -1
FFH | 255 | -127 | -1 | -0
注意：符号位不参与运算，只是用来判断正负！

## Slide 2
给定下列十六进制数，若将此数分别视为无符号数，原码，补码，反码表示,
请写出对应的真值（十进制）
00H, 05H, 7FH, 80H, 85H, FEH, FFH
十六进制 | 无符号数 | 原码 | 补码 | 反码
00H | 0 | +0 | +-0 | +0
05H | 5 | +5 | +5 | +5
7FH | 127 | +127 | +127 | +127
80H | 128 | -0 | -128 | -127
85H | 133 | -5 | -123 | -122
FEH | 254 | -126 | -2 | -1
FFH | 255 | -127 | -1 | -0

## Slide 3: 所学知识点复习
将高级语言源程序转换为机器级目标代码文件的程序是（ ）
A.汇编程序 B. 链接程序 C.编译程序 D. 解释程序
想要用定点整数表示十进制数据-134并存于寄存器中，则寄存器至少要（ ）位
A.8 B. 9 C.10 D. 16
某8位寄存器用于存放补码表示的整型机器数，若将十进制-8放入其内，则该8位寄存器中的数据为 （ ）
A. (08)H B.(88)H C. (F8)H D. (18)H

## Slide 4
原码、补码和反码三种机器数的小结
对于正数，原码 = 补码 = 反码
对于负数 ，符号位为 1，其 数值部分
原码除符号位外每位取反末位加 1 补码
原码除符号位外每位取反 反码
最高位为符号位，书写上用“,”（整数）
或“.”（小数）将数值部分和符号位隔开

## Slide 5
例6.11
00000000
00000001
00000010
…
01111111
10000000
10000001
11111101
11111110
11111111
…
128
129
-0
-1
-128
-127
-127
-126
二进制代码
无符号数
对应的真值
原码对应
的真值
补码对应
的真值
反码对应
的真值
0
1
2
127
…
253
254
255
…
-125
-126
-127
…
-3
-2
-1
…
-2
-1
-0
…
+0
+1
+2
+127
…
+0
+1
+2
+127
…
+0
+1
+2
+127
…
+0
设机器数字长为 8 位（其中１位为符号位）
对于整数，无符号数、原码、补码和反码时，范围

## Slide 6
例6.12
解：
已知 [y]补 求[ y]补
<Ⅰ> [y]补 = 0. y1 y2 yn
…
y = 0. y1 y2 yn
…
y = 0. y1 y2 yn
…
[ y]补 = 1.y1 y2 yn + 2-n
…
<Ⅱ> [ y]补 = 1. y1 y2 yn
…
[ y]原 = 1. y1 y2 yn + 2-n
…
y = （0. y1 y2 yn + 2-n）
…
y = 0. y1 y2 yn + 2-n
…
[ - y]补 = 0. y1 y2 yn + 2-n
…
设 [y]补 = y0. y1 y2 yn
…

## Slide 7
5. 移码表示法
补码表示很难直接判断其真值大小
如
十进制
x = +21
x = –21
x = +31
x = –31
x + 25
+10101 + 100000
+11111 + 100000
10101 + 100000
11111 + 100000
大
大
错
错
大
大
正确
正确
0,10101
1,01011
0,11111
1,00001
+10101
– 10101
+11111
– 11111
= 110101
= 001011
= 111111
= 000001
二进制
补码

## Slide 8
(1) 移码定义
x 为真值，n 为 整数的位数
移码在数轴上的表示
[x]移码
2n+1–1
2n
2n –1
–2n
0
0
真值
如
x = 10100
[x]移 = 25 + 10100
用 逗号 将符号位
和数值部分隔开
x = –10100
[x]移 = 25 – 10100
[x]移 = 2n + x（2n＞x ≥ 2n）
= 1,10100
= 0,01100
又如
【怎样相对于补码求移码？】

## Slide 9
(2) 移码和补码的比较
设 x = +1100100
[x]移 = 27 + 1100100
[x]补 = 0,1100100
设 x = –1100100
[x]移 = 27 – 1100100
[x]补 = 1,0011100
补码与移码只差一个符号位
= 1,1100100
= 0,0011100
1
0
0
1

## Slide 10
已知真值x=-1010，则x的移码表示为__。
A. 0,0110 B. 1,0101 C. 1,0110 D. 0,0101

## Slide 11
若寄存器内容为 1111 1111， 若它等于+127，则为（）
反码
补码
原码
移码

## Slide 12
若寄存器的内容为1000 0000，若它等于-0，则为( )。
A. 原码 B. 补码 C. 反码 D. 移码

## Slide 13
- 1 0 0 0 0 0
- 1 1 1 1 1
- 1 1 1 1 0
- 0 0 0 0 1
± 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 1
+ 0 0 0 1 0
+ 1 1 1 1 0
+ 1 1 1 1 1
…
…
真值 x ( n = 5 )
[x]补
[x]移
[x] 移对应的
十进制整数
(3) 真值、补码和移码的对照表
…
…
0
1
2
31
32
33
34
62
63
…
…
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
0 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0
1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1
…
…
0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0
- 1 0 0 0 0 0
± 0 0 0 0 0
+ 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0

## Slide 14
当 x = 0 时
[+0]移 = 25 + 0
当 n = 5 时
可见，最小真值的移码为全 0
(4) 移码的特点
用移码表示浮点数的阶码
能方便地判断浮点数的阶码大小
= 1,00000
= 1,00000
= 000000
[ 0]移 = 25 0
∴ [+0]移 = [ 0]移
[ 100000]移
= 25 100000
最小的真值为 25
= 100000

## Slide 15: 定点整数表示范围：
二进制原码 11111111 10000001 10000000 00000001 01111111
二进制补码 10000000 11111111 00000000 00000001 01111111
二进制反码 10000000 11111110 11111111 00000001 01111111
二进制移码 00000000 01111111 10000000 10000001 11111111
0
最小负数 最大负数 最小正数 最大正数
00000000
00000000

## Slide 16: 定点小数表示范围：
二进制原码 1.1111111 1.0000001 1.0000000 0.0000001 0.1111111
0.0000000
二进制补码 1.0000000 1.0000001 1.1111111 0.0000000 0.0000001 0.1111111
二进制反码 1.0000000 1.1111110 1.1111111 0.0000001 0.1111111
0.0000000
二进制移码 0.0000000 0.0000001 0.1111111 1.0000000 1.0000001 1.1111111
0
最小负数 最大负数 最小正数 最大正数

## Slide 17
问题
1. 在机器数 ___，___中，零的表示形式是唯一的。
2.机器码80H：若表示真值0，则为（）；若表示-128，
则为（）；若表示-127，则为（）；若表示-0，则为（ ）
A.原码 B.反码 C.补码 D.移码

## Slide 18
若寄存器内容为 1000 0000， 若它等于-0，则为（）
若寄存器内容为 1111 1111， 若它等于+127，则为（）
若寄存器内容为 1111 1111， 若它等于-1，则为（）
若寄存器内容为 0000 0000， 若它等于-128，则为（）
原码 反码 补码 移码

## Slide 19
十六进制 | 无符号数 | 原码 | 补码 | 反码 | 移码
00H | 0 | +0 | +-0 | +0 | 
05H | 5 | +5 | +5 | +5 | 
7FH | 127 | +127 | +127 | +127 | 
80H | 128 | -0 | -128 | -127 | 
85H | 133 | -5 | -123 | -122 | 
FEH | 254 | -126 | -2 | -1 | 
FFH | 255 | -127 | -1 | -0 | 
给定下列十六进制数，若将此数分别视为无符号数，源码，补码，反码表示,
请写出对应的真值（十进制）
00H, 05H, 7FH, 80H, 85H, FEH, FFH

## Slide 20
十六进制 | 无符号数 | 原码 | 补码 | 反码 | 移码
00H | 0 | +0 | +-0 | +0 | -128
05H | 5 | +5 | +5 | +5 | -123
7FH | 127 | +127 | +127 | +127 | -1
80H | 128 | -0 | -128 | -127 | +-0
85H | 133 | -5 | -123 | -122 | +5
FEH | 254 | -126 | -2 | -1 | +126
FFH | 255 | -127 | -1 | -0 | +127
给定下列十六进制数，若将此数分别视为无符号数，原码，补码，反码表示,
请写出对应的真值（十进制）
00H, 05H, 7FH, 80H, 85H, FEH, FFH

## Slide 21: 6.2 数的定点表示和浮点表示
小数点按约定方式标出
一、定点表示
Sf S1S2 Sn
…
数符
数值部分
小数点位置
Sf S1S2 Sn
…
数符
数值部分
小数点位置
或
定点机
小数定点机
整数定点机
原码
补码
反码
–(1 – 2-n) ~ +(1 – 2-n)
–(2n – 1) ~ +( 2n – 1)
– 1 ~ +(1 – 2-n)
– 2n ~ +( 2n – 1)
–(1 – 2-n) ~ +(1 – 2-n)
–(2n – 1) ~ +( 2n – 1)

## Slide 22
二、浮点数

## Slide 23
二、浮点表示
N = S×r j
浮点数的一般形式
S 尾数
j 阶码
r 基数（基值）
计算机中 r 取 2、4、8、16 等
当 r = 2
N = 11.0101
= 0.110101×210
= 1.10101×21
= 1101.01×2-10
= 0.00110101×2100
计算机中 S 小数、可正可负
j 整数、可正可负
规格化数
二进制表示

## Slide 24
1. 浮点数的表示形式
Sf 代表浮点数的符号
n 其位数反映浮点数的精度
m 其位数反映浮点数的表示范围
jf 和 m 共同表示小数点的实际位置
jf j1 j2 jm Sf S1 S2 Sn
…
…
j 阶码
S 尾数
阶符
数符
阶码的
数值部分
尾数的数值部分
小数点位置

## Slide 25
2. 浮点数的表示范围
–2( 2m–1) × ( 1 – 2–n)
–2–( 2m–1) × 2–n
2( 2m–1) × ( 1 – 2–n)
2–( 2m–1) × 2–n
最小负数
最大负数
最大正数
最小正数
负数区
正数区
下溢
0
上溢
上溢
–215 × ( 1 – 2-10)
–2-15 × 2-10
215 ×( 1 – 2-10)
设 阶码数值位m = 4
尾数数值位n =10
上溢 阶码 > 最大阶码
下溢 阶码 < 最小阶码 按 机器零 处理
2-15 × 2-10
N = S×r j
上溢报错，下溢按机器0处理

## Slide 26
练习
设机器数字长为 24 位，欲表示±3万的十进制数，试问在保证数的最大精度的前提下，除阶符、数符各 取1 位外，阶码、尾数各取几位？
满足 最大精度 可取 m = 4，n = 18
解：
…
m = 4，5，6，
15 位二进制数（阶码）可反映 ±3 万之间的十进制数
∴
215 = 32768
214 = 16384
∵
215 × 0.××× ×××
18位
…

## Slide 27
3. 浮点数的规格化形式
r = 2
尾数最高位为 1
r = 4
尾数最高 2 位不全为 0
r = 8
尾数最高 3 位不全为 0
4. 浮点数的规格化
r = 2
左规 尾数左移 1 位，阶码减 1
右规 尾数右移 1 位，阶码加 1
r = 4
左规 尾数左移 2 位，阶码减 1
右规 尾数右移 2 位，阶码加 1
r = 8
左规 尾数左移 3 位，阶码减 1
右规 尾数右移 3 位，阶码加 1
基数 r 越大，可表示的浮点数的范围越大
基数不同，浮点数的
规格化形式不同
N = S × r j

## Slide 28
例如：
最大正数
= 215×( 1–2–10 )
2+1111 × 0.1111111111
10 个 1
最小正数
最大负数
最小负数
= 2–15×2–1
= –215×( 1–2– 10 )
= 2–16
= –2–15×2–1
= –2–16
2-1111 × 0.1000000000
9 个 0
2-1111 ×(– 0.1000000000)
9 个 0
2+1111 ×(– 0.1111111111)
10 个 1
设 m = 4，n = 10，r = 2
尾数规格化后的浮点数表示范围
N = S × r j
m+1
n+1

## Slide 29
三、例 6.13
将 + 写成二进制定点数、浮点数及在定点机和浮点机中的机器数形式。其中数值部分均取 10 位，数符取 1 位，浮点数阶码取 5 位（含1位阶符）。
19
128
解：
设 x = +
19
128
二进制形式
定点表示
浮点规格化形式
[x]原 = 1, 0010; 0. 1001100000
[x]补 = 1, 1110; 0. 1001100000
[x]反 = 1, 1101; 0. 1001100000
定点机中
浮点机中
000
x = 0.0010011
x = 0.0010011
x = 0.1001100000×2-10
[x]原 = [x]补 = [x]反 = 0.0010011000
n=10

## Slide 30
x = – 111010
0000
例 6.14
将 –58 表示成二进制定点数和浮点数，
并写出它在定点机和浮点机中的三种机器数及阶码
为移码、尾数为补码的形式（其他要求同上例）。
解：
设 x = –58
二进制形式
定点表示
浮点规格化形式
[x]原 = 1, 0000111010
[x]补 = 1, 1111000110
[x]反 = 1, 1111000101
[x]原 = 0, 0110; 1. 1110100000
[x]补 = 0, 0110; 1. 0001100000
[x]反 = 0, 0110; 1. 0001011111
定点机中
浮点机中
[x]阶移、尾补 = 1, 0110; 1. 0001100000
x = – 111010
x = – (0.1110100000) × 2110

## Slide 31
例6.15
写出对应下图所示的浮点数的补码
形式。 设 n = 10，m = 4， 阶符、数符各取 1位。
负数区
正数区
下溢
0
上溢
上溢
–2( 2m–1)×( 1 – 2–n)
2( 2m–1)×(1 – 2–n)
2–( 2m–1)×2–n
最小负数
最大正数
最小正数
–2–( 2m–1)×2–n
最大负数
解：
真值
最大正数
最小正数
最大负数
最小负数
215×(1 – 2–10)
2–15× 2–10
–2–15× 2–10
–215×(1 – 2–10)
0,1111; 0.1111111111
1,0001; 0.0000000001
1,0001; 1.1111111111
0,1111; 1.0000000001
补码
m+1
n+1
N = S × r j

## Slide 32
当浮点数 尾数为 0 时，不论其阶码为何值
按机器零处理
机器零
当浮点数 阶码等于或小于它所表示的最小
数 时，不论尾数为何值，按机器零处理
如 m = 4 n = 10
当阶码用移码，尾数用补码表示时，机器零为
0, 0 0 0 0；0. 0 0 0
…
1, 0 0 0 0 ； ×.×× ×
…
×, × × × ×； 0. 0 0 0
…
有利于机器中“ 判 0 ” 电路的实现
当阶码和尾数都用补码表示时，机器零为
（阶码 = 16）
N = S × r j

## Slide 33
四、 IEEE 754 标准
短实数
长实数
临时实数
符号位 S 阶码 偏移量 尾数 总位数
1 8 7FH 23 32
1 11 3FFH 52 64
1 15 3FFFH 64 80
S 阶码（含阶符） 尾 数
数符
小数点位置
尾数为规格化表示
非 “0” 的有效位最高位为 “1”（隐含）
IEEE(电气电子工程师协会)
Institute of Electrical and Electronics Engineers
移码
原码

## Slide 34: IEEE754 表示 178.125
二进制： 10110010.001
二进制浮点表示：
1.0110010001 ×2111
短实数阶码
00000111 +0111 1111
=10000110
尾数
1 01100100010000000000000
8
23
010000110 01100100010000000000000
偏移量7F
阶码8位
隐含
数符
移码
阶码
尾数

## Slide 35
将-27/64表示成IEEE754标准的32位浮点规格化数
1 01111101 10110000000000000000000
-27/64 = -11011/1000000
= -1.1011 1 0 0 0 0 0 1 0(原码-2)
1 1 1 1 1 1 1 0 (补码)
0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 0 1
阶码部分（8位）
加偏移量7F
23
-0.011011
=