## Slide 1
5. 补码乘法
设 被乘数
乘数
[x]补 = x0. x1x2 xn
…
[y]补 = y0. y1y2 yn
…
① 被乘数任意，乘数为正
同原码乘
但 加 和 移位 按 补码规则 运算
乘积的符号直接由计算结果形成
② 被乘数任意，乘数为负
乘数[y]补，去掉符号位，操作同 ①
最后 加[–x]补，校正
(1) 补码一位乘运算规则
以小数为例

## Slide 2
设 [x]补 = x0. x1x2 xn
…
[y]补 = 1. y1y2 yn = 2 + y
…
y = [y]补 - 2 = 1. y1 y2 yn – 2
= 0. y1 y2 yn – 1
…
…
x · y = x (0. y1y2 yn - 1)
…
= x (0. y1y2 yn) - x
…
[x · y]补 = [x (0. y1y2 yn)]补 + [- x]补
…

## Slide 3
③ Booth 算法
（被乘数、乘数符号任意）
设[x]补 = x0. x1x2 xn [y]补 = y0.y1y2 yn
…
…
[x · y]补
= [x]补( 0.y1 yn ) – [x]补 · y0
…
= [x]补(y1 2-1+y22-2+ +yn2-n) – [x]补 · y0
…
= [x]补(–y0+y1 2-1+y22-2+ +yn2-n)
…
= [x]补[–y0+(y1 – y12-1)+(y22-1–y22-2)+ +(yn2-(n-1)–yn2-n)]
…
= [x]补[(y1–y0)+(y2–y1)2-1+ +(yn–yn-1)2-(n-1)+(0 –yn)2-n)]
…
y’1 2-1 + +
…
y’n 2-n
–[x]补= +[–x]补
2-1 = 20 – 2-1
2-2 = 2-1 – 2-2
2-1
2-2
= [x]补[(y1–y0)+(y2–y1)2-1+ +(yn+1–yn)2-n]
…
附加位 yn+1

## Slide 4
④ Booth 算法递推公式
[z0]补= 0
[z1]补= 2-1{(yn+1–yn)[x]补+[z0]补} yn+1 = 0
[zn]补= 2-1{(y2–y1)[x]补+[zn-1]补}
…
[x · y]补= [zn]补+(y1–y0)[x]补
最后一步不移位
如何实现
yi+1–yi ?
0 0
0 1
1 0
1 1
1
+[x]补 1
+[–x]补 1
1
0
1
-1
0
yi yi+1
操作
yi+1–yi
部分积初值清零

## Slide 5
例6.23
已知 x = +0.0011 y = – 0.1011 求[x·y]补
解：
0 0 . 0 0 0 0
1 1 . 1 1 0 1
1 1 . 1 1 0 1
0 0 . 0 0 1 1
1 1 . 1 1 0 1
0 0 . 0 0 1 1
1 1 . 1 1 0 1
1 . 0 1 0 1
0
0 0 . 0 0 0 1
1 1 . 1 1 0 1
0 0 . 0 0 0 1
1 1 . 1 1 0 1
1 1 1 1
[x]补 = 0.0011
[y]补 = 1.0101
[–x]补 = 1.1101
+[–x]补
1 1 . 1 1 1 0
1 1 0 1 0
1
1
+[x]补
0 0 . 0 0 0 0
1 1 1 0 1
0
1
+[–x]补
1 1 . 1 1 1 0
1 1 1 1 0
1
1
0 0 . 0 0 0 0
1 1 1 1 1
0
1
+[–x]补
+[x]补
∴ [x·y]补
=1.11011111
最后一步不移位
补码右移
补码右移
补码右移
补码右移
+
+
+
+
+

## Slide 6
(2) Booth 算法的硬件配置
A、X、Q 均 n + 2 位
移位和加受末两位乘数控制
0 A n+1
n + 2 位加法器
控 制 门
0 X n+1
0 Q n n+1
移位和加
控制逻辑
计数器 C
00,11
01
10
右移

## Slide 7
乘法小结
原码乘 符号位 单独处理
补码乘 符号位 自然形成
原码乘去掉符号位运算 即为无符号数乘法
不同的乘法运算需有不同的硬件支持
整数乘法与小数乘法完全相同
可用 逗号 代替小数点
两位乘法运算

## Slide 8: 6.4 浮点四则运算
一、浮点加减运算
x = Sx · 2jx
y = Sy · 2jy
1. 对阶
(1) 求阶差
(2) 对阶原则
Δj = jx – jy =
jx= jy 已对齐
jx＞ jy
jx＜ jy
x 向 y 看齐
y 向 x 看齐
x 向 y 看齐
y 向 x 看齐
小阶向大阶看齐
Sx 1,
Sy 1,
Sx 1,
Sy 1,
= 0
＞ 0
＜ 0

jx–1
jy+1
jx+1
jy–1


## Slide 9
例如
x = 0.1101 × 201 y = (–0.1010) × 211
求 x + y
解：
[x]补 = 00, 01; 00.1101 [y]补 = 00, 11; 11.0110
1. 对阶
[Δj]补 = [jx]补 – [jy]补
= 00, 01
11, 01
11, 10
阶差为负（ – 2）
[Sx]补'
= 00.0011
[Sy]补
= 11.0110
11.1001
∴ Sx 2 jx+ 2
∴ [x+y]补 = 00, 11; 11. 1001
② 对阶
[x]补' = 00, 11; 00.0011
+
+
对阶后的[Sx]补'
① 求阶差
2. 尾数求和

## Slide 10
3. 规格化
(1) 规格化数的定义
(2) 规格化数的判断
r = 2 ≤ |S| ＜1
1
2
S＞0
真值
原码
补码
反码
规格化形式
S＜ 0
规格化形式
真值
原码
补码
反码
0.1×× ×
…
0.1×× ×
…
0.1×× ×
…
0.1×× ×
…
原码 不论正数、负数，第一数位为1
补码 符号位和第 一数位不同
– 0.1×× ×
…
1.1×× ×
…
1.0×× ×
…
1.0×× ×
…

## Slide 11
特例
S = – = – 0.100 0
1
2
…
∴ [– ]补 不是规格化的数
1
2
S = – 1
∴ [–1]补 是规格化的数
[S]原 = 1 . 1 0 0 0
…
[S]补 = 1 . 1 0 0 0
…
[S]补 = 1 . 0 0 0 0
…

## Slide 12
(3) 左规
(4) 右规
尾数左移一位，阶码减 1，直到数符和第一数位不同为止
上例 [x+y]补 = 00, 11; 11. 1001
左规后 [x+y]补 = 00, 10; 11. 0010
∴ x + y = (– 0.1110)×210
当 尾数溢出（ >1）时，需 右规
即尾数出现 01. ×× ×或 10. ×× ×时
…
…
尾数右移一位，阶码加 1

## Slide 13
例6.27
x = 0.1101× 210 y = 0.1011× 201
求 x +y（除阶符、数符外，阶码取 3 位，尾数取 6 位）
解：
[x]补 = 00, 010; 00. 110100
[y]补 = 00, 001; 00. 101100
① 对阶
② 尾数求和
[Δj]补 = [jx]补 – [jy]补
= 00, 010
11, 111
100, 001
阶差为 +1
∴ Sy 1, jy+1
∴ [y]补' = 00, 010; 00. 010110
[Sx]补 = 00. 110100
[Sy]补' = 00. 010110
对阶后的[Sy]补'
01. 001010
+
+
尾数溢出需右规

## Slide 14
③
[x +y]补 = 00, 010; 01. 001010
[x +y]补 = 00, 011; 00. 100101
右规后
∴ x +y = 0. 100101 × 211
4. 舍入
在 对阶 和 右规 过程中，可能出现 尾数末位丢失
引起误差，需考虑舍入
(1) 0 舍 1 入法
(2) 恒置 “1” 法

## Slide 15
例 6.28
x = (– —)×2-5 y = (—) ×2-4
5
8
7
8
求 x – y（除阶符、数符外，阶码取 3 位，尾数取 6 位）
解：
[x]补 = 11, 011; 11. 011000
[y]补 = 11, 100; 00. 111000
① 对阶
[Δj]补 = [jx]补 – [jy]补
= 11, 011
00, 100
11, 111
阶差为 –1
∴ Sx 1, jx+ 1
∴ [x]补 = 11, 100; 11. 101100
x = (– 0.101000)×2-101
y = ( 0.111000)×2-100
+

## Slide 16
② 尾数求和
[Sx]补´ = 11. 101100
[–Sy]补 = 11. 001000
+
110. 110100
③
[x – y]补 = 11, 100; 10. 110100
[x – y]补 = 11, 101; 11. 011010
右规后
∴ x – y = (–0.100110)×2-11
= (– —)×2-3
19
32

## Slide 17
5. 溢出判断
设机器数为补码，尾数为 规格化形式，并假设阶符取 2 位，阶码的数值部分取 7 位，数符取2 位，尾数取 n 位，则该 补码 在数轴上的表示为
上溢
下溢
上溢
对应
负浮点数
对应
正浮点数
00,1111111;11.00 0
…
00,1111111;00.11 1
…
11,0000000;11.011 1
…
11,0000000;00.100 0
…
2127×(–1)
– 2-128×(2-1+ 2-n)
2-128×2-1
2127×(1–2-n)
最小负数
最大负数
最小正数
最大正数
0
阶码
01, ××···×
阶码
01, ××···×
阶码 10, ××···×
按机器零处理

## Slide 18
二、浮点乘除运算
x = Sx · 2jx
y = Sy · 2jy
1. 乘法
x · y = (Sx · Sy)×2jx+jy
2. 除法
x
y
=
Sx
Sy
× 2jx – jy
(1) 阶码采用 补码定点加（乘法）减（除法）运算
(2) 尾数乘除同 定点 运算
4. 浮点运算部件
阶码运算部件，尾数运算部件
3. 步骤
(3) 规格化