## Slide 1: 6.5 算术逻辑单元
一、ALU 电路
四位 ALU 74181
M = 0 算术运算
M = 1 逻辑运算
S3 ~ S0 不同取值，可做不同运算
ALU
Ai
Bi
Fi
…
Si
M

## Slide 2: 位片式运算器
4位双极型位片式运算器Am2901，它将ALU、通用寄存器组、多路开关、移位器等逻辑构件集成在一个芯片内。
与74181芯片类似的片位芯片Am2901, 4位并行加法器，可以和先行进位芯片Am2902配合，内部还有16个16位寄存器，片位式运算器。

## Slide 3
寄存器写入数据
八功能的ALU:3种算术运算和5种逻辑运算
4位运算结果
进位
最高位的取值，可作符号位
控制数据发送的去向以及是否进行移位操作
G P
超前进位信号
=0

## Slide 5: AM2901选择数据来源
编码 I2 I1 I0 | 数据来源 | 
 | R | S
L L L | A | Q
L L H | A | B
L H L | 0 | Q
L H H | 0 | B
H L L | 0 | A
H L H | D | A
H H L | D | Q
H H H | D | 0

## Slide 6: AM2901 运算功能
编码 I5 I4 I3 | 运算功能
L L L | R+S
L L H | S－R
L H L | R－S
L H H | R∨S
H L L | R∧S
H L H | /R∧S
H H L | R⊕S
H H H | 
R⊕S

## Slide 7: AM2901 选择结果处理
编码 | 结果处理 |  | 
I8 I7 I6 | 通用寄存器组 | Q寄存器 | Y输出
L L L |  | F→Q | F
L L H |  |  | F
L H L | F→B |  | A
L H H | F→B |  | F
H L L | F/2→B | Q/2→Q | F
H L H | F/2→B |  | F
H H L | 2F→B | 2Q→Q | F
H H H | 2F→B |  | F

## Slide 8: 运算示例：
R1+R0 =>R1
R1 <= port B 0001
R0 <= port A 0000
数据来源：I2 I1 I0： L L H
运算功能：I5 I4 I3： L L L
选择结果：I8 I7 I6： L H H
DR←DR+SR
ADD DR，SR

## Slide 9: 常用门电路表示

## Slide 10: 串行加法器 （了解）
在串行加法器中，只有一个FA，数据个具有右移功能的寄存器，C为进位触发器。由移位寄存器逐位串行送入加法器进行运算，如图所示。A、B从低位到高位逐位串行提供操作数相加。如果操作数长n位，加法就要分n次进行，每次产生一位和，并串行地送回A寄存器。进位触发器用来寄存进位信号，以便参与下一次的运算。

## Slide 11
二、快速进位链
1. 并行加法器
= Ai Bi + (Ai+Bi)Ci-1
di = Ai Bi 本地进位
ti = Ai + Bi 传送条件
则 Ci = di + tiCi-1
Si = Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1
Ci = Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1
FAn
FAn-1
FA1
FA0
FAn-2
Cn
Sn
Cn-1
Sn-1
Cn-2
Sn-2
…
C1
S1
C0
S0
C-1
A0
B0
A1
B1
An-2
Bn-2
An-1
Bn-1
An
Bn
6.5

## Slide 12
2. 串行进位链
进位链
传送进位的电路
串行进位链
进位串行传送
以 4 位全加器为例，每一位的进位表达式为
C0 = d0 + t0C-1
C1 = d1 + t1C0
C2 = d2 + t2C1
C3 = d3 + t3C2
= d0 • t0C-1
4 位 全加器产生进位的全部时间为 8ty
n 位全加器产生进位的全部时间为 2nty
&
&
&
&
&
&
&
&
C3
t3
t2
t1
t0
C2
C1
C0
C-1
d3
d2
d1
d0
设与非门的级延迟时间为ty
6.5

## Slide 13
3. 并行进位链
n 位加法器的进位同时产生
（先行进位，跳跃进位）
各进位信号的产生不与低位的进位信号有关，而只与两个参加运算的数和C0有关.

## Slide 14
3. 并行进位链
n 位加法器的进位同时产生
以 4 位加法器为例
C0 = d0 + t0C-1
C1 = d1 + t1C0
C2 = d2 + t2C1
C3 = d3 + t3C2
= d1 + t1d0 + t1t0C-1
= d2 + t2d1 + t2t1d0 + t2t1t0C-1
= d3 + t3d2 + t3t2d1 + t3t2t1d0 + t3t2t1t0C-1
（先行进位，跳跃进位）
当 di ti 形成后，只需 2.5ty产生全部进位
di = Ai Bi 本地进位
ti = Ai + Bi 传送条件
设 与或非门 的延迟时间为 1.5ty
与非门的级延迟时间为ty

## Slide 15
3. 并行进位链
C0 = d0 + t0C-1
C1 = d1 + t1C0
C2 = d2 + t2C1
C3 = d3 + t3C2
= d1 + t1d0 + t1t0C-1
= d2 + t2d1 + t2t1d0 + t2t1t0C-1
= d3 + t3d2 + t3t2d1 + t3t2t1d0 + t3t2t1t0C-1
（先行进位，跳跃进位）
≥1
&
&
≥1
&
≥1
&
≥1
&
C-1
d3
t3
d2
t2
d1
t1
d0
t0
1
≥1
1
1
C0
C1
C2
C3

## Slide 16
n 位全加器分若干小组，小组中的进位同时产生，
小组与小组之间采用串行进位
当 di ti 形成后
经 2.5 ty
5 ty
7.5 ty
1 0 ty
(1) 单重分组跳跃进位链
第 1 组
第 2 组
第 3 组
第 4 组
C15
C14
C13
C12
C11
C10
C9
C8
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1
C0
d15
t15
d14
d13
d12
t14
t13
t12
d11
d10
d9
d8
t11
t10
t9
t8
d7
d6
d5
d4
t7
t6
t5
t4
d3
d2
d1
d0
t3
t2
t1
t0
产生 C3 ~ C0
产生 C7 ~ C4
产生 C11 ~ C8
产生 C15 ~ C12
以 n = 16 为例
C-1

## Slide 17
32位的情况
n 位全加器分若干大组，大组中又包含若干小组。每个大组中小组的最高位进位同时产生。大组与大组之间采用串行进位。
以 n = 32 为例
8
6
7
5
4
3
2
1
第 二 大 组
第 一 大 组
C31
C27
C23
C19
C15
C11
C7
C3

## Slide 18
（2）双重分组跳跃进位链 进位分析
C3 = d3 + t3C2 = d3 + t3d2 + t3t2d1 + t3t2t1d0 + t3t2t1t0C-1
以第 1 小组为例
D1 小组的本地进位 与低位进位无关
T1 小组的传送条件 与低位进位有关 传递低位进位
C7 = D2 + T2C3
C11= D3 + T3C7
展开得
C15 = D4 + T4C11
C3 = D1+T1C-1
C7 = D2+T2C3
C11 = D3+T3C7
C15 = D4+T4C11
第 2 小组
第 3 小组
第 4 小组
同理
D1
T1
C-1
=
+
= D2+T2D1+T2T1C-1
= D3+T3D2+T3T2D1+T3T2T1C-1
= D4+T4D3+T4T3D2+T4T3T2D1+T4T3T2T1C-1

## Slide 19
双重分组跳跃进位链的 大组 进位线路
以第 一 大组为例
第 4 小组
第 3 小组
第 2 小组
第 1 小组
T4
T3
≥1
≥1
&
&
≥1
&
≥1
&
≥1
&
1
1
1
C-1
D4
D3
D2
T2
D1
T1
C15
C11
C7
C3

## Slide 20
双重分组跳跃进位链的 小组 进位线路
以第 1 小组为例
只产生 低 3 位 的进位和 本小组的 D1 T1
C2
C1
C0
D1
T1
1
≥1
&
&
≥1
&
≥1
&
≥1
&
1
1
1
C-1
1
d3
t3
d2
t2
d1
t1
d0
t0

## Slide 21
n =16 双重分组跳跃进位链
第4 小组
第 3 小组
第 2 小组
第 1 小组
第 二 重 进 位 链
D4
T4
D3
T3
D2
T2
D1
T1
C15
C11
C7
C3
C14~12
C10~8
C6~4
C2~0
d15~12
t15~12
d11~8
t11~8
d7~4
t7~4
d3~0
t3~0
C-1
经 5 ty
经 7.5 ty
经 3 2 ty
经 1 0 ty
产生 C2、C1、C0、D1 ~ D4、T1 ~ T4
产生 C15、 C11、 C7、 C3
产生 C14~C12、 C10~C8 、 C6~C4
产生 全部进位
产生 全部进位
经 2.5 ty
当 di ti 和C-1形成后
串行进位链
单重分组跳跃进位链

## Slide 22
n =32 双重分组跳跃进位链
di
ti
di
ti
di
ti
di
ti
di
ti
di
ti
di
ti
di
ti
8
7
6
5
4
3
2
1
第 二 大 组
第 一 大 组
…
…
…
…
…
…
…
…
D8
T8
D7
T7
D3
T3
D4
T4
D5
T5
D6
T6
D2
T2
D1
T1
C31
C27
C23
C19
C15
C11
C7
C3
C30~28
C26~24
C22~20
C18~16
C14~12
C10~8
C6~4
C2~0
C-1
当 di ti 形成后
产生 C2、C1、C0、D1 ~ D8、T1 ~ T8
产生 C15、 C11、 C7、 C3
产生 C18 ~C16、 C14~C12、 C10~C8 、 C6~C4
C31、 C27、 C23、 C19
产生 C30~C28、 C26 ~C24、 C22 ~C20
经 2.5 ty
5 ty
7.5 ty
1 0 ty

## Slide 23: 本章小结
定点数 表示
  原码 反码 补码 移码
定点数 计算
  移位 原码乘法 补码乘法 补码加减法
浮点数 表示
  组成 规格化 IEEE754
浮点数计算
  加减法 乘法
算术逻辑单元
  并行加法器 进位链 Am2901