## Slide 1
Computer Networking: A Top Down Approach
A note on the use of these Powerpoint slides:
We’re making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They’re in PowerPoint form so you see the animations; and can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a lot of work on our part. In return for use, we only ask the following:
If you use these slides (e.g., in a class) that you mention their source (after all, we’d like people to use our book!)
If you post any slides on a www site, that you note that they are adapted from (or perhaps identical to) our slides, and note our copyright of this material.
Thanks and enjoy! JFK/KWR
All material copyright 1996-2016
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved
7th edition Jim Kurose, Keith Ross Pearson/Addison Wesley April 2016
第 6 章 链接层 和局域网

## Slide 2: 第 6 章：链路层和局域网
目标：
了解链路层服务背后的原理:
  错误检测、纠正 共享广播频道：多路访问
  链路层寻址 局域网：以太网、VLAN
实例化，各种链路层技术的实现

## Slide 3: 链路层，局域网：大纲
6.1介绍、服务
6.2错误检测、纠正
6.3多种访问协议
6.4局域网
  寻址， ARP 以太网 交换机
  虚拟局域网
6.5链路虚拟化：MPLS 6.6数据中心网络
6.7 Web 请求生命周期中的一天

## Slide 4: 链路层：简介
术语：
主机和路由器：节点 沿通信路径连接相邻节点的通信通道：链路
  有线链接 无线链接
  局域网
第 2 层数据包：帧，封装数据报
数据链路层负责通过链路
将数据报从一个节点
传输到物理上相邻的节点
消息 段 数据报 帧

## Slide 5: 链路层：上下文
数据报通过不同链路协议通过不同链路传输:
  例如，第一个链路上的以太网，中间链路上的帧中继，最后一个链路上的 802.11
每个链路协议提供不同的服务
  例如，可能或可能不会通过链接提供 rdt
传输类比：
从普林斯顿到洛桑的旅行
  豪华轿车：普林斯顿到肯尼迪机场 飞机：肯尼迪国际机场到日内瓦
  火车： 日内瓦到洛桑
旅游 = 数据报 运输部门=通信链接
运输方式=链路层协议
旅行社=路由算法

## Slide 6: 链路层服务
成帧，链路接入：
  将数据报封装到帧中，添加首部、尾部
  共享介质时的通道访问
  帧首部中使用的“MAC”地址，用于标识源、目标 不同于 IP 地址！
相邻节点之间的可靠交付
  我们已经学会了如何做到这一点（第3章）！
  很少用于低误码链路（光纤，一些双绞线） 无线链路：高错误率
    Q:为什么链路级别和终端可靠性都要提高？

## Slide 7: 更多的链路层服务
流量控制：
  相邻发送节点和接收节点之间的步调
错误检测：
  信号衰减引起的误差，噪声。
  接收方检测是否存在错误：
    信号发送方用于重新传输或丢弃帧
纠错：
  接收方识别并纠正位错误，而无需诉诸于重新传输
半双工和全双工：
  使用半双工，链路两端的节点可以传输，但不能同时传输

## Slide 8: 链路层在哪里实现？
在每个主机中 在“适配器”（又名网络接口卡 网卡）或芯片上实现的链路层
  以太网卡，802.11网卡；以太网芯片组
  实现链路，物理层
连接到主机的系统总线 硬件、软件、固件的组合
controller
physical
transmission
cpu
memory
host
bus
(e.g., PCI)
network adapter
card
application
transport
network
link
link
physical

## Slide 9: 适配器通信
发送方:
  将数据报封装在帧中 添加错误检查位、rdt、流量控制等。
接收方：
  查找错误、rdt、流量控制等。 提取数据报，传递到接收端的上层
controller
controller
sending host
receiving host
datagram
datagram
datagram
frame

## Slide 10: 链路层，局域网：大纲
6.1介绍、服务
6.2错误检测、纠正
6.3多种访问协议
6.4局域网
  寻址， ARP 以太网 交换机
  虚拟局域网
6.5链路虚拟化：MPLS 6.6数据中心网络
6.7 Web 请求生命周期中的一天

## Slide 11: 错误检测
EDC=错误检测和校正位（冗余）
D =受错误检查保护的数据，可能包括首部字段
错误检测不是100%可靠！
  协议可能会遗漏一些错误，但很少
  EDC场越大，检测和校正效果越好
otherwise

## Slide 12: 奇偶校验
单比特奇偶校验：
检测单个位错误
二维位奇偶校验：
检测并纠正单个位错误
0
0
* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/

## Slide 13: 互联网校验和（综述）
发送方：
将段内容视为 16 位整数的序列 校验和：段内容的加法（1 的补码和） 发送方将校验和值放入 UDP 校验和字段中
接收方：
计算已接收段的校验和 检查计算的校验和是否等于校验和字段值：
  NO -检测到错误
  YES -未检测到错误。但也许仍然有错误？
目标：检测传输数据包中的"错误"（例如，翻转位）（注意：仅在传输层使用）

## Slide 14: 循环冗余校验
更强大的错误检测编码 将数据位 D 作为二进制数查看 选择 r+1 位模式（发生器），G
目标：选择 r CRC 位，R，使得
  <D,R>完全可被 G 整除（模数 2）
  接收方知道G，将<D，R>除以G。 如果非零余数：检测到错误!
  可以检测所有小于r+1位的突发错误
在实践中广泛使用（以太网，802.11 WiFi，ATM）

## Slide 15: CRC 示例
需要：
  D.2r XOR R = nG
等价于：
  D.2r = nG XOR R
等价于：
如果我们用D.2r除以G，希望余数R满足：
R = remainder[ ]
D.2r
G
* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/

## Slide 16: 链路层，局域网：大纲
6.1介绍、服务
6.2错误检测、纠正
6.3多种访问协议
6.4局域网
  寻址， ARP 以太网 交换机
  虚拟局域网
6.5链路虚拟化：MPLS 6.6数据中心网络
6.7 Web 请求生命周期中的一天

## Slide 17: 多种访问链路、协议
两种类型的“链接”：
点对点
  用于拨号访问的 PPP 以太网交换机、主机之间的点对点链路
广播（共享有线或媒体）
  老式以太网 上游HFC
  802.11 无线局域网
shared wire (e.g.,
cabled Ethernet)
shared RF
(e.g., 802.11 WiFi)
shared RF
(satellite)
humans at a
cocktail party
(shared air, acoustical)

## Slide 18: 多种访问协议
单个共享广播频道 两个或多个节点同时传输：干扰
  如果节点同时接收到两个或多个信号，则发生冲突
多接入协议
确定节点如何共享信道的分布式算法，即确定节点何时可以传输 有关信道共享的通信必须使用信道本身！
  没有用于协调的带外通道

## Slide 19: 理想的多路访问协议
给定：速率 R bps 的广播信道
期望：
  1.当一个节点想要传输时，它可以以R速率发送.
  2.当M节点想要传输时，每个节点都可以以平均速率R / M发送
  3.完全去中心化：
    没有用于协调传输的特殊节点 时钟、时隙无同步
  4.简单

## Slide 20: MAC 协议：分类
三大类：
信道划分
  将信道划分为较小的“部分”（时隙、频率、代码） 将单件分配给节点以供独占使用
随机接入
  信道未分割，允许碰撞 从碰撞中“恢复”
“轮流”
  节点轮流，发送节点越多轮转时间越长

## Slide 21: 信道划分 MAC 协议：TDMA
TDMA:时分多址
在“回合”中访问信道 每个站点在每个回合中获得固定长度的时隙（长度=数据包传输时间）
未使用的时隙将闲置 示例：6 个站 LAN，1、3、4 有要发送的数据包，时隙 2、5、6 空闲
1
3
4
1
3
4
6-slot
frame
6-slot
frame

## Slide 22: 信道划分 MAC 协议：FDMA
FDMA：频分多址
通道频谱划分为频段 每个站分配固定频段 频带中未使用的传输时间处于空闲状态 示例：6 个站 LAN，1、3、4 有数据包要发送，频段 2、5、6 空闲
frequency bands
time
FDM cable

## Slide 23: 信道划分 MAC 协议：CDMA
码分多址
  CDMA 为每个节点分配不同的编码 使用其唯一编码对其发送的数据位进行编码
不同节点可以同时传输的奇妙特性 军事系统
第 7 章

## Slide 24: 随机接入协议
当节点有要发送的数据包时
  以全通道数据速率R传输。 节点之间没有先验协调
两个或多个传输节点➜ “冲突”,
随机接入 MAC 协议指定：
  如何检测碰撞 如何从冲突中恢复（例如，通过延迟转播）
随机接入 MAC 协议的示例：
  时隙 ALOHA
  ALOHA
  CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

## Slide 25: 时隙 ALOHA
假设：
所有帧大小相同 时间划分为大小相等的时隙（时间足够传输1帧） 节点在时隙开始时进行传输
节点是同步的
如果 2 个或更多节点在时隙中传输，则所有节点都会检测到冲突
操作：
当节点获得新帧时，在下一个时隙中传输
  如果没有碰撞：节点可以在下一个时隙中发送新帧 如果碰撞：节点在每个后续时隙中用概率 p 重新传输帧，直到成功

## Slide 26: 时隙 ALOHA
优点：
单个主动节点可以全信道速率连续传输 高度去分散： 需要在节点中对时隙进行同步
简单
缺点：
碰撞，浪费时隙 空闲时隙
节点可以在不到传输数据包的时间内检测到冲突
时钟同步
1
1
1
1
2
3
2
2
3
3
node 1
node 2
node 3
C
C
C
S
S
S
E
E
E

## Slide 27: 时隙 ALOHA：效率
假设： N 个节点具有许多帧要发送，每个节点在时隙中以 p 的概率传输 给定节点在时隙中成功的概率= p(1-p)N-1
任何节点是否成功= Np(1-p)N-1
最大效率：找到最大化的 p* Np(1-p)N-1
对于许多节点，取 N p*(1- p*)N-1的极限，因为 N 变为无穷大，得到:
最大效率= 1/e = .37
效率：成功时隙的长期运行部分（许多节点，所有节点都有许多帧要发送）
至多： 37%的时间用于有用传输的信道!
!

## Slide 28: 纯 (非时隙) ALOHA
非时隙 Aloha：更简单，无需同步
当帧首次到达时
  立即传输
碰撞概率增加：
  以 t0 发送的帧与以 [t0-1，t0+1] 发送的其他帧发生冲突

## Slide 29: 纯 ALOHA效率
P(success by given node) = P(node transmits) .
P(no other node transmits in [t0-1,t0] .
P(no other node transmits in [t0-1,t0]
= p . (1-p)N-1 . (1-p)N-1
= p . (1-p)2(N-1)
… choosing optimum p and then letting n
= 1/(2e) = .18
甚至比时隙ALOHA更差!

## Slide 30: CSMA（载波侦听多路访问）
CSMA：传输前侦听:
如果检测到信道空闲:传输整个帧
如果检测到信道繁忙,延迟传输
人类的类比：不要打扰别人!

## Slide 31: CSMA碰撞
仍可能发生碰：传播延迟意味着两个节点可能无法听到彼此的传输
碰撞:浪费整个数据包传输时间
  距离和传播延迟在确定碰撞概率中发挥作用
spatial layout of nodes

## Slide 32: CSMA/CD (碰撞检测)
CSMA/CD: carrier sensing, deferral as in CSMA
  在短时间内检测到碰撞 碰撞传输中止，减少信道浪费
碰撞检测：
  易于有线局域网：测量信号强度，比较传输和接收的信号 无线局域网中的难点：接收信号强度被本地传输强度压倒
人类的类比：彬彬有礼的健谈者

## Slide 33: CSMA/CD (碰撞检测)
spatial layout of nodes

## Slide 34: 以太网 CSMA/CD 算法
1. 网卡 从网络层接收数据报，创建帧
2.如果 网卡 检测到信道空闲，则启动帧传输。如果 网卡 检测到信道繁忙，则等到信道空闲，然后传输。
3.如果网卡传输整个帧而未检测到另一个传输，则网卡使用帧完成！
4.如果网卡在传输过程中检测到另一个传输，将中止并发送干扰信号
5.中止后, 网卡 进入二进制（指数）退避：
  在第 m 次碰撞后，网卡 从 {0，1，2， ...， 2m-1} 中随机选择 K。网卡等待 K·512 位时间，返回步骤 2
  更多的碰撞会导致更长的回退间隔

## Slide 35: CSMA/CD 效率
Tprop = 局域网中两个节点之间的最大可能延迟
ttrans =传输最大尺寸帧的时间
efficiency goes to 1
  as tprop goes to 0
  as ttrans goes to infinity
比ALOHA更好的性能：简单，便宜，分散!

## Slide 37: “轮流”MAC 协议
信道划分 MAC 协议:
  在高负载下高效、公平地共享信道 低负载时效率低下：信道访问延迟，即使只有 1 个主动节点，也分配 1/N 带宽!
随机访问 MAC 协议
  低负载时高效：单节点可充分利用通道 高负载：碰撞开销
“轮流”协议
  寻找两全其美！

## Slide 38: “轮流”MAC 协议
投票：
主节点“邀请”从属节点依次传输 通常与“哑”从设备一起使用
关注：
  轮询开销 延迟
  单点故障（主故障）
master
slaves
poll
data
data

## Slide 39: “轮流”MAC 协议
令牌传递:
控制令牌从一个节点按顺序传递到下一个节点。
令牌消息 关注:
  令牌开销 延迟
  单点故障（令牌）
T
data
(nothing
to send)
T

## Slide 40
cable headend
CMTS
ISP
cable modem
termination system
多个 40Mbps 下行（广播）信道
  单个CMT传输到多个信道
多个 30 Mbps 上行信道
  多路访问：所有用户争夺某些上游信道时隙（其他用户分配）
有线接入网
cable
modem
splitter
…
…
互联网帧、电视频道、以不同频率
向下游传输的控制
upstream Internet frames, TV control, transmitted
upstream at different frequencies in time slots
FDM
TDM

## Slide 41
DOCSIS: 数据经电缆服务接口
上游、下游频率通道上的 FDM TDM 上游：有些时隙已分配，有些则有争用
  下游 MAP 帧：分配上游时隙 请求在所选时隙中传输随机访问（二进制退避）的上行时隙（和数据）
MAP frame for
Interval [t1, t2]
Residences with cable modems
Downstream channel i
Upstream channel j
t1
t2
Assigned minislots containing cable modem
upstream data frames
Minislots containing
minislots request frames
cable headend
CMTS
有线接入网

## Slide 42: MAC 协议摘要
信道划分，按时间、频率或编码
  时间划分、频率划分
随机访问（动态）,
  ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
  载波侦听：有些技术（有线）简单，有些技术（无线）困难
  用于以太网的 CSMA/CD 802.11 中使用的 CSMA/CA
轮流
  从中央站点轮询，令牌传递 蓝牙, FDDI,令牌环

## Slide 43: 链路层，局域网：大纲
6.1介绍、服务
6.2错误检测、纠正
6.3多种访问协议
6.4局域网
  寻址， ARP 以太网 交换机
  虚拟局域网
6.5链路虚拟化：MPLS 6.6数据中心网络
6.7 Web 请求生命周期中的一天

## Slide 44: MAC 地址和 ARP
32 位 IP 地址:
  接口的网络层地址 用于第 3 层（网络层）转发
MAC（或 LAN 或物理或以太网）地址:
  功能：使用"本地"将帧从一个接口获取到另一个物理连接的接口（同一网络，在IP寻址意义上） 48 位 MAC 地址（对于大多数 LAN）刻录在 网卡 ROM 中，有时软件也可设置
  例如：1A-2F-BB-76-09-AD
十六进制（以 16 为基数）表示法 （每个"数字"代表 4 位）

## Slide 45: 局域网地址和 ARP
LAN 上的每个适配器都有唯一的 LAN 地址
adapter
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
(wired or
wireless)

## Slide 46: 局域网地址 （更多）
由 IEEE 管理的 MAC 地址分配 制造商购买部分MAC地址空间（以确保唯一性）
类比:
  MAC 地址：如社会安全号码 IP 地址：如邮政地址
MAC 扁平地址➜可移植性
  可以将局域网卡从一个局域网移动到另一个局域网
IP 分层地址不可移植
  地址取决于节点附加到的 IP 子网

## Slide 47: ARP：地址解析协议
ARP 表： LAN 上的每个 IP 节点（主机、路由器）都有表
  某些 LAN 节点的 IP/MAC 地址映射:
< IP address; MAC address; TTL>
  TTL (生存时间):地址映射将被遗忘的时间（通常为 20 分钟）
问题：知道其 IP 地址如何确定接口的 MAC 地址？
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
137.196.7.23
137.196.7.78
137.196.7.14
137.196.7.88

## Slide 48: ARP 协议：同一局域网
A 想要向 B 发送数据报
  B 的 MAC 地址不在 A 的 ARP 表中。
A 广播 ARP 查询数据包，其中包含 B 的 IP 地址
  目标 MAC 地址 = FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF 局域网上的所有节点都接收 ARP 查询
B 接收 ARP 数据包，使用其 （B 的） MAC 地址回复 A
  发送到 A 的 MAC 地址的帧（单播）
在其 ARP 表中缓存（保存）IP 到 MAC 地址对，直到信息变旧（超时）
  软状态：除非刷新，否则超时（消失）的信息
ARP 是“即插即用”的：
  节点创建其 ARP 表，无需网络管理员干预

## Slide 49: 寻址：路由到另一个 LAN
演练：通过 R 将数据报从 A 发送到 B
  专注于寻址 – 在 IP（数据报）和 MAC 层（帧） 假设 A 知道 B 的 IP 地址
  假设 A 知道第一跳路由器 R 的 IP 地址（如何？） 假设 A 知道 R 的 MAC 地址（如何？）
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B

## Slide 50: 寻址：路由到另一个 LAN
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP
Eth
Phy
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
A使用IP源A和目标B创建IP数据报
A 创建链路层帧，将 R 的 MAC 地址作为目标地址，帧包含 A 到 B IP 数据报
MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55
MAC dest: E6-E9-00-17-BB-4B

## Slide 51: 寻址：路由到另一个 LAN
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP
Eth
Phy
从 A 发送到 R 的帧
IP
Eth
Phy
在R接收到帧，删除数据报，传递到IP
MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55
MAC dest: E6-E9-00-17-BB-4B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222

## Slide 52: 寻址：路由到另一个 LAN
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
R 使用 IP 源 A（目标 B）转发数据报
R以B的MAC地址作为目标地址创建链路层帧，帧包含A到B的IP数据报
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
IP
Eth
Phy
IP
Eth
Phy

## Slide 53: 寻址：路由到另一个 LAN
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
R 使用 IP 源 A（目标 B）转发数据报
R以B的MAC地址作为目标地址创建链路层帧，帧包含A到B的IP数据报
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
IP
Eth
Phy
IP
Eth
Phy

## Slide 54: 寻址：路由到另一个 LAN
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
R 使用 IP 源 A（目标 B）转发数据报
R以B的MAC地址作为目标地址创建链路层帧，帧包含A到B的IP数据报
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
IP
Eth
Phy
* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/

## Slide 55: 链路层，局域网：大纲
6.1介绍、服务
6.2错误检测、纠正
6.3多种访问协议
6.4局域网
  寻址， ARP 以太网 交换机
  虚拟局域网
6.5链路虚拟化：MPLS 6.6数据中心网络
6.7 Web 请求生命周期中的一天

## Slide 56: 以太网
“占主导地位”的有线局域网技术：
单芯片，多速度（例如，博通BCM5761） 首次广泛使用局域网技术
更简单，更便宜 跟上速度竞赛：10 Mbps – 10 Gbps
Metcalfe’s Ethernet sketch

## Slide 57: 以太网：物理拓扑
总线：流行到90年代中期
  同一冲突域中的所有节点（可以相互碰撞）
星： 现在流行
  中央有活跃的交换机
  每个“分支”运行一个（单独的）以太网协议（节点不会相互冲突）
switch
bus: coaxial cable
star

## Slide 58: 以太网帧结构
发送适配器将 IP 数据报（或其他网络层协议数据包）封装在以太网帧中
前同步码：
前7字节的值都是10101010，最后一个字节是10101011
用于同步接收机、发送器时钟速率
dest.
address
source
address
data (payload)
CRC
preamble
type

## Slide 59: 以太网帧结构（更多）
地址： 6 字节源、目标 MAC 地址
  如果适配器接收具有匹配目标地址或广播地址（例如 ARP 数据包）的帧，则会将帧中的数据传递到网络层协议 否则，适配器将丢弃帧
类型：表示更高层的协议（主要是IP协议，但也可能是其他协议，例如Novell IPX、AppleTalk）
CRC：接收器处的循环冗余检查
  检测到错误：丢帧
dest.
address
source
address
data (payload)
CRC
preamble
type

## Slide 60: 以太网：不可靠、无连接
无连接 : 发送和接收网卡之间没有握手
不可靠：接收网卡不会向发送网卡发送确认或提示
  仅当初始发送方使用更高层 rdt（例如 TCP）时，才会恢复丢弃帧中的数据，否则丢弃的数据将丢失
以太网的 MAC 协议：无时隙 CSMA/CD，带二进制退避

## Slide 61: 802.3 以太网标准：链路和物理层
许多不同的以太网标准
  通用 MAC 协议和帧格式 不同的速度： 2 Mbps， 10 Mbps， 100 Mbps， 1Gbps， 10 Gbps， 40 Gbps
  不同的物理层介质：光纤、电缆
application
transport
network
link
physical
MAC protocol
and frame format
100BASE-TX
100BASE-T4
100BASE-FX
100BASE-T2
100BASE-SX
100BASE-BX
fiber physical layer
copper (twister
pair) physical layer

## Slide 62: 链路层，局域网：大纲
6.1介绍、服务
6.2错误检测、纠正
6.3多种访问协议
6.4局域网
  寻址， ARP 以太网 交换机
  虚拟局域网
6.5链路虚拟化：MPLS 6.6数据中心网络
6.7 Web 请求生命周期中的一天

## Slide 63: 以太网交换机
链路层设备：发挥积极作用
  存储，转发以太网帧 检查传入帧的MAC地址，当帧要在段上转发时，有选择地将帧转发到一个或多个传出链路，使用CSMA/CD访问段
透明
  主机不知道交换机的存在
即插即用，自学
  交换机不需要配置

## Slide 64: 交换机：多个同时传输
主机与交换机有专用的直接连接
交换缓冲包
每个传入链路上使用以太网协议，但没有冲突;全双工
  每个链路都是其自己的冲突域
交换： A到A‘和B到B'可以同时传输，而不会发生冲突
带六个接口的交换机 (1,2,3,4,5,6)
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6

## Slide 65: 交换机转发表
Q:交换机如何知道 A 可通过接口 4 到达，B' 可通过接口 5 访问？
带六个接口的交换机 (1,2,3,4,5,6)
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
A:每个交换机都有一个交换表，每个条目:
  （主机的 MAC 地址、到达主机的接口、时间戳） 看起来像一个路由表！
Q:如何在交换机表中创建和维护条目？
  类似于路由协议？

## Slide 66: 交换机： 自学习
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
交换机了解可以通过哪些接口访问哪些主机
  收到帧后，交换机“学习”发送方的位置：传入局域网段
  记录交换机表中的发送方/位置对
A A’
Source: A
Dest: A’
MAC addr interface TTL
交换机表 （最初为空）
A
1
60

## Slide 67: 交换机：帧过滤/转发
当在交换机处接收帧时:
  1.记录传入链路，发送主机的MAC地址
  2.使用 MAC 目标地址的索引交换机表
  3. if entry found for destination then {
  if destination on segment from which frame arrived then drop frame
  else forward frame on interface indicated by entry
  }
  else flood /* forward on all interfaces except arriving
  interface */

## Slide 68: 自学，转发：示例
A
A’
B
B’
C
C’
1
2
3
4
5
6
A A’
Source: A
Dest: A’
MAC addr interface TTL
switch table
(initially empty)
A
1
60
A A’
A A’
A A’
A A’
A A’
帧目标，A'，位置未知:
flood
A’ A
目标A位置已知：
A’
4
60
有选择地发送 只需一个链接

## Slide 69: 互连交换机
自学习交换机可以连接在一起:
Q：从 A 发送到 G - S1 如何知道发往G的帧要通过S4和S3？
A: 自学习! （工作原理与交换机情况完全相同！）
A
B
S1
C
D
E
F
S2
S4
S3
H
I
G

## Slide 70: 自学习多交换机示例
假设 C 向 I 发送帧，I 响应 C
Q：显示 S1, S2, S3, S4中的交换机表和数据包转发
A
B
S1
C
D
E
F
S2
S4
S3
H
I
G

## Slide 71: 机构网络
to external
network
router
IP subnet
mail server
web server

## Slide 72: 交换机与路由器
两者都是存储和转发:
路由器：网络层设备（检查网络层首部） 交换机：链路层设备（检查链路层首部）
两者都有转发表:
路由器： 使用路由算法计算表，IP 地址
交换机：使用泛洪、学习、MAC 地址学习转发表
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
link
physical
switch
datagram
application
transport
network
link
physical
frame
frame
frame
datagram

## Slide 73: 虚拟局域网: 动机
考虑:
CS 用户将办公室迁移到 EE，但想要连接到 CS 交换机？ 单个广播域:
  所有第 2 层广播流量（ARP、DHCP、目标 MAC 地址的未知位置）都必须跨越整个局域网 安全/隐私，效率问题
Computer
Science
Electrical
Engineering
Computer
Engineering

## Slide 74: 虚拟局域网
虚拟本地 局域网
基于端口的 虚拟局域网:交换机端口分组（通过交换机管理软件），以便单个物理交换机……
支持 虚拟局域网 功能的交换机可以配置为在单个物理 局域网 基础结构上定义多个虚拟 局域网.
1
8
9
16
10
2
7
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
15
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
…
1
8
2
7
9
16
10
15
…
Computer Science
(VLAN ports 9-16)
...作为多个虚拟交换机运行

## Slide 75: 基于端口的虚拟局域网
1
8
9
16
10
2
7
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
15
…
流量隔离：进出端口 1-8 的帧只能到达端口 1-8
  还可以根据端点的 MAC 地址（而不是交换机端口）定义 虚拟局域网
动态成员资格：端口可以在 虚拟局域网之间动态分配
router
在虚拟局域网之间进行转发:通过路由完成（就像使用单独的交换机一样）
  在实践中，供应商销售组合交换机和路由器

## Slide 76: 跨多个交换机的 虚拟局域网
中继端口：在通过多个物理交换机定义的虚拟局域网之间传输帧
  交换机之间在虚拟局域网中转发的帧不能是普通的 802.1 帧（必须携带虚拟局域网 ID 信息） 802.1q 协议为中继端口之间转发的帧添加/删除了其他首部字段
1
8
9
10
2
7
…
Electrical Engineering
(VLAN ports 1-8)
Computer Science
(VLAN ports 9-15)
15
…
2
7
3
Ports 2,3,5 belong to EE VLAN
Ports 4,6,7,8 belong to CS VLAN
5
4
6
8
16
1

## Slide 77
type
2-byte Tag Protocol Identifier
(value: 81-00)
Tag Control Information (12 bit VLAN ID field,
3 bit priority field like IP TOS)
Recomputed
CRC
802.1Q 虚拟局域网 帧格式
802.1 frame
802.1Q frame
dest.
address
source
address
data (payload)
CRC
preamble
dest.
address
source
address
preamble
data (payload)
CRC
type

## Slide 78: 链路层，局域网：大纲
6.1介绍、服务
6.2错误检测、纠正
6.3多种访问协议
6.4局域网
  寻址， ARP 以太网 交换机
  虚拟局域网
6.5链路虚拟化：MPLS 6.6数据中心网络
6.7 Web 请求生命周期中的一天

## Slide 79: 多协议标签交换 （MPLS）
初始目标:使用固定长度标签（而不是 IP 地址）进行高速 IP 转发
  使用固定长度标识符（而不是最短前缀匹配）快速查找 借用虚拟电路（VC）方法的思想
  但IP数据报仍然保留IP地址！
PPP or Ethernet
header
IP header
remainder of link-layer frame
MPLS header
label
Exp
S
TTL
20
3
1
5

## Slide 80: 支持 MPLS 的路由器
又名标签交换路由器 仅根据标签值将数据包转发到传出接口（不检查 IP 地址）
  MPLS 转发表与 IP 转发表不同
灵活性： MPLS 转发决策可能与 IP 的转发决策不同
  使用目标地址和源地址以不同的方式将流量路由到同一目标（流量工程） 如果链路出现故障，可以快速重新路由流量：预先计算的备份路径（对VoIP有用）

## Slide 81: MPLS 与 IP 路径
R2
D
R3
R5
A
R6
IP router
IP 路由：到达目的地的路径仅由目的地地址确定
R4

## Slide 82: MPLS 与 IP 路径
R2
D
R3
R4
R5
A
R6
IP-only
router
IP 路由：到达目的地的路径仅由目的地地址确定
MPLS and
IP router
MPLS 路由：目标路径可以基于源地址和目标地址
  快速重新路由：在链路发生故障时预先计算备份路由
入口路由器（R4）可以使用不同的MPLS路由，例如基于源地址

## Slide 83: MPLS 信令
修改 OSPF、IS-IS 链路状态泛洪协议以携带 MPLS 路由使用的信息,
  例如，链路带宽，“保留”链路带宽的数量
D
R4
R5
A
R6
入口 MPLS 路由器使用 RSVP-TE 信令协议在下游路由器上设置 MPLS 转发
改进的
链路状态
泛洪
RSVP-TE

## Slide 84: MPLS 转发表
R1
R2
D
R3
R4
R5
0
1
0
0
A
R6
in out out
label label dest interface
6 - A 0
in out out
label label dest interface
10 6 A 1
12 9 D 0
in out out
label label dest interface
10 A 0
12 D 0
1
in out out
label label dest interface
8 6 A 0
0
8 A 1

## Slide 85: 链路层，局域网：大纲
6.1介绍、服务
6.2错误检测、纠正
6.3多种访问协议
6.4局域网
  寻址， ARP 以太网 交换机
  虚拟局域网
6.5链路虚拟化：MPLS 6.6数据中心网络
6.7 Web 请求生命周期中的一天

## Slide 86: 数据中心网络
10到100个近距离分布的数千个主机，通常紧密耦合:
  电子商务（例如亚马逊） 内容服务器（例如 YouTube、Akamai、Apple、Microsoft）
  搜索引擎，数据挖掘（例如，谷歌）
挑战：
  多个应用程序，每个应用程序都为大量客户端提供服务 管理/平衡负载，避免处理、网络、数据瓶颈
Inside a 40-ft Microsoft container,
Chicago data center

## Slide 87
Server racks
TOR switches
Tier-1 switches
Tier-2 switches
Load
balancer
Load
balancer
B
1
2
3
4
5
6
7
8
A
C
Border router
Access router
数据中心网络
负载均衡器：应用层路由
接收外部客户端请求 指导数据中心内的工作负载
将结果返回给外部客户端（对客户端隐藏数据中心内部）
Internet

## Slide 88
Server racks
TOR switches
Tier-1 switches
Tier-2 switches
1
2
3
4
5
6
7
8
数据中心网络
交换机、机架之间的丰富互连:
  提高机架之间的吞吐量（可通过多个路由路径） 通过冗余提高可靠性

## Slide 89: 链路层，局域网：大纲
6.1介绍、服务
6.2错误检测、纠正
6.3多种访问协议
6.4局域网
  寻址， ARP 以太网 交换机
  虚拟局域网
6.5链路虚拟化：MPLS 6.6数据中心网络
6.7 Web 请求生命周期中的一天

## Slide 90: 综合： Web 请求生命周期中的一天
完成协议栈下的旅程!
  应用， 运输， 网络， 链接
将一切整合在一起：综合!
  目标：识别、审查、理解看似简单的场景中涉及的协议（在所有层面）：请求www页面
  场景：学生将笔记本电脑连接到校园网络，请求/接收 www.google.com

## Slide 91: 生活中的一天：场景
Comcast network
68.80.0.0/13
Google’s network
64.233.160.0/19
64.233.169.105
web server
DNS server
school network
68.80.2.0/24
web page
browser

## Slide 92: 生活中的一天...连接到互联网
router
(runs DHCP)
连接笔记本电脑需要获得自己的IP地址、第一跳路由器的地址、DNS服务器的地址：使用DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP 请求封装在 UDP 中，封装在 IP 中，封装在 802.3 以太网中
局域网上的以太网帧广播（dest： FFFFFFFFFFFF），在运行 DHCP 服务器的路由器处接收
以太网解复用到IP解复用，UDP解复用到DHCP

## Slide 93: 生活中的一天...连接到互联网
router
(runs DHCP)
DHCP服务器制定DHCP ACK，其中包含客户端的IP地址，客户端的第一跳路由器的IP地址，DNS服务器的名称和IP地址
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
在 DHCP 服务器上封装，通过局域网进行帧转发（交换机学习），在客户端进行解复用
客户端现在有IP地址，知道DNS的名称和地址 服务器，其第一跳路由器的 IP 地址
DHCP 客户端接收 DHCP ACK 回复

## Slide 94: 生活中的一天...ARP（在 DNS 之前，在 HTTP 之前）
router
(runs DHCP)
在发送HTTP请求之前，需要 www.google.com 的IP地址：DNS
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
DNS查询已创建，封装在UDP中，封装在IP中，封装在Eth中。 要将帧发送到路由器，需要路由器接口的MAC地址：ARP
路由器接收的 ARP 查询广播，路由器以 ARP 回复回复路由器接口的 MAC 地址
客户端现在知道第一跳路由器的MAC地址，因此现在可以发送包含DNS查询的帧
ARP query
Eth
Phy
ARP
ARP
ARP reply

## Slide 95: 生活中的一天...使用DNS
router
(runs DHCP)
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
IP 数据报，其中包含通过局域网交换机从客户端转发到第一跳路由器的 DNS 查询
IP 数据报从园区网络转发到Comcast网络，路由（由 RIP、OSPF、IS-IS 和/或 BGP 路由协议创建的表）到 DNS 服务器
解复用到 DNS 服务器 DNS服务器以www.google的IP地址回复客户端
Comcast network
68.80.0.0/13
DNS server
DNS
UDP
IP
Eth
Phy
DNS
DNS
DNS
DNS

## Slide 96: 生活中的一天...携带 HTTP 的 TCP 连接
router
(runs DHCP)
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
要发送HTTP请求，客户端首先打开TCP套接字到Web服务器
TCP SYN 段（3 次握手中的步骤 1）域间路由到 Web 服务器
已建立 TCP 连接！
64.233.169.105
web server
SYN
SYN
SYN
SYN
TCP
IP
Eth
Phy
SYN
SYN
SYN
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
SYNACK
Web 服务器使用 TCP SYNACK 进行响应（3 次握手中的步骤 2）

## Slide 97: 生活中的一天...HTTP 请求/回复
router
(runs DHCP)
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
HTTP
发送到 TCP 套接字的 HTTP 请求
包含路由到 www.google.com 的 HTTP 请求的 IP 数据报
包含HTTP应答的IP数据报路由回客户端
64.233.169.105
web server
HTTP
TCP
IP
Eth
Phy
Web 服务器使用 HTTP 回复进行响应（包含网页）
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
HTTP
网页终于（!!!）显示

## Slide 98: 第 6 章：总结
数据链路层服务背后的原则:
  错误检测、纠正 共享广播频道：多路访问
  链路层寻址
各种链路层技术的实例化和实现
  以太网 交换局域网，虚拟局域网
  作为链路层的虚拟化网络：MPLS
综合：Web 请求生命周期中的一天

## Slide 99: 第6章：让我们缓一缓
协议栈完成旅程（PHY 除外） 扎实理解网络原理，实践
.....可以停在这里....但很多有趣的话题！
  无线
  多媒体
  安全