## Slide 1: ARP：地址解析协议
ARP 表： LAN 上的每个 IP 节点（主机、路由器）都有表
  某些 LAN 节点的 IP/MAC 地址映射:
< IP address; MAC address; TTL>
  TTL (生存时间): 地址映射将被遗忘的时间（通常为 20 分钟）
问题：知道其 IP 地址如何确定接口的 MAC 地址？
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
137.196.7.23
137.196.7.78
137.196.7.14
137.196.7.88
Notes: 因为存在网络层地址(例如，因特网的IP地址)和链路层地址(即 MAC地址)，所 以需要在它们之间进行转换。对于因特网而言，这是地址解析协议(Address Resolution Protocol, ARP) [RFC 826]的任务。

## Slide 2: ARP 协议：同一局域网
58-23-D7-FA-20-B0
137.196.7.14
B
C
D
TTL
71-65-F7-2B-08-53
137.196.7.23
A
ARP table in A
IP addr
MAC addr
TTL
example: A wants to send datagram to B
  B’s MAC address not in A’s ARP table, so A uses ARP to find B’s MAC address
A broadcasts ARP query, containing B's IP addr
  destination MAC address = FF-FF-FF-FF-FF-FF
  all nodes on LAN receive ARP query
1
Source MAC: 71-65-F7-2B-08-53
Source IP: 137.196.7.23
Target IP address: 137.196.7.14
…
1
Ethernet frame (sent to FF-FF-FF-FF-FF-FF)
Notes: 在这个简单的 例子中，每台主机和路由器有一个单一的1P地址和单一的MAC地址°与以往一样，IP地 址以点分十进制表示法表示，MAC地址以十六进制表示法表示。为了便于讨论，我们在 本节中将假设交换机广播所有帧;这就是说，无论何时交换机在一个接口接收一个帧，它将在其所有其他接口上转发该帧。在下一节中，我们将更为准确地解释交换机操作的 过程。

## Slide 3: ARP 协议：同一局域网
58-23-D7-FA-20-B0
137.196.7.14
B
C
D
TTL
71-65-F7-2B-08-53
137.196.7.23
A
ARP table in A
IP addr
MAC addr
TTL
example: A wants to send datagram to B
  B’s MAC address not in A’s ARP table, so A uses ARP to find B’s MAC address
B replies to A with ARP response, giving its MAC address
2
Target IP address: 137.196.7.14
Target MAC address:
58-23-D7-FA-20-B0
…
2
ARP message into Ethernet frame (sent to 71-65-F7-2B-08-53)
Notes: Reply: 单播

## Slide 4: ARP 协议：同一局域网
58-23-D7-FA-20-B0
137.196.7.14
B
C
D
TTL
71-65-F7-2B-08-53
137.196.7.23
A
ARP table in A
IP addr
MAC addr
TTL
example: A wants to send datagram to B
  B’s MAC address not in A’s ARP table, so A uses ARP to find B’s MAC address
A receives B’s reply, adds B entry into its local ARP table
3
137.196.
7.14
58-23-D7-FA-20-B0
500

## Slide 5: 寻址：路由到另一个局域网
演练：通过 R 将数据报从 A 发送到 B
  专注于寻址 – 在 IP（数据报）和 MAC 层（帧） 假设 A 知道 B 的 IP 地址
  假设 A 知道第一跳路由器 R 的 IP 地址（如何？） 假设 A 知道 R 的 MAC 地址（如何？）
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B

## Slide 6: 寻址：路由到另一个局域网
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP
Eth
Phy
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
A使用IP源A和目标B创建IP数据报
A 创建链路层帧，将 R 的 MAC 地址作为目标地址，帧包含 A 到 B IP 数据报
MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55
MAC dest: E6-E9-00-17-BB-4B

## Slide 7: 寻址：路由到另一个局域网
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP
Eth
Phy
从 A 发送到 R 的帧
IP
Eth
Phy
在R接收到帧，删除数据报，传递到IP
MAC src: 74-29-9C-E8-FF-55
MAC dest: E6-E9-00-17-BB-4B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222

## Slide 8: 寻址：路由到另一个局域网
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
R 使用 IP 源 A（目标 B）转发数据报
R以B的MAC地址作为目标地址创建链路层帧，帧包含A到B的IP数据报
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
IP
Eth
Phy
IP
Eth
Phy

## Slide 9: 寻址：路由到另一个局域网
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
R 使用 IP 源 A（目标 B）转发数据报
R以B的MAC地址作为目标地址创建链路层帧，帧包含A到B的IP数据报
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
IP
Eth
Phy
IP
Eth
Phy

## Slide 10: 寻址：路由到另一个局域网
R
1A-23-F9-CD-06-9B
222.222.222.220
111.111.111.110
E6-E9-00-17-BB-4B
CC-49-DE-D0-AB-7D
111.111.111.112
111.111.111.111
74-29-9C-E8-FF-55
A
222.222.222.222
49-BD-D2-C7-56-2A
222.222.222.221
88-B2-2F-54-1A-0F
B
R 使用 IP 源 A（目标 B）转发数据报
R以B的MAC地址作为目标地址创建链路层帧，帧包含A到B的IP数据报
IP src: 111.111.111.111
IP dest: 222.222.222.222
MAC src: 1A-23-F9-CD-06-9B
MAC dest: 49-BD-D2-C7-56-2A
IP
Eth
Phy
* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/