## Slide 1
第3章 组合逻辑电路
北京交通大学 数字系统基础

## Slide 2
主要内容
1. 组合逻辑电路特点及表示方法
2. SSI组合电路的分析与设计
3. 常用组合逻辑电路
4. MSI组合电路的设计
5. 组合逻辑电路的竞争与冒险

## Slide 3: 组合逻辑电路定义
组合逻辑电路是实现某一逻辑功能而没有记忆特性的数字电路。
特点: 电路任意时刻的稳态输出仅取决于该时刻的输入信号，而与电路原来的状态无关。
  组合逻辑电路仅由门电路组成
  电路中无记忆元件
  输入输出之间无反馈。
1. 组合逻辑电路特点及表示方法

## Slide 4: 组合电路框图及一般表达式
组合电路
组合逻辑电路框图
输入逻辑变量
输出逻辑函数
组合逻辑一般表达式
组合逻辑电路的表示方法：
  函数表达式
  真值表或功能表
  逻辑图
  卡诺图
  工作波形图

## Slide 5: SSI组合电路的分析
分析方法：组合逻辑电路的分析就是根据给定的逻辑电路推导归纳出其逻辑功能。
分析步骤：
  (1)写输出逻辑表达式：根据给定逻辑电路，由输入→输出或由输出→输入，逐级推导，写出输出函数的表达式。
  (2)简化逻辑表达式：采用公式或卡诺图法，将表达式化成最简式。
  (3)列真值表：将各种可能输入信号取值组合代入表达式，求出真值表。
  (4)确定逻辑功能：根据函数表达式或真值表判断电路的逻辑功能。
2. SSI组合电路的分析与设计

## Slide 6: 例3-1 试分析图3-2所示电路的 逻辑功能。
解: (1)由逻辑图写出逻辑表达式
(2) 列出真值表：
A1 A0
F0 F1 F2 F3
0 0
0 1
1 0
1 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
真值表
A1A0=00时，F0=1，其余为0
A1A0=01时，F1=1，其余为0
A1A0=10时，F2=1，其余为0
A1A0=11时，F3=1，其余为0
(3)确定逻辑功能：由真值表看出，有效电平为高电平，且由输出状态便知道输入代码值，此种功能称为译码功能。

## Slide 7: 例3-2 试分析图3-3所示电路的 逻辑功能。
解: (1)由逻辑图写出逻辑表达式
(2)列真值表并可以看出：电路为低有效电平译码器
A1 A0
0 0
0 1
1 0
1 1
0 1 1 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
真值表

## Slide 8: 例3-3 试分析图3-4所示电路的逻辑功能
解: (1)写出逻辑表达式
(2)列出真值表
A1 A0
F
0 0
0 1
1 0
1 1
D0
D1
D2
D3
(3)确定逻辑功能，由表看出：
  A1A0=00 时，F=D0
  A1A0=01 时，F=D1
  A1A0=10 时，F=D2
  A1A0=11 时，F=D3
电路具有选择数据输入功能。

## Slide 9: SSI组合电路的设计
设计方法：从给定的逻辑要求出发，求出逻辑图。
设计步骤：
  (1) 根据命题或功能表定输入变量、输出函数并进行状态赋值：将引起事件的原因确定为输入变量，将事件所产生的结果作为输出函数。状态赋值时用0，1表示输入信号和输出信号的逻辑状态。
  (2) 列真值表。
  (3) 由真值表写出逻辑函数表达式。
  (4) 对逻辑函数进行化简或变换。
  (5) 画出逻辑图。
  (6) 检查竞争冒险，如存在，修改设计。

## Slide 10: SSI组合电路设计中的注意事项：
如何把一个具体问题抽象为一个逻辑问题是逻辑设计中最困难、也是最重要的一步。
如果不能把一个具体问题正确地用逻辑语言进行描述，则逻辑设计就无从谈起。
不同的赋值->可得到不同的真值表->得到不同的逻辑关系。因此应根据状态赋值去理解0，1的具体含义。
列真值表时，不会出现或不允许出现的输入组合可以不列出，如果列出，则可在相应出处记上“×”号，以示区别，化简时可作约束项处理。

## Slide 11: 例3-4 试用与非门设计一个三变量表决器。A、B、C三者中多数同意，提案通过，否则提案不被通过。
解: 方案一：同意用1表示，不同意用0表示；通过用1表示，不通过用0表示。列出真值表有
A B C
真值表
F
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0
0
0
1
0
1
1
1
BC
A
00
01
11
10
1
表决逻辑卡诺图
0
0
0
0
0
1
1
1
1
&
&
&
&
A
B
C
F
方案一逻辑图

## Slide 12: 例3-4 试用与非门设计一个三变量表决器。A、B、C三者中多数同意，提案通过，否则提案不被通过。
解: 方案二：同意用0表示，不同意用1表示；通过用1表示，不通过用0表示。列出真值表有
A B C
真值表
F
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
1
1
1
0
1
0
0
0
BC
A
00
01
11
10
1
表决逻辑卡诺图
0
1
1
1
1
0
0
0
0
&
&
&
&
F
方案二逻辑图

## Slide 13: 例3-5 某工厂有三个车间，各需电力10KW，由变电所的两台变压器供电。其中变压器的功率为13KW， 变压器的功率为25KW。为合理供电，需设计一个送电控制电路。控制电路的输出接继电器线圈。送电时线圈通电。不送电时线圈不通电。线圈动作电压12V，线圈电阻300欧。
解：1. 定义变量。设为输入变量，为输出逻辑函数。工作用1表示，不工作用0表示；送电用1表示，不送电用0表示。
2. 根据任务需求列真值表。(一个车间工作时， 供电，两个车间工作时，由供电，三个车间同时工作时， 同时送电)。

## Slide 14
3. 写逻辑函数表达式
0 0
1 0
1 0
0 1
1 0
0 1
0 1
1 1
000
001
010
011
100
101
110
111
X Y
ABC
例3-5真值表
化简、变换后有：

## Slide 15
⒋画逻辑图
由继电器线圈动作电压12V，线圈电阻300欧算得线圈动作时，流过线圈电流等于40mA。
一般的逻辑门不可能带40mA电流。为此，X、Y 需经漏极开路非门取反之后驱动线圈，逻辑图如图3-4示。
＆
＆
＆
＆
1
1
=
1
=
1
12
V
12
V
Y
X
A
B
C

## Slide 16
常用的组合逻辑电路有编码器、译码器、数据选择器、数据分配器、加法器、比较器、算术逻辑单元等。
上节所介绍的分析方法和设计方法都适用于将要介绍的常用组合电路。
本节着重介绍其功能表示和应用
3. 常用组合逻辑电路

## Slide 17
编码：将特定意义的信息编成若干位二进制代码的过程。
编码器：实现编码的数字电路称作编码器。
编码器
二进制编码器：
用n位二进制代码对N=2n个一般信号进行编码的电路，称为二进制编码器。
I
0
I
1
Y
n
-
1
Y
0
Y
1
1
n
2
-
I
二进制
编码器
2n个
输入
N位二进
制码输出

## Slide 18
三位二进制编码器
输入端低电平有效；
某一时刻只能对一个输入信号编码，8个输入电平只能有一个是低电平

## Slide 19
二十进制编码器
将十进制数的十个数字0-9编成二进制代码的电路，称为二-十进制编码器
真值表
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
000000001
000000010
000000100
000001000
000010000
000100000
001000000
010000000
100000000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A3 A2 A1 A0
987654321
输 出
输 入
十进制数
CMOS型二-十进制编码器C304
1～9中任意时刻只允许有一个输入为高电平信号

## Slide 20: 优先编码器
优先编码器允许同时在几个输入端加入有效输入信号，但电路只对其中优先级别最高的输入信号进行编码。
8线-3线优先编码器74148
1
2
3
4
5
7
6
GND
VCC
8
16
15
14
13
12
10
11
9
S
E
A
2
A
1
A
0
I
3
I
2
I
1
I
0
I
4
I
5
I
6
I
7
I
s

## Slide 21
8线—3线优先编码器74148
使能输入
使能输出
扩展输出
Is=0
Ii =1
S =0
S =1
Is =0
E =0
编码输出
编码输入

## Slide 22
管脚定义
：输入，低电平有效，优先级别依次为
：编码输出端
：使能输入端，=0时编码， =1时禁止编码
：使能输出端，编码状态下(=0)，若无输入信号，
：扩展输出端，编码状态下(=0)，若有输入信号，
8线—3线优先编码器74148

## Slide 23
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1 1 1
1 1 1
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
× × × × × × × ×
1 1 1 1 1 1 1 1
× × × × × × × 0
× × × × × × 0 1
× × × × × 0 1 1
× × × × 0 1 1 1
× × × 0 1 1 1 1
× × 0 1 1 1 1 1
× 0 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
S
E
A2 A1 A0
I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
IS
输 出
输 入
74HC148的真值表
8线—3线优先编码器74148
提示：对编码时，，是7的反码。
74148的输出编码为反码形式

## Slide 24
CMOS集成模块(输入高电平有效，输出为原码形式）
GS：组选信号，Group Selection，编码状态有输入
EO：允许输出信号，Enable Output，编码状态无输入
8线—3线优先编码器CD4532

## Slide 25
优先编码器CD4532真值表
输 入 |  |  |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  |  |  | 
EI | I7 | I6 | I5 | I4 | I3 | I2 | I1 | I0 | Y2 | Y1 | Y0 | GS | EO
L | × | × | × | × | × | × | × | × | L | L | L | L | L
H | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | H
H | H | × | × | × | × | × | × | × | H | H | H | H | L
H | L | H | × | × | × | × | × | × | H | H | L | H | L
H | L | L | H | × | × | × | × | × | H | L | H | H | L
H | L | L | L | H | × | × | × | × | H | L | L | H | L
H | L | L | L | L | H | × | × | × | L | H | H | H | L
H | L | L | L | L | L | H | × | × | L | H | L | H | L
H | L | L | L | L | L | L | H | × | L | L | H | H | L
H | L | L | L | L | L | L | L | H | L | L | L | H | L

## Slide 26
例6：用二片CD4532构成16线-4线优先编码器,其逻辑图如下图所示，试分析其工作原理。
。
0
0
0 0 0 0 0
无编码输出
0
0

## Slide 27
。
1
1
1 0 0 0 0
0
若无有效电平输入
1 0 1 1 1
哪块芯片的优先级高？
1
若有有效电平输入
0
0
1
0
0
0

## Slide 28
。
1
0
1 0 0 0
0
若有效电平输入
1 1 1 1
1
0
0
0
0
1

## Slide 29: 例3-6 试用两片74148接成16线-4线优先编码器，输出编码为原码形式。 （自学）
解：74148的输出编码为反码形式，而题目要求输出为原码形式。根据题目要求需要两片74148，设⑴片为低位片，(2)片为高位片。(1)片的编码输入为，(2)片的编码输入为
按着高位优先的原则高位片(2)应优先进行编码：在(2)片存在有效输入时， (1)片不工作。 在(2)片无有效输入时， (1)片才允许编码。
因此：，

## Slide 30
中有低电平时，A3A2A1A0为0111-0000。
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
1 1 1 1
1 1 1 0
1 1 0 1
1 1 0 0
1 0 1 1
1 0 1 0
1 0 0 1
1 0 0 0
0 1 1 1
0 1 1 0
0 1 0 1
0 1 0 0
0 0 1 1
0 0 1 0
0 0 0 1
0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
× × × × × × × × × × × × × × × 0
× × × × × × × × × × × × × × 0 1
× × × × × × × × × × × × × 0 1 1
× × × × × × × × × × × × 0 1 1 1
× × × × × × × × × × × 0 1 1 1 1
× × × × × × × × × × 0 1 1 1 1 1
× × × × × × × × × 0 1 1 1 1 1 1
× × × × × × × × 0 1 1 1 1 1 1 1
× × × × × × × 0 1 1 1 1 1 1 1 1
× × × × × × 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
× × × × × 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
× × × × 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
× × × 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
× × 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
× 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
S
E
A3 A2 A1 A0
I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15
输 出
输 入
表3-10 例3-6的真值表
中有低电平时，A3A2A1A0为1111-1000。

## Slide 31
1 1 1
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
× × × × × × × × × × × × × × × 0
× × × × × × × × × × × × × × 0 1
× × × × × × × × × × × × × 0 1 1
× × × × × × × × × × × × 0 1 1 1
× × × × × × × × × × × 0 1 1 1 1
× × × × × × × × × × 0 1 1 1 1 1
× × × × × × × × × 0 1 1 1 1 1 1
× × × × × × × × 0 1 1 1 1 1 1 1
× × × × × × × 0 1 1 1 1 1 1 1 1
× × × × × × 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
× × × × × 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
× × × × 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
× × × 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
× × 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
× 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A2 A1 A0
I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15
(2)片 输 出 (1)片
输 入
例3-6的真值表
A2 A1 A0
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1

## Slide 32
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
1 1 1
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
A2 A1 A0
2片 输 入 1片
A2 A1 A0
输 出
A2 A1 A0
0 0 0
1 1 1
1 1 0
1 0 1
1 0 0
0 1 1
0 1 0
0 0 1
0 0 0
1 1 1
1 1 0
1 0 1
1 0 0
0 1 1
0 1 0
0 0 1
0 0 0
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
1 0 0 1
0 1 0 1
0 1 0 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 1 0
1 0 1 0
1 0
1 0
1 0
E2 S2
2片 输 入 1片
E1 S1
输 出
E S
1 0
0 1 0 1
0 1 0 1
0 1 0 1
0 1 0 1
0 1 0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
两片148的A2，A1，A0分别做与非运算

## Slide 34
译码是编码的逆过程。
实现译码操作的电路称做译码器。
译码器可以将输入代码的状态转换成相应的输出信号，以表示其原意。根据需要，输出信号可以是脉冲，也可以是电位。
译码器种类：
  ⒈ 二进制译码器74138
  ⒉ 二-十进制译码器
  ⒊ 半导体数码管和七段字型译码器
译码器

## Slide 35
二进制译码器
译码输入 译码输出
a1 a0 y0 y1 y2 y3
0 0 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0
1 0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 1
2位二进制译码器
译码输入 译码输出
a1 a0 y0 y1 y2 y3
0 0 0 1 1 1
0 1 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1
1 1 1 1 1 0
2位二进制译码器
二进制译码器输入输出满足
如：2线-4线译码器
集成译码器74138
8421BCD译码器
译码输入：位二进制代码
译码输出位：
一位为1，其余为0
或一位为0，其余为1
yi即
mi
yi即
mi
把二进制代码的各种状态，按照其原意翻译成对应输出信号的电路，叫做二进制译码器

## Slide 36
集成译码器74138
引脚图
逻辑符号
逻辑图

## Slide 37
集成译码器74138
L
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
L
L
H
H
L
H
H
H
H
H
H
L
H
H
L
L
H
H
H
L
H
H
H
H
H
H
L
H
L
L
H
H
H
H
L
H
H
H
H
L
L
H
L
L
H
H
H
H
H
L
H
H
H
H
H
L
L
L
H
H
H
H
H
H
L
H
H
L
H
L
L
L
H
H
H
H
H
H
H
L
H
H
L
L
L
L
H
H
H
H
H
H
H
H
L
L
L
L
L
L
H
H
H
H
H
H
H
H
H
×
×
×
×
×
L
H
H
H
H
H
H
H
H
×
×
×
H
X
×
H
H
H
H
H
H
H
H
×
×
×
×
H
×
A2
E3
输 出
输 入
A1
A0
74138真值表

## Slide 38
译码输入
译码控制
，译码
，禁止译码
X3∼X0：0000∼0111
第一片工作
X3∼X0：1000∼1111
第二片工作
000∼111
译码输入
0
0
1
0
0
0
000∼111
译码输入
1
0
1
0
0
1
分析：
例3-7 试用两片74138接成4线-16线译码器

## Slide 39
用译码器实现逻辑函数
~
3线–8线译码器的 含三变量函数的全部最小项。
Y0
Y7
基于这一点用该器件能够方便地实现三变量逻辑函数。
.
.
.
当E3 =1 ，E2 = E1 = 0时

## Slide 40
解：首先将函数式变换为最小项之和的形式，再变换为最小项反变量之积形式
在译码器的输出端加一个与非门，即可实现给定的组合
逻辑函数.
例2 用一片74HC138实现函数

## Slide 41
二-十进制译码器输入为一组BCD码，输出是一组高、低电平信号。按其输入、输出线数又称做4线-10线译码器。
CMOS二-十进制译码器CD4028
二-十进制译码器
二
十
进制译码器
A0
A1
A2
A3
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
图3-24 CC4028的逻辑符号和外引脚图
1
8
7
6
5
4
3
2
16
15
9
10
11
12
13
14
F4
VSS
F2
F0
F7
F9
F5
F6
VDD
F3
F1
F8
A2
A1
A3
A0
CD
4028

## Slide 42
表3-12 CC4028的真值表
1000000000
0100000000
0010000000
0001000000
0000100000
0000010000
0000001000
0000000100
0000000010
0000000001
F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9
输 出
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
A3 A2 A1 A0
输 入
A3A2A1A0只能输入8421码。
六个无关项没有参与化简，出现这些无关项时，译码器也不会出现错误。输出全为0。
当将A3端置0，输入A2A1A0的3位二进制码就可以在输出端转译为八进制码。

## Slide 43: 半导体数码管和七段字型译码器
七段数码管

## Slide 44
显示译码器7447

## Slide 45
显示译码器

## Slide 46
数字钟显示电路

## Slide 47
数据分配器
数据分配器又称多路解调器,简称DEMUX。其功能是将一路数据根据需要送到被指定的一路输出通道上去。数据分配器是一个多输出的逻辑电路。
原理 开关K受地址输入A、B控制，将数据D分配到选定的通道中去。例如，AB=01时，将D送到W1通道。
3.5 数据分配器和数据选择器
A B W0 W1 W2 W3
0 0 D 0 0 0
0 1 0 D 0 0
1 0 0 0 D 0
1 1 0 0 0 D
4路数据分配器真值表

## Slide 48: 原码输出
例3：用三线-八线译码器74138实现八路DEMUX。
当时,
当时,
……
当时,
F
0
F
1
F
2
F
3
F
4
F
5
F
6
F
7
74HC138
S
1
S
2
S
3
A
2
A
1
A
0
A
2
A
1
A
0
1
D
数据输入
F
0
F
1
F
2
F
3
F
4
F
5
F
6
F
7
F
0
F
1
F
2
F
3
F
4
F
5
F
6
F
7
74HC138
S
1
S
2
S
3
A
2
A
1
A
0
A
2
A
1
A
0
0
D
数据输入
F
0
F
1
F
2
F
3
F
4
F
5
F
6
F
7
反码输出
当时,
当时,
……
当时,

## Slide 49
4选1数据选择器逻辑电路
数据选择器又叫多路开关，简称MUX (Multiplexer)。数据选择器的逻辑功能是在地址选择信号的控制下，从多路数据中选择一路数据作为输出信号。
数据选择器
2 位地址码输入端
使能信号输入端，低电平有效
1路数据输出端
数
据
输
入
端

## Slide 50
4选1数据选择器
工作原理及逻辑功能
0 0
D3
0 1
1 0
1 1
=1
0
0
×
×
1
F
A0
A1
E
地址
使能
输出
输 入
功能表
0 0 0 D0
0 0 1 D1
0 1 0 D2
0 1 1 D3
mi (i=0,1,2,3)是地址选择信号A1和A0的四个最小项。每当A1和A0有一组确定取值时，F有相应的数据输出。

## Slide 51
74153功能表
0 0
× ×
1
0
0
0
0
× ×
0 0
0 1
1 0
1 1
F1 (F2)
Di ( D’i)
E (E’)
A1 A0
数 据
使 能
地址选择
输 出
数 据
双4选1数据选择器74153
74153逻辑符号
74153逻辑框图

## Slide 52
8选1数据选择器74151
2个互补输出端
8 路数据输入端
1个使能输入端
3 个地址输入端
74151逻辑图

## Slide 53
8选1数据选择器74151
输 入 |  |  |  | 输 出 | 
使 能 | 选 择 |  |  | F | F
E | A2 | A1 | A0 |  | 
H | X | X | X | L | H
L | L | L | L | D0 | 
L | L | L | H | D1 | 
L | L | H | L | D2 | 
L | L | H | H | D3 | 
L | H | L | L | D4 | 
L | H | L | H | D5 | 
L | H | H | L | D6 | 
L | H | H | H | D7 | 
74LS151的功能表
当E=1时，F= 0。
当E=0时

## Slide 54
例4：用74HC153双4选一构成8选一数据选择器

## Slide 55
数据选择器的输出函数形式是与-或式，所以可以用数据选择器实现任意函数。
  输入变量的个数与数据选择器的地址变量个数相等时，直接采用对比法，找出数据输入端的值。
  若实现的函数变量比所用的MUX地址变量个数多。先从函数中选取等量的变量与地址变量一一对应，再将函数展开为这些变量的最小项之和的形式，此时各最小项的系数可能是常量0或1，也可能是剩余变量的表达式。
  设计方法：
      代数比较法
      真值表比较法
数据选择器实现逻辑函数

## Slide 56
例5：用八选一数据选择器74151实现逻辑函数
解：八选一数据选择器的输出逻辑函数：
令A2=A，A1=B，A0=C，得
比较两式知：D1=D2=D4=D7=1，
D0=D3=D5=D6=0
代数比较法
0
1
1
0
1
0
0
1
C
B
A
F
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0
A1
A2
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
74151
A0
A1
A2
S
E
0

## Slide 57
例5：用八选一数据选择器74151实现逻辑函数
解：
比较真值表：D1=D2=D4=D7=1，D0=D3=D5=D6=0
真值表比较法
0
1
1
0
1
0
0
1
C
B
A
F
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
A0
A1
A2
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
74151
A0
A1
A2
S
E
0
A B C
A2 A1 A0
F
数据选择器输出
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0
1
1
0
1
0
0
1
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
注
D0=0
D1=1
D2=1
D3=0
D4=1
D5=0
D6=0
D7=1
74151真值表

## Slide 58
例6 用4选1数据选择器实现
解：4选1数据选择器的输出逻辑函数：
比较两式知：
函数变量比地址变量个数多，令A1=A，A0=B，得
C
D0
D1
D2
A0
A1
D3
F
E
B
A
&

## Slide 59
例6：已知逻辑函数，
用4选1数据选择器实现
解：或比较真值表：
C
D0
D1
D2
A0
A1
D3
F
E
B
A
&
A B C
A1 A0
F
F与C
关系
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0
1
1
0
1
0
0
1
D0=C
D1=C
D2=C
D3=C

## Slide 60: 3.6 数值比较电路
数值比较电路是用来比较两个二进制数的大小或是否相等的电路。
1位数值比较器
两个一位二进制数A和B的比较有三种结果：A>B，A<B，A=B。比较器的输入/输出可表示为：
输入：两个一位二进制数 A、B。
输出：
F
B
A
>
=1，表示A大于B
F
B
A
<
=1，表示A小于B
F
B
A
=
=1，表示A等于B

## Slide 61
B
A
=
F
B
A
>
B
A
=
F
B
A
<
AB
B
A
+
=
F
B
A
=
一位数值比较器真值表
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
FA=B
FA<B
FA>B
B
A
输 出
输 入
逻辑函数
逻辑图

## Slide 62
在比较两个多位数的大小时，自高向低地逐位比较，只能在高位相等时，才需要比较低位。例如：
对于和，若，以下各位不必比较，就可判断，反之，若，则；
若，则比较和的关系，……直至最低位，从而可以确定和的关系；
只有和各位都相等才有。
多位比较器

## Slide 63
两位数值比较器逻辑图
FA>B = (A1>B1) + ( A1=B1)(A0>B0)
FA=B = (A1=B1)(A0=B0)
FA<B = (A1<B1) + ( A1=B1)(A0<B0)

## Slide 64
中规模四位数值比较器有CC14585(CMOS)和 74LS85(TTL)，其工作原理和两位数值比较器相同。
集成数值比较器
74LS85
74LS85引脚图
74LS85逻辑框图

## Slide 65
输 入 |  |  |  |  |  |  | 输 出 |  | 
A3 B3 | A2 B2 | A1 B1 | A0 B0 | IA>B | IA<B | IA=B | FA>B | FA<B | FA=B
A3 > B3 | × | × | × | × | × | × | H | L | L
A3 < B3 | × | × | × | × | × | × | L | H | L
A3 = B3 | A2 > B2 | × | × | × | × | × | H | L | L
A3 = B3 | A2 < B2 | × | × | × | × | × | L | H | L
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 > B1 | × | × | × | × | H | L | L
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 < B1 | × | × | × | × | L | H | L
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 > B0 | × | × | × | H | L | L
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 < B0 | × | × | × | L | H | L
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | H | L | L | H | L | L
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | L | H | L | L | H | L
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | × | × | H | L | L | H
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | H | H | L | L | L | L
A3 = B3 | A2 = B2 | A1 = B1 | A0 = B0 | L | L | L | H | H | L
4位数值比较器74LS85的真值表

## Slide 66
用两片74LS85组成8位数值比较器（串联扩展方式）低四位片输出接到高四位片的级联输入，从而高四位相等时，高四位的输出取决于级联输入—低四位的比较结果。
四位比较器的级联扩展
输入:
A=A7 A6 A5 A4A3 A2A1A0
B=B7 B6 B5B4B3 B2 B1B0
输出:
F
B
A
>
F
B
A
<
F
B
A
=
高位片
输出
低位片
B3A3~B0A0
B7A7~B4A4

## Slide 67
用4片74LS85组成16位数值比较器（串联扩展方式）。
高位片
输出
低位片
B3A3~B0A0
B7A7~B4A4
B11A11~B8A8
B15A15~B12A12
四位比较器的级联扩展

## Slide 68
四位比较器的级联扩展
B3A3~B0A0
B7A7~B4A4
B11A11~B8A8
B15A15~B12A12
输出
由于串联扩展方式中比较结果是逐级进位的，级联芯片数越多，传递时间越长，工作速度越慢。因此，当扩展位数较多时，常采用并联方式。

## Slide 69
例7：试用74LS85实现左下表所示电路。
解：若把看成二进制数时，ABCD=0110时，F2=1；ABCD<0110时，F1=1；ABCD>0110时，F3=1；
用集成比较器实现逻辑函数
A B C D
F1 F2 F3
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
0 1 0
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
令A3A2A1A0=ABCD， B3B2B1B0=0110，A<B时为F1，A=B时为F2，A>B时为F3
则逻辑图为：
a>b
a<b
a=b
A3
A2
A1
A0
B3
B2
B1
B0
A>B
A<B
A=B
74LS85
+5V
F3
F2
F1
A
B
C
D
0
1
1
0

## Slide 70: 3.7 算数运算电路
算术运算电路包含二进制加法电路，二进制减法电路和算术逻辑单元(ALU)
二进制加法电路
  ⑴ 半加和全加的概念
  ⑵ 半加器（Half Adder）
  ⑶ 全加器（Full Adder）
  ⑷ 加法器：①串行加法器
  ②并行加法器

## Slide 71: 半加和全加的概念
两个n位二进制数相加，是从最低有效位开始相加，得到“和数”并传送进位最后得到结果。
最低位只有加数和被加数相加，称为半加；
其余各位是加数、被加数和相邻低位的进位相加称为全加。
半加器（Half Adder）
完成只有加数和被加数相加的电路，称为半加器。
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
半加器的真值表
Ai
Bi
Si
Ci+1
Ai
Bi
Si
Ci+1
&
=1
逻辑图
Ci+1
Σ
Ai
Bi
Si
CO
逻辑符号
Ci+1
HA
Ai
Bi
Si

## Slide 72
全加器（Full Adder）
完成加数、被加数和相邻低位进位相加的电路，称为全加器。
Ai Bi Ci
0 0
1 0
1 0
0 1
1 0
0 1
0 1
1 1
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
Si Ci+1
全加器真值表
和
加数
被加数
低位来的进位
向高位的进位
全加器逻辑图
=1
=1
Ci+1
Si
Ai
Bi
Ci
≥1
&
&
Si
Ai
Bi
Ci
Ci+1
FA
全加器惯用逻辑符号
Si
Ai
Bi
Ci
Ci+1
Σ
全加器国标逻辑符号
CI
CO

## Slide 73: 加法器
实现多位二进制数加法运算的电路
串行加法器
  采用串行运算方式，从二进制数的最低位开始，逐位相加至最高位，最后得出和数。
和
进位
B0
CO1
S0
CI0
A0
Σ
CO
CI
B1
CO2
S1
A1
Σ
CO
CI
B2
CO3
S2
A2
Σ
CO
CI
B3
CO4
S3
A3
Σ
CO
CI
四位串行进位加法器
注意：CI0=0,低位全加器进位输出->高位全加器进位输入

## Slide 74
并行加法器
  采用并行运算方式，将各位数同时相加，提高了运算速度。
超前进位并行加法器
采用超前进位（并行进位）的方法，能够先判断出各位的进位是0还是1，因此全加器可同时相加，从而提高了运算速度。下图为四位超前进位加法器74LS283的逻辑图，进位位直接由加数、被加数和最低位进位位C0形成。
直接形
成进位

## Slide 75
超前进位加法器74283
A3
A2
A1
A0
C0
B3
B2
B1
B0
S3
S2
S1
S0
C4
74283
S1
B1
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
VCC
B2
S3
CO
A1
B0
CI
GND
A2
S2
A3
B3
A0
S0
A2
S2
B2
A3
B3
S3
C4
C0
B0
A0
A1
S0
B1
S1
74283的外引线排列图和逻辑符号

## Slide 76
例8：试用两片74283构成八位二进制数加法器
解：按照加法规则，低四位的进位输出CO应接高四位的进位输入CI，而低四位的进位输入应接0。逻辑图如图所示。
A3
A2
A1
A0
CI
B3
B2
B1
B0
S3
S2
S1
S0
CO
74283
A3
A2
A1
A0
CI
B3
B2
B1
B0
S3
S2
S1
S0
CO
74283
0
A3
A2
A1
A0
B3
B2
B1
B0
A7
A6
A5
A4
B7
B6
B5
B4
S3
S2
S1
S0
S7
S6
S5
S4
C7

## Slide 77
例9：试用74LS283将8421BCD码转换成余3码。
输入 | 输出
A B C D | F3 F2 F1 F0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 | 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0
解：以8421BCD码作为输入，余3码作为输出，从真值表可以得出：
F3F2F1F0＝ABCD＋0011
A3
A2
A1
A0
CI
B3
B2
B1
B0
S3
S2
S1
S0
CO
74LS283
0
A B C D
1
F3 F2 F1 F0
逻辑图为：

## Slide 78: 二进制减法电路
概念回顾
原码：在二进制数最高位前增加一位符号位，符号位为0，表示是正数，符号位为1表示是负数。其余各位表示数的绝对值。
补码：正数的补码与其原码相同，负数的补码为在符号位1不变的前提下，绝对值取反加1。
如：[+ 10010]原=010010；[ - 10010]原=110010。
[+ 10010]补=010010；[ - 10010]补=101110。
101101 反码
+ 1 加1
101110 补码
减法电路：有了正、负数的补码表示法，可以变减法为补码加法运算。

## Slide 79: 二进制减法电路
计算步骤
① 把两数减法运算 X – Y 表示成加法运算 X +（-Y）；
② 将两数各自求补；
③ 将求补后的两个补码相加，如有溢出则丢掉，对运算结果求补，得到原码。
例10：求4-7的值
4
-)
7
- 3
0 1 0 0
1 0 0 1
+)
1 1 0 1
4的补码
-7的补码
-3的补码
对1101求补得原码，即[1101]补=1011，结果为-3。（符号位参与运算，但关于计算结果溢出的情况，如-4-7，运算结果绝对值超过了二进制数能表示的最大值，不在本课程讨论范围内）

## Slide 80: 二进制减法电路
求反电路
求反码运算是计算补码的关键环节，该电路可以用异或门实现。
=1
F3
A3
=1
F2
A2
=1
F1
A1
=1
F0
A0
M
求反电路
M=0时，
M=1时，

## Slide 81
例11：原码输出二进制减法电路
在A3A2A1A0输入端送入-5的补码1011，B3B2B1B0输入端送入+2的补码0010。
两个四位二进制数A和B（最高位为符号位）做减法运算是变减法为补码的加法运算。
中规模四位超前进位加法器
求反电路
四位二进制数A和B
例如-5-2=-7
1 0 1 1
0 0 1 0
1 1 0 1
1 0 0 1
0 1 1 1
1
74283
74283
=
1
=
1
=
1
=
1
=
1
=
1
=
1
A
3
A
2
A
1
A
0
B
3
B
2
B
1
B
0
A
3
A
2
A
1
A
0
B
3
B
2
B
1
B
0
S
3
S
2
S
1
S
0
S
3
S
2
S
1
S
0
F
3
F
2
F
1
F
0
A
3
B
3
A
2
B
1
A
1
B
2
A
0
B
0
C
0
C
0
C
-
1
C
-
1
1
符号位
[A-B]补=[A]补+[-B]补，变成原码需要对[A-B]补再求补一次，即
[A-B]原=[[A-B]补]补

## Slide 82: 算术逻辑单元（ALU）
算术逻辑单元(Arithmetic Logic Unit，简称ALU)不仅能进行算术运算，而且能进行逻辑运算。
构成：在全加器的基础上，增加控制门和功能选择控制端。
输入端输入的二进制代码，可以是参加运算的数据，也可以是代表特定含义的信息。
M S1 S0
Fi
0 0 0 Ai
0 0 1 Ai
0 1 0 Ai⊕Bi
0 1 1 Ai⊕Bi
1 0 0 0 Ai
1 0 0 1 Ai
1 0 1 0 Ai加Bi
1 0 1 1 Ai加Bi
1 1 0 0 Ai加1
1 1 0 1 Ai加1
1 1 1 0 Ai加Bi加1
1 1 1 1 Ai加Bi加1
M Ci S1 S0
Fi
表1 ALU执行的逻辑运算
表2 ALU执行的算术运算
ALU
S1
S0
M
Ai
Bi
Ci
Ci+1
Fi
一位ALU逻辑框图

## Slide 83: 集成算术逻辑单元74181
74181是在四位超前进位加法器基础上发展起来的，具有十六种逻辑运算功能和十六种算术运算功能。具有如下性能特点：
  在扩展字长时，可作高速超前进位运算。
  算术运算：加、减，左移一位；比较大小；12个其它算术运算。
  逻辑运算：异或；比较；与；与非；或；或非及其它逻辑运算。

## Slide 85: 3.8 奇偶校验电路
奇偶校验器就是在待发送的有效数据位之外再增加一位奇偶校验位(又称监督码)，将待发送的数据代码中含1的个数补成奇数(奇校验)或者补成偶数(偶校验)，形成传输码，在接收端通过检查接收到的传输码中1的个数的奇偶性判断传输过程中是否有误传现象。

## Slide 86: 3.8 奇偶校验的编码表
1 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
1 0 1 1
0 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
0 1 1 1
1
0
0
1
0
1
1
0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
WOD A B C
WOD
A B C
传输码
监督码
发送码
奇校验
0 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
0 0 1 1
1 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
1 1 1 1
0
1
1
0
1
0
0
1
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
WE A B C
WE
A B C
传输码
监督码
发送码
偶校验

## Slide 87: 3.8 中规模集成奇偶发生器/校验器74180
A、B、C、D、E、F、G、H是八位输入代码。
Even和Odd是奇偶控制端
Odd是奇校验端，Even是偶校验端
1 0
1 0
0 1
0 1
1 1
0 0
Even Odd
1 0
0 1
0 1
1 0
0 0
1 1
偶 数
奇 数
偶 数
奇 数
×
×
Even Odd
A～H中1的个数
输 出
输 入
74180功能表

## Slide 88
组合电路设计方法包括用门电路(最基本)；用中规模（MSI）；用可编程只读存储器（PROM）和用可编程逻辑器件等
中规模（MSI）组合电路设计步骤：
(1) 列真值表
(2) 写函数表达式及变换
(3) 对比法比较
  组合的F与某种MSI的F形式相同，该MSI最合适。
  组合的F是MSI的F的一部分，将MSI的多余输入作适当处理即可。
  MSI的F形式是组合的F的一部分，用多片MSI及少量逻辑门进行扩展。
  多输入单输出MUX； 多输入多输出译码器。
  组合的F是MSI的F相同之处很少，不宜用该MSI。
(4) 根据对比结果画逻辑图
4 MSI组合电路的设计

## Slide 89: 用数据选择器(MUX)设计组合逻辑电路
数据选择器：多路输入->单路输出
设计步骤：
①根据具体工程问题列真值表或写出最小项表达式。
②确定数据选择器的类型，写出表达式或列出真值表。
③确定地址变量与电路的输入变量以及输出函数之间的对应关系。
④用对比法确定各个D输入端的值。
⑤画逻辑图。

## Slide 90
解：列写判奇电路真值表；
选用八选一数据选择器；
采用真值表对比法：
A-A2 B-A1 C-A0 Y-F
所以 D0=D，D1=D，D2=D，D3=D，D4=D，D5=D， D6=D， D7=D
例12：试用数据选择器设计四变量判奇电路
1
0
0
1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
Y
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
A B C D
D
D
D
D
D
D
D
D
A2
A1
A0
F
D0
D1
D2
A1
A0
D3
F
E
A
D
F
八选一MUX
(74151)
D4
D5
D6
D7
A2
B
C
1

## Slide 91
解：写最小项表达式
例13：试用四选一数据选择器实现
确定地址变量 A=A1，B=A0
比较两式得：
D0
D1
D2
A1
A0
D3
F
E
A
F
四选一MUX
B
C
&
D
1
C
1
C
=1
C
D

## Slide 92: 用译码器设计组合逻辑电路
译码器：多路输入->多路输出
设计步骤：
① 根据具体工程问题列真值表或写出最小项表达式。
② 确定译码器的代码输入端与电路输入变量之间的对应关系。
③ 写出用代码输入变量表示的最小项表达式。找出使能输入的逻辑值或表达式。
④ 写出用译码器输出变量表示的函数表达式。
⑤ 画逻辑图。

## Slide 93
解：
列写一位全加器真值表，则逻辑函数
例14：试用74138和与非门构成一位全加器。
全加器真值表
输入 输出
Ai Bi Ci Si Ci+1
0 0 0 0 0
0 0 1 1 0
0 1 0 1 0
0 1 1 0 1
1 0 0 1 0
1 0 1 0 1
1 1 0 0 1
1 1 1 1 1
令74HC138：A2= Ai ,A1= Bi ,A0= Ci 且74138输出为低电平有效，即最小项反变量的形式，因此：

## Slide 94
&
Si
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
A0
A1
A2
S3
S2
S1
0
1
2
3
4
5
6
7
BIN/OCT
0
1
2
G
7
0
&
EN
Ci
Bi
Ai
1
&
Ci+1

## Slide 95
解：设主裁判为A，三名副裁判为B、C、D，根据功能列写真值表见右图：
则逻辑函数
例15：分别用3-8线译码器和4选1数据选择器设计一个电路，主裁判同意情况下，三名副裁判多数同意成绩被承认。
令74138 ，使能端
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
F
A B C D
真值表

## Slide 96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
F
A B C D
真值表
74HC138
F0
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
E3
E2
E1
A0
A1
A2
A
D
C
B
&
F

## Slide 97
D3=1
D1=D
D1=0
(F与CD)无关
D2=D
D0=0
方案二
D3=C+D
(F=C+D)
D2=CD
(F=CD)
D0=0
(F与CD)无关
方案一
0
0
0
0
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
F
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
A B C D
A、B做地址输入端，C、D做数据输入端。
利用使能端：A=0时，E=1，A=1，E=0
(二)用4选1数据选择器实现：
不工作

## Slide 98
解：
74283有5个输出端，其中:
S3:表示和大于、等于8时才为1。
C4:表示和大于、等于16时才为1。
例16：用四位二进制加法器74283实现一数值比较电路。当输入二进制数大于、等于8时输出为1，否则为0。
A3
A2
A1
A0
C0
B3
B2
B1
B0
S3
S2
S1
S0
C4
74283
A3
A2
A1
A0
F

## Slide 99: 5 组合逻辑电路的竞争-冒险
一个门电路只要有两个输入信号同时向相反方向变化(即由01变为10，或者相反)，其输出端就可能产生干扰脉冲。
竞争-冒险及其成因
  竞争：门电路的两个输入端同时向相反的逻辑电平变化的现象称为竞争。
  冒险：由于竞争，电路的输出端就可能出现暂短的错误输出，即出现了不应有的窄脉冲（尖峰脉冲），这种现象称为冒险。
  冒险的危害在于它可能使后接的时序电路产生错误操作。因而，有时要设法消除竞争冒险或尽量消除竞争冒险带来的危害。

## Slide 100: 边沿不陡竞争产生尖脉冲(图3-51)

## Slide 101: 竞争产生的正脉冲(图3-52)

## Slide 102: 竞争产生的负尖脉冲(图3-53)

## Slide 103: 竞争-冒险的判断
由图3-52和图3-53看出只要输出逻辑函数在一定条件下变换成 或就可能产生竞争-冒险。由图3-51可知，两个输入信号从不同电平同时向相反方向跳变，就可能产生竞争-冒险。
竞争-冒险的消除
当判定电路中存在竞争冒险可能之后，而负载又是对脉冲敏感的电路，则应该设法消除竞争冒险。方法有：
  修改逻辑设计
例如， 在B=C=1时，，会产生竞争冒险。根据，可在式中加入，如果B=C=1，则，消除了竞争冒险。

## Slide 104: 竞争-冒险的消除
  (2) 引入封锁脉冲
  在产生竞争冒险的时间内引入封锁脉冲，在输入信号发生竞争的时间内，把可能产生干扰脉冲的门封住，使尖脉冲不能输出，从而消除竞争冒险。
  (3) 引入选通脉冲
  (4) 接入滤波电容