## Slide 1
第1章 计算机网络和因特网
Computer Networking: A Top Down Approach
幻灯片使用说明:
本幻灯片可供所有教师、学生和读者免费使用。幻灯片形式为PowerPoint，
所以可以显示动画，并且用户可以根据需要对幻灯片内容进行增减和修改，也可以删除幻灯片页面（包括本页）。这些幻灯片显然代表了我们所做的大量工作。作为使用的回报，我们只要求如下:
如果你使用这些幻灯片(例如，在课堂上)，请你注明来源(毕竟，我们希望人们使用我们的书!)
如果您在网络发布任何相关幻灯片（改编自本幻灯片或与本幻灯片完全相同)，请注意我们对该材料的版权。
非常感谢! JFK/KWR
版权所有1996-2016年
J.F Kurose和K.W. Ross版权所有
7th edition Jim Kurose, Keith Ross Pearson/Addison Wesley April 2016

## Slide 2: 第1章 内容介绍
目标 :
获得“感觉”和术语
后面章节会更深入，更详细
方法：
  以因特网为例
概述 :
什么是因特网?
什么是协议?
网络边缘：主机、接入网、物理媒体
网络核心:分组交换、电路交换、网络结构
性能指标:丢包、延迟、吞吐量
安全性
协议层次、服务模型
历史

## Slide 3: 第1章 目录
  1.1 什么是因特网?
  1.2 网络边缘
    端系统、接入网、链路
  1.3 网络核心
    分组交换，电路交换，网络结构
  1.4 分组交换网中的时延、丢包和吞吐量
  1.5 协议层次及其服务模型
  1.6 面对攻击的网络
  1.7 计算机网络和因特网的历史

## Slide 4: 什么是因特网: 具体构成描述
数十亿互联的计算设备:
  主机(host) = 端系统(end system)
  运行网络应用程序
有线链路
无线链路
路由器
智能手机
主机
服务器
移动设备
移动网络
全球ISP
本地ISP
家庭网络
公司网络
通信链路
  光纤，铜线，无线电频谱、卫星
  传输速率: 带宽
分组交换机: 转发分组(数据包)
  路由器(router) 和 交换机(switch)
Notes: 4

## Slide 5: 有趣的联网设备
IP 相框
http://www.ceiva.com/
网络烤面包机+
天气预报员
互联网手机
互联网冰箱
Slingbox: 手表,
远程控制电视
Tweet-a-watt:
能源使用监控设备
sensorized,
bed
mattress

## Slide 6
因特网: “网络的网络”
  互相连接的ISPs
协议(protocols) 控制消息的发送和接收
  e.g., TCP, IP, HTTP, Skype, 802.11
网络标准
  RFC: Request for comments
  IETF: Internet Engineering Task Force
什么是因特网: 具体构成描述
移动网络
全球ISP
本地ISP
家庭网络
公司网络

## Slide 7
为应用程序提供服务的基础设施：
  Web、VoIP、电子邮件、游戏、电子商务、社交网络…
为应用程序提供编程接口
  像钩子一样使发送和接收数据的应用程序通过Internet连接起来
  提供服务选项，类似于邮政服务
什么是因特网: 服务描述
移动网络
全球ISP
本地ISP
家庭网络
公司网络

## Slide 8: 什么是协议?
人类的协议:
“现在几点了”
“我有一个问题”
介绍
…发送特定的消息
…收到消息或其他事件时采取特定的操作
网络的协议:
机器而不是人类
Internet 中所有的通信活动都受协议控制
协议 定义了通信实体之间交换的报文的格式和顺序，以及发送报文、接收报文或接收其他事件时所采取的动作。

## Slide 9
人类的协议和网络的协议：
问：其他人类协议？
你好
你好
几点了
2:00
TCP连接响应
Get http://www.awl.com/kurose-ross
<文件>
time
TCP 连接请求
什么是协议?

## Slide 10
  1.1 什么是因特网?
  1.2 网络边缘
    端系统、接入网、链路
  1.3 网络核心
    分组交换，电路交换，网络结构
  1.4 分组交换网中的时延、丢包和吞吐量
  1.5 协议层次及其服务模型
  1.6 面对攻击的网络
  1.7 计算机网络和因特网的历史
第1章 目录
Notes: 10

## Slide 11: 进一步了解网络结构
网络边缘:
  主机: 客户(clients)和服务器(servers)
  服务器通常位于数据中心
接入网, 物理媒体:
有线、无线通信链路
网络核心:
  互相连接的路由器
  网络的网络
移动网络
全球ISP
本地ISP
家庭网络
公司网络

## Slide 12: 接入网和物理媒体:
问：如何将端系统连接到边缘路由器？
家庭接入
企业接入(学校、公司)
广域无线接入
注意:
接入网络的带宽（bit/s）？
共享还是专用？

## Slide 13: 接入网:数字用户线 (DSL)
ISP
中央办公室
电话
网络
DSLAM
语音、数据以不同频率通过专线传输到中心局
  使用现有的电话线连接到中央办公室的DSLAM
    DSL 电话线上的数据进入互联网
    DSL电话线上的语音进入电话网
  上行传输速率< 2.5 Mbps（通常 < 1 Mbps）
  下行传输速率< 24 Mbps （通常 < 10 Mbps）
DSL
调制解调器
分配器
DSL接入复用器

## Slide 14
接入网: 电缆接入网
电缆
调制解调器
分配器
…
电缆头端
信道
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
V
I
D
E
O
D
A
T
A
D
A
T
A
C
O
N
T
R
O
L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
频分复用：不同频段的数据在不同信道传输

## Slide 15
ISP
数据、电视通过共享
电缆分配网络以不同频率传输
…
CMTS
电缆调制解
调器终端系统
HFC：混合光纤同轴
  非对称：高达 30Mbps 下行传输速率，2 Mbps 上行传输速率
电缆和光纤组成的网络将家庭连接到 ISP 路由器
  各家庭共享电缆头端的接入网
  与 DSL 不同，DSL 具有对中央办公室的专用访问权限
接入网: 电缆接入网
电缆
调制解调器
分配器
电缆头端

## Slide 16
接入网：家庭网络
到/从头端（或中央办公室）
电缆或 DSL 调制解调器
路由器、防火墙、NAT
有线以太网 (1 Gbps)
无线接入点 (54 Mbps)
无线设备
经常组合在一个盒子里

## Slide 17: 企业接入网（以太网）
通常用于公司、大学等
传输速率： 10 Mbps、100Mbps、1Gbps、10Gbps
端系统通常连接到以太网交换机
以太网交换机
机构服务器
机构路由器
连接到机构的ISP (Internet)

## Slide 18: 无线接入网
共享 无线 接入网将端系统连接到路由器
  通过基站（又叫做“接入点”）
无线LANs：
  建筑物内 (约30米)
  802.11b/g/n (WiFi): 11, 54, 传输速率450 Mbps
广域无线接入
  由电信运营商（蜂窝网运营商）提供，10 公里
  1 到 10 Mbps 之间
  3G, 4G: 长期演进（LTE）
to Internet
to Internet

## Slide 19: 主机: 分组交换
主机的发送功能:
接收应用程序的报文（message）
划分为较小的数据块，称之为分组(packets)，长度为L 比特
以传输速率(transmission rate) R将分组传输到接入网
  链路传输速率，又称链路容量和链路带宽
R:链路传输速率
主机
1
2
两个分组，每个长
度都为L 比特
分组传输时延
传输L-bit的分组到链路所需时间
L (bit)
R (bit/s)
=
=

## Slide 20: 物理媒体
比特(bit):在“发射器-接收器” 对之间传播
物理链路(physical link): 连接发射器和接收器
引导型媒体(guided media):
  信号沿着固体介质传播：光纤、双绞线、同轴电缆
非引导型媒体(unguided media):
  信号自由传播，例如无线电
双绞线(TP)
两根绝缘铜线
  类5: 100 Mbps, 1 Gbps 以太网
  类6: 10Gbps

## Slide 21: 物理媒体:同轴电缆, 光纤
同轴电缆:
两根同心铜导体
双向
宽带:
  多个信道
  HFC混合光纤同轴
光纤:
一种能引导光脉冲的玻璃纤维, 每个脉冲表示一个比特
高速传输:
  高速点对点传输（传输速率：10 Gbps 到100 Gbps ）
低错误率:
  不受电磁噪声干扰
  信号衰减极低

## Slide 22: 物理媒体: 无线电
电磁频谱中携带的信号
不需要物理“线路”
双向
传播环境的影响:
  反射
  障碍物
  干扰
无线电信道类型:
地面微波
  传输速率最高45 Mbps
局域 (如：WiFi)
  54 Mbps
广域 (如：蜂窝网)
  4G 蜂窝网: ~ 10 Mbps
卫星
  传输速率从几Kbps 到 45Mbps (或多个低速信道)
  端到端延迟： 270 毫秒
  同步卫星 vs. 近地轨道卫星

## Slide 23
  1.1 什么是因特网?
  1.2 网络边缘
    端系统、接入网、链路
  1.3 网络核心
    分组交换，电路交换，网络结构
  1.4 分组交换网中的时延、丢包和吞吐量
  1.5 协议层次及其服务模型
  1.6 面对攻击的网络
  1.7 计算机网络和因特网的历史
第1章 目录
Notes: 23

## Slide 24: 网络核心
互相连接的路由器
分组交换:主机将应用层的报文(message)划分成分组(packet)
  在源和目的之间，通过通信链路，将分组从一个路由器转发到下一个路由器
  分组以链路最大传输速率进行传输

## Slide 25: 分组交换: 存储转发
通过链路发送一个L比特的分组，若链路传输速率为R比特/秒，则传输 该分组的时间为L/R秒
存储转发:必须接收到整个分组后，路由器才能向下一段链路传输
例:
L = 7.5 Mbits
R = 1.5 Mbps
一次传输的时延 = 5秒
更多关于延迟的信息……
源
R bps
目的
1
2
3
每个分组
长度L bits
R bps
端到端时延= 2L/R (假设传播时延为0)

## Slide 26: 分组交换：排队时延与丢包
A
B
C
R = 100 Mb/s
R = 1.5 Mb/s
D
E
等待输出链路的分组队列
排队与丢包:
如果分组到达链路的速率(单位为比特)超过一段时间内链路的传输速率:
  分组将排队，等待在链路上传输
  如果输出缓存已满，分组会被丢弃

## Slide 27: 两个关键功能
转发: 将分组从路由器的输入链路转移到输出链路
路由选择: 决定分组从源到目的经过的路径
  路由选择算法
路由选择算法
本地转发表
头部值
输出链路
0100
0101
0111
1001
3
2
2
1
1
2
3
0111
分组的头部包含了目的地址

## Slide 28: 电路交换
为源和目的之间的通信分配并预留了端到端的资源:
在图中，每条链路有四条电路。
  例子中的这次通信使用了第一条链路中的第二条电路和第二条链路中的第四条电路.
专用资源：不共享
  确保以恒定速率传输
电路式的性能(不共享)
通常用于传统的电话网络

## Slide 29: 电路交换：频分复用与时分复用
频分复用（ FDM ）
频率
时间
时分复用（ TDM ）
频率
时间
4 个用户
例:
Notes: Two simple multiple access control techniques.
Each mobile’s share of the bandwidth is divided into portions for the uplink and the downlink. Also, possibly, out of band signaling.
As we will see, used in AMPS, GSM, IS-54/136

## Slide 30: 分组交换 vs. 电路交换
例:
1 Mb/s 的链路
每名用户:
  活跃时 100 kb/s
  活跃的概率 10%
电路交换:
  10个用户
分组交换:
  如果有35个用户，有超过10个活跃用户的概率为0.0004*
分组交换允许更多的用户使用网络
N 个
用户
1 Mbps的链路
Q: 如何得到概率值0.0004?
Q: 如果超过35个用户?
…..
* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/

## Slide 31
非常适合突发数据
  资源共享
  更简单，无需通话设置
可能出现过度拥塞：分组延迟与丢失
  需要可靠数据传输、拥塞控制的协议
Q: 如何提供电路式的服务?
  音频/视频应用程序所需的带宽保证
  仍然是一个未解决的问题（第 7 章）
无论什么情况，分组交换都是最好的吗？
Q: 预留资源（电路交换）与按需分配（分组交换）类比到我们生活中？
分组交换 vs. 电路交换

## Slide 32: 因特网结构：网络的网络
端系统经过一个接入 ISP（互联网服务提供商）连接到因特网
  家庭、公司和大学
  因此任何两台主机都可以互相发送数据
构成因特网的“网络的网络”已演化为一个非常复杂的结构
  经济和国家政策推动了演变
让我们采取逐步的方法来描述当前的互联网结构

## Slide 33
问题：给定数百万 的接入ISP，如何将它们连接在一起？
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
因特网结构：网络的网络

## Slide 34
选项：将每个接入 ISP 连接到所有其他的接入 ISP？
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
…
…
将每个接入ISP 直接相互连接无法扩展: O(N2)个连接
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
access
net
access
net
access
net
access
net
…
access
net
access
net
access
net
access
net
…
因特网结构：网络的网络

## Slide 35
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
选项：将每个接入 ISP 连接到一个全球传输 ISP？
客户 和提供商 ISPs 达成经济协议.
全球 ISP
因特网结构：网络的网络

## Slide 36
ISP C
ISP B
ISP A
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
但是，如果一个全球 ISP 是可行的业务，就会有竞争对手……
access
net
因特网结构：网络的网络

## Slide 37
ISP C
ISP B
ISP A
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
access
net
但是，如果一个全球 ISP 是可行的业务，就会有竞争对手…… 这些ISP之间必须相连
IXP
对等链路
因特网交换点
IXP
因特网结构：网络的网络

## Slide 38
ISP C
ISP B
ISP A
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
access
net
IXP
IXP
access
net
access
net
access
net
区域网络
……可能会出现区域网络用来将接入网连接到 ISP
因特网结构：网络的网络

## Slide 39
ISP C
ISP B
ISP A
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
access
net
…
…
…
…
…
…
access
net
IXP
IXP
access
net
access
net
access
net
区域网络
内容提供商网络
……并且，内容提供商网络（例如，谷歌、微软、Akamai）可能会运行自己的网络，以将服务和内容靠近最终用户
因特网结构：网络的网络

## Slide 40
中心: 一小部分连接良好的大型网络
  “第一层商业ISPs (e.g., Level 3, Sprint, AT&T, NTT)，国内和国际覆盖
  内容提供商网络(如谷歌):将其数据中心连接到因特网的专用网络，通常绕过第一层ISP和区域ISP
IXP
IXP
IXP
第一层 ISP
第一层 ISP
内容提供商
（如Google）
区域 ISP
区域 ISP
接入ISP
接入ISP
接入ISP
接入ISP
接入ISP
接入ISP
接入ISP
接入ISP
因特网结构：网络的网络

## Slide 41: 第一层ISP: e.g., Sprint
…
到/从 客户
对等
到/从 主干网
…
…
…
…
POP: 存在点

## Slide 42
  1.1 什么是因特网?
  1.2 网络边缘
    端系统、接入网、链路
  1.3 网络核心
    分组交换，电路交换，网络结构
  1.4 分组交换网中的时延、丢包和吞吐量
  1.5 协议层次及其服务模型
  1.6 面对攻击的网络
  1.7 计算机网络和因特网的历史
第1章 目录
Notes: 42

## Slide 43: 丢包和时延是如何发生的?
A
B
分组在路由器输出缓存中排队
分组到达链路的速率(暂时地)超过输出链路的容量
分组排队等待
分组被传输(时延)
分组排队(时延)
到达的分组进入空闲缓冲区
如果没有空闲缓冲区，则丢弃(丢包)

## Slide 44: 四种时延
dproc: 处理时延
检查比特级别的差错
确定输出链路
通常小于微秒
dqueue: 排队时延
在输出链路上等待传输的时间
取决于路由器的拥塞程度
传播
节点处理
排队
dnodal = dproc + dqueue + dtrans + dprop
A
B
传输

## Slide 45
dtrans: 传输时延:
L : 分组长度(bits)
R : 链路带宽(bps)
dtrans = L/R
dprop: 传播时延:
d : 物理链路长度
s : 传播速度(~2x108 m/s)
dprop = d/s
* Check out the Java applet for an interactive animation on trans vs. prop delay
传输时延和传播时延非常不同
* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/
四种时延
传播
节点处理
排队
dnodal = dproc + dqueue + dtrans + dprop
A
B
传输
Notes: 45

## Slide 46: 车队的类比
汽车以100 km/h的速度“传播”
收费站服务一辆车需要12秒(比特传输时间)
汽车 ~ 比特; 车队 ~ 分组
问:在第二个收费站前，车队需要多长时间排队?
收费站将整个车队推上高速公路的时间= 12*10 = 120s=2min
汽车从一个收费站出口行驶到下一个收费站所需时间100km/(100km/h)= 1 h
答: 62 min
收费站
收费站
10辆汽车的车队
100 km
100 km

## Slide 47
假设汽车现在以1000公里/小时的速度“传播”
假设收费站现在服务一辆车需要一分钟
问:在车队后几辆车离开第一个收费站之前，车队前几辆车会先到第二个收费站吗?
答：会！7分钟后，第一辆车到达第二个收费站;第一个收费站上还有三辆车
车队的类比（深入）
收费站
收费站
10辆汽车的车队
100 km
100 km

## Slide 48: 排队延迟(修改)
R: 链路带宽(bps)
L: 分组长度(bits)
a:平均分组到达速率
流量强度= La/R
La/R ~ 0: 平均排队延迟小
La/R -> 1:平均排队延迟大
La/R > 1:到达的分组数量超过可容
纳范围，平均延迟无限!
平均排队时延
La/R ~ 0
La/R -> 1
* Check online interactive animation on queuing and loss

## Slide 49: “真正的“因特网时延和路由
“真正的”互联网时延和丢包是什么样的?
traceroute 程序：提供从源到路由器的时延测量。向目的地发送特殊分组，分组经过一系列路由器。路由器向源回送报文.
For router(路由器) i:
  发送三个分组，这些分组将在通往目的地的路径上到达路由器 i
  路由器i将回送给源一个短报文
  往返时延（发送与收到回复之间的时间间隔）
3个分组
3个分组
3个分组

## Slide 50
1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms
2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms
3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms
5 jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms
6 abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms
7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms
8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms
9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms
13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms
17 * * *
18 * * *
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms
traceroute: gaia.cs.umass.edu to www.eurecom.fr
从gaia.cs.umass.edu
到 csgw.cs.umass.edu进行3次时延测量
*表示没有响应（分组丢失，路由器不响应）
trans-oceanic
link
* Do some traceroutes from exotic countries at www.traceroute.org
“真正的“因特网时延和路由

## Slide 51: 丢包
一条链路前的队列只有有限容量
如果队列已满，再到达的分组将被路由器丢弃
丢失的分组可能被前一个节点重传，或被源主机重传，或者根本不重传
A
B
分组被传输
分组到达已满的缓冲区
被丢弃
缓冲区(等待区域)
* Check out the Java applet for an interactive animation on queuing and loss

## Slide 52: 吞吐量
吞吐量：发送方/接收方之间传输比特的速率（比特/时间单位）
  瞬时：给定时间点的速率
  平均：较长一段时间的平均速率
服务器，有一个 F bit的文件要发送给客户端
链路容量： Rs bit/s
链路容量：
Rc bit/s
服务器发送比特流到管道
可以以Rs bit/s 的速度传输数据的管道
可以以Rc bit/s 的速度传输数据的管道

## Slide 53: 吞吐量(深入)
Rs < Rc平均端到端吞吐量是多少?
Rs bits/sec
Rc bits/sec
Rs > Rc 平均端到端吞吐量是多少?
端到端路径上，限制端到端吞吐量的链路
瓶颈链路
Rs bits/sec
Rc bits/sec

## Slide 54: 吞吐量:因特网场景
10个客户(公平地)共享主干链路（速率为R）
Rs
Rs
Rs
Rc
Rc
Rc
R
每个客户端到端的吞吐量: min(Rc ,Rs ,R/10)
在实际中: Rc 或 Rs经常是瓶颈链路
* Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/

## Slide 55
  1.1 什么是因特网?
  1.2 网络边缘
    端系统、接入网、链路
  1.3 网络核心
    分组交换，电路交换，网络结构
  1.4 分组交换网中的时延、丢包和吞吐量
  1.5 协议层次及其服务模型
  1.6 面对攻击的网络
  1.7 计算机网络和因特网的历史
第1章 目录
Notes: 55

## Slide 56: 协议层
因特网是复杂的,
有许多组成部分:
  主机
  路由器
  链路级媒体
  应用程序
  协议
  硬件、软件
问题:
是否有希望组织网络结构?
．．．． 或者至少是我们对网络的讨论?

## Slide 57: 乘飞机旅行的动作组织
一系列的步骤
票务（购买）
行李（托运）
登机口（登机）
从跑道起飞
按路线飞行
票务（投诉）
行李（认领）
登机口（离机）
从跑道着陆
按路线飞行
按路线飞行

## Slide 58: 航线功能的水平分层
票务（购买）
行李（托运）
登机口（登机）
从跑道起飞
按路线飞行
离开机场
到达机场
中间空中交通控制中心
按路线飞行
按路线飞行
票务（投诉）
行李（认领）
登机口（离机）
从跑道着陆
按路线飞行
票务
行李
登机口
起飞/着陆
按路线飞行
层:每一层实现一个服务
  通过它自己的内层动作
  依赖于下面一层提供的服务

## Slide 59: 为什么分层？
处理复杂系统:
明确的结构有助于识别复杂系统的各部分之间的关系
  提供一种结构化方式来讨论系统组件
模块化便于系统的维护和更新
  层服务对系统其余部分透明
  例如，门控程序的改变不影响系统的其余部分
分层的潜在缺点？

## Slide 60: 因特网协议栈
应用层:支持网络应用
  FTP, SMTP, HTTP
传输层: 在应用程序端点之间传送数据
  TCP, UDP
网络层: 从源到目的传送数据报
  IP, 路由选择协议
链路层: 网络相邻节点之间的数据传送
  以太网, 802.111 (WiFi), PPP
物理层: 比特传送，与实际传输媒体相关
应用层
传输层
网络层
链路层
物理层

## Slide 61: ISO/OSI模型
表示层：使通信的应用程序能够解释数据的含义，例如加密、压缩
会话层: 同步、检查点、数据交换的定界
因特网协议栈没有这两层
  如果需要，这些服务必须在应用程序中实现
  需要吗？
应用层
表示层
会话层
运输层
网络层
数据链路层
物理层

## Slide 62: 封装
源
应用层
传输层
网络层
链路层
物理层
Ht
Hn
M
报文段
Ht
数据报
目的地
应用层
传输层
网络层
链路层
物理层
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
M
M
网络层链路层
物理层
链路层
物理层
Ht
Hn
Hl
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
M
Ht
Hn
Hl
M
路由器
链路层交换机
报文
M
Ht
M
Hn
帧

## Slide 63
  1.1 什么是因特网?
  1.2 网络边缘
    端系统、接入网、链路
  1.3 网络核心
    分组交换，电路交换，网络结构
  1.4 分组交换网中的时延、丢包和吞吐量
  1.5 协议层次及其服务模型
  1.6 面对攻击的网络
  1.7 计算机网络和因特网的历史
第1章 目录
Notes: 63

## Slide 64: 因特网安全
网络安全领域：
  坏人如何攻击计算机网络
  我们如何保护网络免受攻击
  如何设计不受攻击的架构
互联网最初设计时并未考虑（很多）安全性
  最初的愿景：“一组相互信任的用户连接到一个透明的网络” 
  互联网协议设计者正在“追赶”
  所有层的安全考虑！

## Slide 65: 坏人能通过因特网将恶意软件植入主机
恶意软件可以通过以下方式进入主机：进行自我复制感染
  病毒：通过接收/执行文件时自我复制（例如，电子邮件附件）
  蠕虫：无须任何明显用户交互就能进行自我复制
间谍软件可以记录点击、访问的网站、将信息上传到收集站点
受感染的主机被纳入僵尸网络，用于垃圾邮件分发和 DDoS 攻击

## Slide 66
target
拒绝服务攻击 (DoS):攻击者通过用虚假流量让服务器瘫痪，使合法流量无法使用资源（服务器、带宽）
1. 选择目标
2.闯入网络周围的主机（参见僵尸网络）
3.从受感染的主机向目标发送数据包
坏人能攻击服务器和网络基础设施

## Slide 67: 坏人能嗅探分组
嗅探分组:
  广播媒体（共享以太网、无线）
  混杂的网络接口可以读取/记录所有经过的数据包（例如，包括密码！）
A
B
C
src:B dest:A payload
  用于章末实验的 wireshark 软件是一个（免费的）数据包嗅探器

## Slide 68: 坏人能使用虚假地址
IP 哄骗:发送带有错误源地址的数据包
A
B
C
src:B dest:A payload
…更多关于安全的内容（通篇，第 8 章）

## Slide 69
  1.1 什么是因特网?
  1.2 网络边缘
    端系统、接入网、链路
  1.3 网络核心
    分组交换，电路交换，网络结构
  1.4 分组交换网中的时延、丢包和吞吐量
  1.5 协议层次及其服务模型
  1.6 面对攻击的网络
  1.7 计算机网络和因特网的历史
第1章 目录
Notes: 69

## Slide 70: 因特网历史
1961: Kleinrock – 使用排队论体现了分组交换方法的有效性
1964: Baran 在军事网络上应用了分组交换方法
1967: ARPAnet计划由ARPA发布， 第一个分组交换计算机网络
1969:第一个运行的 ARPAnet 节点
1972:
  ARPAnet 公开演示
  NCP（网络控制协议）第一个主机-主机协议
  第一个电子邮件程
  ARPAnet 有了15 个节点
1961-1972: 分组交换的发展

## Slide 71
1970:夏威夷的 ALOHAnet 卫星网络
1974: Cerf 和 Kahn -互连网络架构
1976: Xerox PARC 的以太网
70 年代后期：专有架构：DECnet、SNA、XNA
70 年代后期：交换固定长度数据包（ATM 前身）
1979: ARPAnet 有了 200 个节点
Cerf 和 Kahn 的网络互连原则:
  极简主义，自治 - 互连网络无需内部更改
  尽最大努力服务模式
  无状态路由器
  分布式控制
定义了当今的互联网架构
1972-1980: 专用网络和网络互联
因特网历史

## Slide 72
1983：部署 TCP/IP
1982：定义了 smtp 电子邮件协议
1983：为域名和 IP 地址的转换定义了 DNS
1985：定义了 ftp 协议
1988：TCP 拥塞控制
新的国家网络：CSnet, BITnet, NSFnet, Minitel
100,000 台主机连接到网络
1980-1990:新协议，网络激增
因特网历史

## Slide 73
1990 年代初期：: ARPAnet 退役
1991: NSF取消对 NSFnet 商业使用的限制（1995 年退役)
1990 年代初期: Web
  超文本 [Bush 1945, Nelson 1960’s]
  HTML, HTTP: Berners-Lee
  1994: Mosaic,后来的 Netscape
  1990 年代后期：Web 的商业化
1990 年代后期 – 2000 年代:
更多受欢迎的应用：即时通讯、P2P 文件共享
网络安全至上
估计5000万主机，1亿+用户
以 Gbps级速度运行的主干链路
1990, 2000’s: 商业化、万维网、新应用
因特网历史

## Slide 74
2005-今
~5B 连接到互联网的设备（2016 年）
  智能手机和平板电脑
积极部署宽带接入
越来越普遍的高速无线接入
在线社交网络的出现：
  Facebook: ~十亿用户
服务提供商（谷歌、微软）创建自己的网络
  绕过ISP，提供对搜索、视频内容、电子邮件等的“即时”访问.
电子商务、大学、企业在“云”中运行其服务（例如，Amazon EC2）
因特网历史

## Slide 75: 第1章: 总结
覆盖了“一吨”的内容！
因特网概览
什么是协议？
网络边缘、核心、接入网
  分组交换与电路交换
  因特网结构
性能：损失、延迟、吞吐量
分层，服务模型
安全
历史
你现在拥有:
对网络的背景、概览和“感觉”
接下来将更深入，细节！

## Slide 76
第1章增添的幻灯片

## Slide 77
运输层(TCP/UDP)
网络层 (IP)
链路层(以太网)
物理层
应用程序（浏览器，电子邮件客户端）
应用层
OS
数据报捕获(pcap)
数据包分析器
复制发送或接收的所有以太网帧