## Slide 1: 网络层：数据平面+控制平面
理解网络层服务的原理，首先关注 data plane （数据平面）:
  网络层服务模型
  转发与路由
  路由器如何工作
  寻址
  通用转发（generalized forwarding）
  因特网架构
协议
  网际协议（IP protocol）：IPv4和IPv6
  动态主机配置协议 DHCP
  网络地址转化 NAT
服务模型
service model
某层向它的上一层提供的服务
主机到主机的通信服务
每台路由器的功能
路由选择算法及协议

## Slide 2: 网络层：数据平面
网络层：概述
  数据平面
  控制平面
通用转发与SDN
  匹配+动作
  OpenFlow: 匹配加动作操作
路由器工作原理
  输入端口，交换结构，输出端口
  分组调度
IP: 网际协议
  数据报格式
  编址
  网络地址转换
  IPv6

## Slide 3: 网络层：数据平面
网络层：概述
  数据平面
  控制平面
通用转发与SDN
  匹配+动作
  OpenFlow: 匹配加动作操作
路由器工作原理
  输入端口，交换结构，输出端口
  分组调度
IP: 网际协议
  数据报格式
  编址
  网络地址转换
  IPv6

## Slide 4: 网络层的服务与协议
主机到主机之间通信
  发送端：将报文段封装进数据报，交给链路层
  接收端：将报文段交给运输层
在网络中的每一台主机和路由器中都有一个网络层部分
路由器：
  检查IP数据报首部字段
  将数据报按照其端到端传输路径，从其输入端口移动至输出端口
mobile network
enterprise
network
national or global ISP
datacenter
network
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
network
link
physical
network
link
physical
network
link
physical
network
link
physical
从发送端系统到接收端系统，一个分组所经历的一系列通信链路和分组交换机称为通过该网络的路径。

## Slide 5: 网络层的两个关键功能
Forwarding 转发：将分组从路由器的输入端口移动至合适的输出端口
(通常仅需几nanosecond)
类比：旅行
转发： 通过单个交叉路口的行为
转发
路由
路由： 从出发地到目的地规划行程的行为
Routing 路由：决定分组端到端传输路径
  路由算法
(通常需要几秒)

## Slide 6: 网络层：数据平面+控制平面
Data plane 数据平面
本地动作，每台路由器的功能
决定如何将分组从路由器的输入端口移动至合适的输出端口
时间尺度通常为几纳秒
1
2
3
0111
values in arriving
packet header
硬件实现
链路1, 输入
链路2, 输入
链路3, 输入
链路4, 输入
出口
选择
出口
选择
出口
选择
出口
选择
01
链路1, 输出
链路2, 输出
链路3, 输出
链路4, 输出

## Slide 7: 网络层：数据平面+控制平面
Data plane 数据平面
本地动作，每台路由器的功能
决定如何将分组从路由器的输入端口移动至合适的输出端口
时间尺度通常为几纳秒
Control plane 控制平面
网络范围的逻辑
决定分组端到端传输路径
时间尺度通常为几秒
1
2
3
0111
values in arriving
packet header
两个控制平面方法：
  传统路由算法：在路由器实现
  软件定义网络 (SDN)：在远端控制器实现
硬件实现
软件实现
转发表（forwarding table）

## Slide 8: Per-router control plane（传统路由算法）
路由选择算法运行在每台路由器中；
路由器的路由选择算法之间通信，以计算转发表的值。
Routing
Algorithm
data
plane
control
plane
1
2
0111
values in arriving
packet header
3
转发表
路由器检查分组的首部值并在转发表中索引，进而确定输出链路接口
路由选择协议

## Slide 9: Software-Defined Networking (SDN) 控制平面
远程控制器计算和分发转发表；控制平面与数据平面物理上分离。
data
plane
control
plane
远程控制器
CA
CA
CA
CA
CA
1
2
0111
3
values in arriving
packet header
流表
Flow Table

## Slide 10: 网络层服务模型
面向单个数据包的服务举例:
确保交付
具有时延上界的确保交付
…
面向数据包流的服务举例:
有序分组交付
确保最小带宽
安全性
…
网络服务模型定义了分组在发送与接收端系统之间的端到端运输特性。
服务模型
service model
某层向它的上一层提供的服务

## Slide 11: 网络层服务模型
网络
架构
Internet
ATM
ATM
Internet
Internet
服务
模型
best effort
Constant Bit Rate
Available Bit Rate
Intserv Guaranteed
(RFC 1633)
Diffserv (RFC 2475)
带宽
none
Constant rate
Guaranteed min
yes
possible
丢包
no
yes
no
yes
possibly
按序
no
yes
yes
yes
possibly
按时
no
yes
no
yes
no
不保证：
  数据报成功交付给目的地
  按时或按序交付
  端到端数据流可用带宽
因特网尽力而为 “best effort” 的服务模型
Quality of Service (QoS) 服务质量保障？
尽力而为的服务
简单，大量应用
有适当带宽供给，足够好

## Slide 12: 网络层服务模型
网络
架构
Internet
ATM
ATM
Internet
Internet
服务
模型
best effort
Constant Bit Rate
Available Bit Rate
Intserv Guaranteed
(RFC 1633)
Diffserv (RFC 2475)
带宽
none
Constant rate
Guaranteed min
yes
possible
丢包
no
yes
no
yes
possibly
按序
no
yes
yes
yes
possibly
按时
no
yes
no
yes
no
Quality of Service (QoS) 服务质量保障？

## Slide 13: 尽力而为服务
simplicity of mechanism （简单机制）：允许因特网广泛部署
sufficient provisioning of bandwidth （带宽足够时）所支持的实时通信服务（e.g., interactive voice, video） 在绝大数时间足够好
replicated, application-layer distributed services （分布式服务）：（datacenters, content distribution networks）靠近用户网络，允许从不同的地点提供服务
It’s hard to argue with success of best-effort service model
尽力而为的服务模型与适当带宽供给相结合已被证明“足够”好

## Slide 14: 网络层：数据平面
网络层：概述
  数据平面
  控制平面
通用转发与SDN
  匹配+动作
  OpenFlow: 匹配加动作操作
路由器工作原理
  输入端口，交换结构，输出端口
  分组调度
IP: 网际协议
  数据报格式
  编址
  网络地址转换
  IPv6

## Slide 15: 路由器体系结构（四个组件）
high-speed
switching
Fabric
交换结构
routing
processor
router input ports
输入端口
router output ports
输出端口
转发
数据平面（硬件）
路由选择，管理
控制平面（软件）
路由选择处理器
与运输层端口号是
两个概念

## Slide 16: 输入端口Input port
交换结构
线路
端接
物理层：
bit-level reception
链路层
处理
链路层：
e.g., Ethernet
(chapter 6)
查找，转发
排队
Decentralized switching（本地决策）:
根据转发表基于首部字段查找输出端口 (“匹配加动作”)
目标：以链路速度完成输入端口处理
输入端口排队：当数据报到达速率快于向交换结构的转发速率时
物理层功能：终结入物理链路，
链路层功能：与入链路远端的数据链路层交互
网络层功能：查询转发表决定路由器的输出端口；发送给交换结构等
传输转发
10Gbps输入链路，64字节IP数据报：处理时间（包括查找）仅有51.2ns

## Slide 17: 输入端口Input port
交换结构
线路
端接
物理层：
bit-level reception
链路层
处理
链路层：
e.g., Ethernet
(chapter 6)
查找，转发
排队
Decentralized switching（本地决策）:
根据转发表基于首部字段查找输出端口 (“匹配加动作”)
destination-based forwarding 基于目的地的转发：基于目的地IP地址转发[传统方式]
generalized forwarding 通用转发：基于首部字段集合转发（包括链路层、网络层、运输层）

## Slide 18: 基于目的地的转发
Q: 当目的地址与不止一个表项匹配，如何处理？
3
基于目的地转发
通用转发
Notes: Text for this animation:
This all works out pretty nice and looks pretty simple!
But of course the devil is in the details, as the saying goes.
What happens, for example, when a subset of addresses say in this first range should go to say interface 3, rather than interface 0. Well, of course we could split the first address range into multiple pieces, and add in this new subrange with its new destination output port. But it turns out there’s a much simpler and elegant way to do this. Known as longest prefix matching.

## Slide 19: Longest prefix matching 最长前缀匹配规则
当有多个匹配时，路由器在转发表中寻找最长的匹配项，并向与最长前缀匹配相关联的链路接口转发分组。
longest prefix match 最长前缀匹配规则
目标地址范围（前缀匹配项）
11001000 00010111 00010
11001000 00010111 00011000
11001000 00010111 00011
其他
链路接口
0
1
2
3
********
***
********
***
********
11001000 00010111 00011000 10101010
示例：
哪个接口?
哪个接口?
11001000 00010111 00010110 10100001

## Slide 20: Longest prefix matching 最长前缀匹配规则
当有多个匹配时，路由器在转发表中寻找最长的匹配项，并向与最长前缀匹配相关联的链路接口转发分组。
longest prefix match 最长前缀匹配规则
Destination Address Range
11001000 00010111 00010
11001000 00010111 00011000
11001000 00010111 00011
otherwise
Link interface
0
1
2
3
11001000 00010111 00011000 10101010
examples:
which interface?
which interface?
********
***
********
***
********
11001000 00010111 00010110 10100001
match!

## Slide 21: Longest prefix matching 最长前缀匹配规则
当有多个匹配时，路由器在转发表中寻找最长的匹配项，并向与最长前缀匹配相关联的链路接口转发分组。
longest prefix match 最长前缀匹配规则
Destination Address Range
11001000 00010111 00010
11001000 00010111 00011000
11001000 00010111 00011
otherwise
Link interface
0
1
2
3
11001000 00010111 00011000 10101010
examples:
which interface?
which interface?
********
***
********
***
********
11001000 00010111 00010110 10100001
match!

## Slide 22: Longest prefix matching 最长前缀匹配规则
当有多个匹配时，路由器在转发表中寻找最长的匹配项，并向与最长前缀匹配相关联的链路接口转发分组。
longest prefix match 最长前缀匹配规则
Destination Address Range
11001000 00010111 00010
11001000 00010111 00011000
11001000 00010111 00011
otherwise
Link interface
0
1
2
3
11001000 00010111 00011000 10101010
examples:
which interface?
which interface?
********
***
********
***
********
11001000 00010111 00010110 10100001
match!

## Slide 23: Switching fabrics 交换结构
从一个输入端口交换（即转发）到一个输出端口中
high-speed
switching
fabric
N input ports
N output ports
. . .
. . .
switching rate （交换结构传送速率）: 分组从输入端口被传输到输出端口的速率
  交换速率通常是输入输出线路速度的几倍
  N个输入：交换速率应为单个输入链路速率的N倍
R
R
R
R
(rate: NR, ideally)
所有到达分组无时延地通过交换结构

## Slide 24: Switching fabrics 交换结构
Bus
经总线交换
Memory
经内存交换
memory
经交换网络交换
interconnection
network
三种主要的交换技术：
从一个输入端口交换（即转发）到一个输出端口中
switching rate （交换结构传送速率）: 分组从输入端口被传输到输出端口的速率
  交换速率通常是输入输出线路速度的几倍
  N个输入：交换速率应为单个输入链路速率的N倍

## Slide 25: 经内存交换
第一代路由器（传统计算机）：
分组在输入端口与输出端口之间的交换是在CPU（路由选择处理器）的直接控制下完成的
先将分组复制到处理器内存，再将分组复制到输出端口缓存
交换速率受限于内存带宽
  不能同时转发两个分组（即使不同的目的端口）
input
port
(e.g.,
Ethernet)
memory
output
port
(e.g.,
Ethernet)
system bus
内存读写速度B，转发速度小于B/2
经过共享系统总线一次仅能执行一个内存读/写

## Slide 26: 经总线交换
输入端口经一根共享总线将分组直接传送到输出端口，不需要路由选择处理器的干预
交换速率受限于总线带宽
例如： Cisco 5600路由器，32 Gbps总线： sufficient speed for access routers

## Slide 27: 经总线交换
输入端口为分组预先计划一个交换机内部标签（首部），指示本地输出端口，使分组在总线上传送和传输到输出端口；
所有输出端口收到该分组，仅与该标签匹配的端口保存该分组；
输出端口去掉标签。
一次只有一个分组能够跨越总线
不需路由选择处理器干预

## Slide 28: 经互联网络交换
克服单一、共享式总线带宽限制
纵横式（Crossbar）交换机、Clos网络（多级交换）
3x3 crossbar
3x3 crossbar
纵横式交换机
Crosspoints （交叉点）：每条垂直的总线在交叉点与每条水平的总线交叉，交叉点通过交叉控制器（属于交换结构）控制开启和闭合
non-blocking （非阻塞）：只要没有其他分组当前被转发到该输出端口，转发到输出端口的分组将不会被到达输出端口的分组阻塞。
来自两个不同输入端口的两个分组其目的地为相同的输出端口，则一个分组必须在输入端口等待。
2N条总线
N^2个交叉点

## Slide 29: 经互联网络交换
克服单一、共享式总线带宽限制
纵横式（Crossbar）交换机、Clos网络（多级交换）
8x8 multistage switch
built from smaller-sized switches
3x3 crossbar
多级交换：NxN交换由多级小型交换机实现
通过并行运行扩展交换能力：
  在输入端口将数据报分解为固定长度的块（ cells ）
  通过交换结构交换块，并在输出端口处重新组装成数据报
3x3 crossbar

## Slide 30: 经互联网络交换
scaling, using multiple switching “planes” in parallel:
  speedup, scaleup via parallelism
fabric plane 0
. . .
. . .
fabric plane 1
. . .
. . .
fabric plane 2
. . .
. . .
fabric plane 3
. . .
. . .
fabric plane 4
. . .
. . .
fabric plane 5
. . .
. . .
fabric plane 6
. . .
. . .
fabric plane 7
. . .
. . .
Cisco CRS router:
  basic unit: 8 switching planes
  each plane: 3-stage interconnection network
  up to 100’s Tbps switching capacity

## Slide 31: 何处出现排队
high-speed
switching
Fabric
交换结构
routing
processor
router input ports
输入端口
router output ports
输出端口
转发
数据平面（硬件）
路由选择，管理
控制平面（软件）
路由选择处理器
输入端口和输出端口处都可以形成分组队列
：输入/输出链路传输速率
𝑁：输入/输出端口数量
：交换架构的传送速率
假设：
所有分组具有相同的固定长度
分组同步到达输入端口

## Slide 32: 输入端口（队列）
如果，输入端口几乎没有排队
如果交换结构的交换速率慢于输入端口速率之和  输入端口出现排队
  排队时延或者输入缓存溢出导致丢包
输出端口竞争：
只有一个红色的报文段能够被传输，后面的红色报文段被阻塞
switch
fabric
绿色分组经受了HOL阻塞
switch
fabric
Head-of-the-Line (HOL) blocking 线路前部阻塞：在一个输入队列中排队的分组必须等待通过交换结构发送（即使输出端口是空闲的），因为其被位于线路前部的另一个分组所阻塞。
交换结构交换速率不够快
纵横式交换结构

## Slide 33: 输入端口（队列）
如果，输入端口几乎没有排队
如果交换结构的交换速率慢于输入端口速率之和  输入端口出现排队
  排队时延或者输入缓存溢出导致丢包
输出端口竞争：
只有一个红色的报文段能够被传输，后面的红色报文段被阻塞
switch
fabric
绿色分组经受了HOL阻塞
switch
fabric
Head-of-the-Line (HOL) blocking 线路前部阻塞：在一个输入队列中排队的分组必须等待通过交换结构发送（即使输出端口是空闲的），因为其被位于线路前部的另一个分组所阻塞。
由于HOL阻塞，只要输入链路上的分组到达速率达到其容量的58%，在某些假设前提下，输入队列长度就将无限制地增大（不严格地讲，这等同于说将出现大量的丢包）。

## Slide 34: 输出端口（队列）
当从交换结构到达的报文段的速率快于链路速率时，则需要缓存
丢包策略：当缓存耗尽时，决定丢弃哪个报文段？
分组调度：在排队分组中选择一个分组来传输
数据报可能由于拥塞（路由器缺少缓存）而丢失
优先级、网络中立性
线路端接
数据链路层
处理
（协议，封装）
交换结构
(rate: )
排队
缓存管理
R
N个输入端口的分组相同的输出端口
出现排队

## Slide 35: 输出端口（队列）
输出端口竞争
一个分组时间后
switch
fabric
switch
fabric
当到达速率 （ ） 超过链路速率 （ ）时，缓存分组
排队时延或者输入缓存溢出导致丢包

## Slide 36: 路由器缓存吸收流量负载的波动，需要多少缓存？
[RFC 3439]用于缓存长度的经验方法：缓存数量（B）应等于平均往返时间（RTT）乘以链路容量（C）。
  e.g., 一条具有250ms RTT的 10 Gbps 链路，需要缓存 2.5 Gbit
但是太多的缓存可能会增加时延（尤其是在家庭路由器）
RTT C
N
最近的理论和实验研究表明当，当大量的TCP流（N条）流过一条链路时，缓存所需要的数量是
Notes: You might think that more buffering is a good thing. Buffering is a bit like salt—just the right amount of salt makes food better, but too much makes it inedible!

## Slide 37: 缓存管理
缓存管理：要么丢弃到达的分组，要么删除一个或多个排队的分组，为新来的分组腾出空间。
  tail drop 弃尾：丢弃到达的分组
  priority 优先级: 根据优先级丢弃分组
line
termination
link
layer
protocol
(send)
switch
fabric
datagram
buffer
queueing
scheduling
在缓存填满之前便丢弃一个分组或在其首部加上标记。这可以向发送方提供一个拥塞信号。
R
queue
(waiting area)
packet
arrivals
packet
departures
link
(server)
Abstraction: queue
R
端到端拥塞控制
网络辅助的拥塞控制（√）
主动队列管理

## Slide 38: 分组调度
分组调度：决定下一个发送到链路的分组
  first come, first served 先来先服务
  priority 优先权排队
  round robin 循环排队
  weighted fair queueing 加权公平
FCFS 先来先服务：按照分组到达的顺序发送分组
也称为: First-in-first-out (FIFO)
queue
(waiting area)
packet
arrivals
packet
departures
link
(server)
Abstraction: queue
R

## Slide 39: 分组调度
Priority scheduling
优先权排队:
到达输出链路的分组被分类放入输出队列中的优先权类
  网络操作员可配置一个队列，携带网络管理信息的分组获得高优先权
  实时分组可能获得超过非实时分组的优先权
  任何首部字段可用于分类
high priority queue
low priority queue
arrivals
classify
departures
link
1
3
2
4
5
arrivals
departures
packet in service
从队列为非空的最高优先权类中传输一个分组
  在同一优先权类的分组之间选择FCFS
1
3
4
2
5
1
3
2
4
5
例如源或目的的TCP/UDP端口号
非抢占式优先权排队：不能打断传输

## Slide 40: 分组调度
Round Robin (RR) scheduling
循环排队:
分组被分类，但不存在严格的服务优先权
  任何首部字段可用于分类
classify
arrivals
departures
link
R
循环调度器在这些类之间轮流提供服务
保持工作队列规则：不允许链路保持空闲。

## Slide 41: 分组调度
Weighted Fair Queuing (WFQ)
加权公平排队:
classify
arrivals
departures
link
R
w1
w2
w3
wi
Sjwj
对于每一个类提供最小带宽保障
每个类在任何时间间隔内可能收到不同的服务
每一个类有一个权重，例如第i类，权重为 wi
在第i类有分组要发送的任何时间间隔，第i类接收到的服务部分等于
一种通用形式的
循环排队
wi
Sjwj
R×

## Slide 42
输入端口
交换结构
输出端口
路由处理器
传统路由器
路由处理器执行路由协议，维护路由选择表与关联链路状态信息，并为路由器计算转发表。
SDN路由器
路由处理器负责与远程控制器通信，目的是接收由远程控制器计算的转发表项，并在该路由器的输入端口安装这些表项。

## Slide 43: Sidebar: Network Neutrality
What is network neutrality?
  technical: how an ISP should share/allocation its resources
  packet scheduling, buffer management are the mechanisms
  social, economic principles
    protecting free speech
    encouraging innovation, competition
  enforced legal rules and policies
Different countries have different “takes” on network neutrality

## Slide 44: Sidebar: Network Neutrality
2015 US FCC Order on Protecting and Promoting an Open Internet: three “clear, bright line” rules:
no blocking … “shall not block lawful content, applications, services, or non-harmful devices, subject to reasonable network management.”
no throttling … “shall not impair or degrade lawful Internet traffic on the basis of Internet content, application, or service, or use of a non-harmful device, subject to reasonable network management.”
no paid prioritization. … “shall not engage in paid prioritization”

## Slide 45: 网络层：数据平面
网络层：概述
  数据平面
  控制平面
通用转发与SDN
  匹配+动作
  OpenFlow: 匹配加动作操作
路由器工作原理
  输入端口，交换结构，输出端口
  分组调度
IP: 网际协议
  数据报格式
  编址
  网络地址转换
  IPv6

## Slide 46: 网络层
主机、路由器网络层功能：
网际协议（IP）
数据报格式
寻址
分组处理
ICMP协议
错误报告
路由信令
运输层： TCP, UDP
链路层
物理层
网络层
转发表
路径选择算法
实施方法
路由协议 (OSPF, BGP)
SDN 控制器

## Slide 47: IPv4 数据报格式
首部检验和计算方法：
将首部中的每2个字节当做一个数，用反码算术对这些数求和。
每台路由器必须重新计算首部检验和
ver
length
32 bits
payload data
(variable length,
typically a TCP
or UDP segment)
16-bit identifier
header
checksum
time to
live
source IP address
head.
len
type of
service
flgs
fragment
offset
upper
layer
destination IP address
options (if any)
IP协议版本号
首部长度 (bytes)
上层协议：目的地使用
(e.g., TCP – 6 或者 UDP - 17)
数据报长度 (bytes)：
首部+数据
“type” of service 服务类型:
不同服务类型 (0:5)：时延、吞吐量等
ECN (6:7)：用于明确拥塞通告
标识、标志、片偏移：
与IP分片有关（IPv6没有该功能）
TTL 寿命: 最大跳数量
(每当一台路由器处理，TTL减1)
20 bytes of TCP
20 bytes of IP
= 40 bytes + app layer overhead for TCP+IP
首部
选项
32比特源IP地址
32比特目的IP地址
首部检验和：帮助路由器检测收到的IP数据报中的比特错误
最大长度（16比特）：65,535字节
一般情况下：不超过1500字节
MSS：最大报文段长度（不包括IP/TCP首部）
MTU：最大传输单元（链路层）
将网络层与运输层粘合

## Slide 48
版本号 | 4 bits | 规定了数据报的IP协议版本：IPv4 ==> 4 IPv6==>6
首部长度 | 4 bits | variable/ typical IP datagram has a 20-byte header [IPv4]
服务类型 | 8 bits | distinguish different types of IP datagrams (0:5) two of the TOS bits are used for ECN (7:8)
数据报长度 | 16 bits | IP数据报的总长度（首部加上数据），以字节计 maximum size: 65,535 bytes/ in common <= 1,500 bytes
Identifier 标识 | 16 bits | IP分片 [not included in IPv6]
Flags 标志 | 3 bits | 
fragmentation offset片好偏移 | 13 bits | 
Time-to-live，TTL寿命 | 8 bits | 确保数据报不会永远在网络中循环：-1 after a router/ 0 ==> drop
协议 | 8 bits | transport-layer protocol 6==>TCP/ 17==>UDP 类似端口号，将运输层和应用层绑定
首部检验和 | 16 bits | 检测IP数据报中首部的比特错误 每台路由器上必须重新计算检验和并再次存放到原处，因为TTL字段以及可能的选项字段会改变。 Q：TCP/UDP为什么在运输层与网络层都执行差错检测？ 1）IP层只对IP首部计算了检验和，TCP/UDP检验和是对整个TCP/UDP报文段进行的；2）TCP/UDP与IP不一定属于同一个协议栈
源IP地址 | 32 bits | 
目的IP地址 | 32 bits | 

## Slide 49: IPv4数据报分片与重组
一个链路层能承载的最大数据报量叫做最大传输单元MTU
  不同类型的链路层协议，不同MTU
将较大的IP数据报分成片 (fragment)
  一个数据报变成多个数据报
  在目的地被组装
  IP的首部字段用于识别相关片
fragmentation:
in: one large datagram
out: 3 smaller datagrams
reassembly
…
…
MSS：最大报文段长度（不包括IP/TCP首部）
MTU：最大传输单元（链路层）
并不是所有链路层协议都能承载相同长度的网络层分组

## Slide 50: IPv4数据报分片与重组
ID
=x
offset
=0
fragflag
=0
length
=4000
ID
=x
offset
=0
fragflag
=1
length
=1500
ID
=x
offset
=185
fragflag
=1
length
=1500
ID
=x
offset
=370
fragflag
=0
length
=1040
one large datagram becomes
several smaller datagrams
example:
4000 byte datagram
MTU = 1500 bytes
1480 bytes in data field
offset =
1480/8
标识号：用以区分不同数据报当生成一个数据报时，发送主机为该数据报贴上标识号（ identification number ），发送的每个数据报的标识号加1
标志：用以区分是否结束最后一个片标志设为0，而其他片标志设为1
片偏移：用以区分相同数据报的不同片（仅数据）指定该片应放在原始IP数据报的哪个位置
标识
标志
片偏移
路由器分片：
形成一个数据报的每个片具有相同的源地址、目的地址与标识号。

## Slide 51: IPv4编址
IP address: 一个IP地址与一个接口相关联，而不是与包括该接口的主机或路由器相关联。
Interface 接口: 连接主机/路由器与物理链路
  路由器通常由多个接口
  主机通常有一个或两个接口（例如，有线以太网，无线802.11）
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001
223
1
1
1
dotted-decimal IP address notation
点分十进制记法:
主机与物理链路的边界叫作接口
32比特

## Slide 52: IPv4编址
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
Q: 接口如何连接？
A: 有线
以太网接口与以太网交换机连接。
A: 无线WiFi接口与WiFi接入点连接。
A: 第6章（有线）与第7章（无线）内容。
每个接口都必须有一个全球唯一的IP地址（NAT后面的接口除外），一个接口的IP地址的一部分需要有其连接的子网来决定。

## Slide 53: Subnets 子网
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
什么是子网？
  互联彼此物理连接而不需要经过路由器的设备接口的网络
  （链路层交换机或无线接入点）
network consisting of 3 subnets
IP地址结构：
  子网部分： 同一个子网中的设备具有相同的高阶比特
  223.1.1
  主机部分： 剩余的低阶比特
  xxx
互联3个主机接口与1个路由器接口的网络形成一个子网
223.1.1.xxx
223.1.1.0/24 子网掩码：子网分配的地址
指示32比特中最左侧24比特定义了子网地址

## Slide 54: Subnets 子网
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
  为了确定子网，分开主机和路由器的每个接口，产生几个隔离的网络岛，使用接口端接这些隔离的网络的端点。
  这些隔离的网络中的每个都叫做子网。
子网掩码: /24
(最右侧的24比特：IP地址的子网地址部分)
subnet
223.1.3.0/24
subnet 223.1.1.0/24
subnet 223.1.2.0/24

## Slide 55: Subnets 子网
什么是子网？
什么是子网地址：例如/24
223.1.1.1
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.2
223.1.2.6
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.2
223.1.7.0
223.1.7.1
223.1.8.0
223.1.8.1
223.1.9.1
223.1.9.2
223.1.2.1
subnet 223.1.1/24
subnet 223.1.7/24
subnet 223.1.3/24
subnet 223.1.2/24
subnet 223.1.9/24
subnet 223.1.8/24
一个子网的IP定义并不局限于连接多台主机到一个路由器接口的以太网段

## Slide 56: 无类别域间路由选择CIDR
CIDR: Classless InterDomain Routing (发音 “cider”)
无类别域间路由选择
  IP地址的子网部分任意长度
  地址格式：a.b.c.d/x，x表示IP地址中的子网部分比特数
11001000 00010111 00010000 00000000
子网
部分
主机
部分
200.23.16.0/23
一个地址的剩32-x比特：区分一个组织内部设备，其中所有的设备具有相同的网络前缀。
当该组织内部的路由器转发分组时才会考虑这些比特。
给定子网上的所有设备具有相同的子网地址
不同子网具有不同的子网地址
网络前缀
一般化
一个组织内部的设备的IP地址共享共同前缀
地址分配策略

## Slide 57: 无类别域间路由选择CIDR
地址聚合：单个网络前缀通告多个网络的能力
多个组织
最长前缀匹配
由ISP1转到ISP2，无需更换地址
减少了转发表的长度

## Slide 58: 无类别域间路由选择CIDR
CIDR采用之前：classful addressing 分类编制
IP地址的子网部分被限制为长度为8、16或24比特，分别被称为A、B和C类网络：
C 类(/24)子网容纳 2^8-2 = 254台主机 (其中的两个地址预留用于特殊用途)
B类(/16)子网容纳 65,634台主机
特殊地址：
IP广播（ broadcast ）地址：255.255.255.255
当一台主机发出一个目的地址为255.255.255.255的数据报时，该数据报会交付给同一个子网中的所有主机。
设备不够多，则可能浪费

## Slide 59: IP地址：如何获取？
这实际上是两个问题：
Q1: 一个子网内的一台主机如何获得IP地址（IP地址的主机部分）？
Q2: 一个子网如何获得一块IP地址（IP地址的子网部分） ？
针对Q1
手动配置IP地址
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol 动态主机配置协议：允许主机自动获取一个IP地址，“即插即用”或零配置

## Slide 60: DHCP: 动态主机配置协议
目标：当主机加入网络后，动态的获取一个IP地址
  主机可以更新（renew）其使用的地址的租用期（lease）
  允许重复使用地址
  支持移动用户加入和离开网络
DHCP overview 客户-服务器协议:
  主机广播DHCP discover msg （DHCP发现报文） [可选]
  DHCP服务器响应DHCP offer msg （DHCP提供报文） [可选]
  主机请求IP地址：DHCP request msg （DHCP请求报文）
  DHCP服务器发送地址：DHCP ack msg （DHCP ACK报文）
以及子网掩码；第一条路由器地址（默认网关）；本地DNS服务器地址

## Slide 61: DHCP: 动态主机配置协议
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
DHCP server
223.1.2.5
到达的DHCP客户
通常DHCP服务器位于路由器，服务整个子网。

## Slide 62: DHCP: 动态主机配置协议
DHCP server: 223.1.2.5
Arriving client
DHCP discover
src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255,67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654
DHCP offer
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
lifetime: 3600 secs
DHCP request
src: 0.0.0.0, 68
dest: 255.255.255.255, 67
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs
DHCP ACK
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
lifetime: 3600 secs
广播：是否有一个DHCP服务器？
广播：我是DHCP服务器，这有一个你可用的IP地址。
广播：好，我将使用这个IP地址。
广播：好，你使用这个IP地址。
如果一个客户记得或者希望重新使用之前分配的地址，这两部可以跳过。 [RFC 2131]
选择一个，回显配置的参数
可能收到多个DHCP的响应
源：0.0.0.0
目的：255.255.255.255
四个分组都是广播
客户的源地址均为0.0.0.0
服务器的源地址均为自身地址
UDP
yiaddr: your ip address

## Slide 63: DHCP: 动态主机配置协议
DHCP服务器除了返回向客户推荐的IP地址之外，还返回：
  第一条路由器的IP地址
  本地DNS服务器的名称和IP地址
  子网掩码以及IP地址租用期（address lease time）

## Slide 64: DHCP: 动态主机配置协议
笔记本电脑使用的DHCP获得IP地址，第一跳路由地址，DNS服务器名称和IP地址
router with DHCP
server built into
router
DHCP请求报文依次封装于UDP，IP，以太网帧
以太网帧在局域网内广播 (目的MAC地址： FFFFFFFFFFFF) ，被该局域网内的DHCP服务器收到
DHCP服务器层层解封获取报文
168.1.1.1
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP

## Slide 65: DHCP: 动态主机配置协议
DHCP服务器形成DHCP响应报文，包括推荐给客户的IP地址。第一跳路由地址，DNS服务器名称和IP地址
封装好的DHCP响应报文发送至客户，并由客户解封装
router with DHCP
server built into
router
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
UDP
IP
Eth
Phy
DHCP
DHCP
DHCP
DHCP
客户现在得知其IP地址，第一跳路由地址，DNS服务器名称和IP地址

## Slide 66: IP地址：如何获取？
Q：一个子网如何获得一块IP地址（IP地址的子网部分） ？
A: ISP从其地址块分配一块
ISP地址块 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/20
该ISP可依次将该地址块分成八个长度相等的连续地址块：
组织0 11001000 00010111 00010000 00000000 200.23.16.0/23
组织1 11001000 00010111 00010010 00000000 200.23.18.0/23
组织2 11001000 00010111 00010100 00000000 200.23.20.0/23
... ….. …. ….
组织7 11001000 00010111 00011110 00000000 200.23.30.0/23
Q1: 一个子网内的一台主机如何获得IP地址（IP地址的主机部分）？
Q2: 一个子网如何获得一块IP地址（IP地址的子网部分） ？

## Slide 67: 层次编制与路由聚合
“Send me anything
with addresses
beginning
200.23.16.0/20”
200.23.16.0/23
200.23.18.0/23
200.23.30.0/23
Fly-By-Night-ISP
Organization 0
Organization 7
Internet
Organization 1
ISPs-R-Us
“Send me anything
with addresses
beginning
199.31.0.0/16”
200.23.20.0/23
Organization 2
.
.
.
.
.
.
层次编制允许高效的广播路由信息：
地址聚合：单个网络前缀通告多个网络的能力
减少了转发表的长度

## Slide 68: 层次编制
“Send me anything
with addresses
beginning
200.23.16.0/20”
200.23.16.0/23
200.23.30.0/23
Fly-By-Night-ISP
Organization 0
Organization 7
Internet
200.23.18.0/23
Organization 1
ISPs-R-Us
“Send me anything
with addresses
beginning
199.31.0.0/16”
200.23.20.0/23
Organization 2
.
.
.
.
.
.
组织1从Fly-By-Night-ISP移动至ISPs-R-Us
ISPs-R-Us为组织1广播个特定的路由信息
200.23.18.0/23
Organization 1
“or 200.23.18.0/23”
最长前缀匹配
由ISP1转到ISP2，无需更换地址

## Slide 69: 层次编制
“Send me anything
with addresses
beginning
200.23.16.0/20”
200.23.16.0/23
200.23.30.0/23
Fly-By-Night-ISP
Organization 0
Organization 7
Internet
ISPs-R-Us
“Send me anything
with addresses
beginning
199.31.0.0/16”
200.23.20.0/23
Organization 2
.
.
.
.
.
.
组织1从Fly-By-Night-ISP移动至ISPs-R-Us
ISPs-R-Us为组织1广播个特定的路由信息
200.23.18.0/23
Organization 1
“or 200.23.18.0/23”

## Slide 70: IP地址
Q: ISP如何获得一个地址块？
A: ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers http://www.icann.org/
因特网名字和编号分配机构
  向五个区域登记机构（regional registries，RRs）分配地址，处理本区域内地址分配/管理
  管理DNS根服务器
Q: 32比特的IP地址是否够用?
ICANN于2011年向RRs分配完最后一块IPv4地址
NAT
128比特的IPv6

## Slide 71: NAT: network address translation 网络地址转换
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
本地网络 (e.g., home network) 10.0.0/24
138.76.29.7
外部网络
在本地网络中的数据包使用的源和目的地址依然为10.0.0/24
所有离开本地网络的报文有相同的源IP地址： 138.76.29.7，
但是不同的源端口号
NAT：一个本地网络中的所有设备共享同一个IPv4地址；NAT路由器对外界的行为就如同一个具有单IP地址的单一设备。
A : 10.0.0.0～10.255.255.255
B : 172.16.0.0～172.31.255.255
C : 192.168.0.0～192.168.255.255

## Slide 72: NAT: network address translation 网络地址转换
  所有在本地网络（local network）的设备使用一个专用IP地址空间（10/8, 172.16/12, 192.168/16 prefixes）内的32位IP地址
  优势：
    ISP只需为所有设备提供一个IP地址
    改变IP地址的主机部分不需要通知外部网络
    改变ISP而不改变本地网络中设备的地址
    安全：本地网络中的设备不能够被直接寻址
专用网络 private network
具有专用地址的地域 realm with private address
该地址仅对该网络中的设备有意义

## Slide 73: NAT: network address translation 网络地址转换
实施：NAT路由器必须 (透明的):
  发出报文段： 将源IP地址和端口号（内网主机）替换为NAT IP地址和新端口号
      远端客户/服务器使用NAT IP地址和新端口号回应
  记录 (NAT translation table NAT转换表)每一个源IP地址和端口号（内网主机）与NAT IP地址和新端口号的转换表
  达到报文段： 根据NAT转换表，将NAT IP地址和新端口号替换为源IP地址和端口号（内网主机）

## Slide 74: NAT: network address translation 网络地址转换
S: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80
1
10.0.0.4
138.76.29.7
1: 主机 10.0.0.1 向
128.119.40.186, 80
发出 报文段
NAT 转换表
WAN 端 LAN 端
138.76.29.7, 5001 10.0.0.1, 3345
…… ……
S: 128.119.40.186, 80
D: 10.0.0.1, 3345
4
S: 138.76.29.7, 5001
D: 128.119.40.186, 80
2
2: NAT 路由器改写报文段源地址与端口号： 10.0.0.1, 3345  138.76.29.7, 5001,
更新NAT转换表
S: 128.119.40.186, 80
D: 138.76.29.7, 5001
3
3: 回复到达，目的地址和端口号： 138.76.29.7, 5001
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3

## Slide 75: NAT: network address translation 网络地址转换
NAT存在一些争议:
  路由器“应该”至多处理至层3（端口号由网络层设备操作）
  地址“紧缺”问题已被IPv6解决
  违背了端到端观点 (不是用IP地址进行选址，而是由端口号)
  NAT穿越：如果客户想要连接NAT路由器之后的服务器？
但是NAT依然得到广泛应用:
  大量应用于家庭和机构网络, 4G/5G蜂窝网络

## Slide 76: Middleboxes
“any intermediary box performing functions apart from normal, standard functions of an IP router on the data path between a source host and destination host”
Middlebox (RFC 3234)

## Slide 77: Middleboxes everywhere!
enterprise
network
national or global ISP
datacenter
network
NAT: home, cellular, institutional
Firewalls, IDS: corporate, institutional, service providers, ISPs
Load balancers: corporate, service provider, data center, mobile nets
Caches: service provider, mobile, CDNs
Application-specific: service providers, institutional, CDN

## Slide 78: IPv6: 动机
最初动机： 32位的IPv4地址空间即将用尽
额外动机：
  加快处理/转发： 40位固定长度首部
  加强网络层对“流”的处理
“给属于特殊流的分组加上标签，这些特殊流是发送方要求进行特殊处理的流，如一种非默认服务质量或需要实时服务的流。”
[RFC 2460]

## Slide 79: IPv6 数据报格式
数据
目的地址
(128 bits)
源地址
(128 bits)
有效载荷长度
下一个首部
跳限制
流标签
流量类型
版本
32 bits
流量类型
priority: 与IPv4中的服务类型（TOS）类似
流标签
flow label: 区分不同数据报的流
128-bit
IPv6 地址
与IPv4相比不包括的内容：
没有首部检验和，加快IP分组处理（因特网中运输层与链路层都有检验操作）
没有分片/重新组装（路由器发回“分组太大”的ICMP差错报文，并丢掉分组）
没有选项（可能在“下一个首部”指出的位置）

## Slide 80
Version. 版本 | 4 bits | 用于表示IP版本号（IPv66，设置成4并不能创造一个IPv4数据报）
Traffic class. 流量类型 | 8 bits | 使不同类型的IP数据报能相互区别、明确拥塞通告 相当于IPv4的Type of service.
Flow label. 流标签 | 20 bits | 标识一条数据报的流，能够对一条流中的某些数据给出优先权，或者用来对某些应用的数据报给出更高的优先权。
Payload length. 有效载荷长度 | 16 bits | 给出了IPv6数据报中跟在定长的40字节数据报首部后面的字节数量 IPv4首部长度和数据报长度
Next header. 下一个首部 | 8 bits | 该字段标识数据报中的内容（数据字段）需要交付给哪个协议（如TCP或UDP） 相当于IPv4的Protocol
Hop limit. 跳限制 | 8 bits | 转发数据报的每台路由器将对该字段的内容减1，如果跳限制计数达到0，则该数据包将被丢弃。 相当于IPv4的Time-to-live
Source IP address. 源地址 | 128 bits | 
Destination IP address. 目的地址 | 128 bits | 

## Slide 81
20字节+选项
固定40字节

## Slide 82
20字节+选项
固定40字节

## Slide 83
20字节+选项
固定40字节

## Slide 84: 从IPv4到IPv6的迁移
不是所有的路由器都升级
  没有 “flag days”
  网络既包括IPv4路由器又包括IPv6路由器，如何工作?
IPv4源/目的地址
IPv4 首部
IPv4 数据报
IPv6 数据报
IPv4 载荷
UDP/TCP 负载
IPv6 源/目的地址
IPv6 首部
Tunneling 建隧道: IPv6 数据报作为载荷封装于IPv4数据报中，在IPv4路由器间传输
兼容问题
IPv6向下兼容，但IPv4不向上兼容。

## Slide 85: 建隧道与封装
以太网连接两个 IPv6路由器：
以太网连接两个
IPv6路由器
A
B
IPv6
IPv6
E
F
IPv6
IPv6
链路层帧
IPv6 数据报
一般情况：数据报作为载荷封装于链路层帧中
A
B
IPv6
IPv6/v4
E
F
IPv6/v4
IPv6
IPv4 网络
IPv4网络连接两个IPv6路由器

## Slide 86: 建隧道与封装
IPv4隧道连接两个IPv6路由器
IPv4 隧道
连接 IPv6 路由器
A
B
IPv6
E
F
IPv6
IPv4数据报
IPv6 数据报
建隧道：IPv6数据报作为载荷封装于IPv4数据报中
IPv6/v4
IPv6/v4
通过观察IPv4数据报的协议号字段
以太网连接两个 IPv6路由器：
以太网连接两个
IPv6路由器
A
B
IPv6
IPv6
E
F
IPv6
IPv6
链路层帧
IPv6 数据报
一般情况：数据报作为载荷封装于链路层帧中
两台IPv6路由器之间的中间IPv4路由器的集合称为一个隧道

## Slide 87: 建隧道
C-to-D:
IPv6 inside
IPv4
Flow: X
Src: A
Dest: F
data
src:B
dest: E
物理视图：
IPv4
IPv4
E
IPv6/v4
IPv6
F
C
D
A
B
IPv6
IPv6/v4
逻辑视图：
IPv4 隧道
连接 IPv6 路由器
A
B
IPv6
IPv6/v4
E
F
IPv6/v4
IPv6
flow: X
src: A
dest: F
data
A-to-B:
IPv6
Flow: X
Src: A
Dest: F
data
src:B
dest: E
B-to-C:
IPv6 inside
IPv4
E-to-F:
IPv6
flow: X
src: A
dest: F
data
D-to-E:
IPv6 inside
IPv4
Flow: X
Src: A
Dest: F
data
src:B
dest: E
注意源和目的地址

## Slide 88: IPv6: adoption
Google1: ~ 30% of clients access services via IPv6
NIST: 1/3 of all US government domains are IPv6 capable
1 https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html

## Slide 89: IPv6: adoption
Google1: ~ 30% of clients access services via IPv6
NIST: 1/3 of all US government domains are IPv6 capable
Long (long!) time for deployment, use
  25 years and counting!
  think of application-level changes in last 25 years: WWW, social media, streaming media, gaming, telepresence, …
1 https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html

## Slide 90: 网络层：数据平面
网络层：概述
  数据平面
  控制平面
通用转发与SDN
  匹配+动作
  OpenFlow: 匹配加动作操作
路由器工作原理
  输入端口，交换结构，输出端口
  分组调度
IP: 网际协议
  数据报格式
  编址
  网络地址转换
  IPv6

## Slide 91: 通用转发：动作+匹配
1
2
0111
3
values in arriving
packet header
回顾：每个路由器有一个转发表 forwarding table
“动作加匹配” ：匹配到达分组的比特，采取动作
  通用转发：
    匹配：使用多个首部字段决定动作
    动作：丢包、拷贝、修改、记录
转发表
(也称为: 流表flow table)
(aka: 流表)
  基于目的地转发： 基于目的IP地址字段转发

## Slide 92: Flow table 流表
流：由首部字段值定义 （链路层、网络层、运输层）
generalized forwarding 通用转发:
  Match 匹配: 分组首部字段值
  Actions 动作: 对于匹配上的分组 [丢、改、发]
  转发、丢弃、复制、发送至多个输出端口、和/或重写所选的首部字段等
  Counters 计数器: 与表项匹配的分组数量（匹配时更新），以及自从该表项上次更新以来的时间。
路由器流表定义路由器匹配+动作的规则
首部字段值的集合
计数器集合
所采取的动作集合
本地流表
首部
计数器
动作

## Slide 93: Flow table 流表
流：由首部字段值定义 （链路层、网络层、运输层）
generalized forwarding 通用转发:
  Match 匹配: 分组首部字段值
  Actions 动作: 对于匹配上的分组 [丢、改、发]
  转发、丢弃、复制、发送至多个输出端口、和/或重写所选的首部字段等
  Counters 计数器: 与表项匹配的分组数量（匹配时更新），以及自从该表项上次更新以来的时间。
1
2
3
4
* : wildcard（通配符）
src=10.1.2.3, dest=*.*.*.* 发给控制器
src=1.2.*.*, dest=*.*.*.* 丢弃
src = *.*.*.*, dest=3.4.*.* 接口2转发
本地流表
首部
计数器
动作

## Slide 94: OpenFlow: 流表表项
Match
Action
Stats
转发
丢包
修改首部字段值
发给控制器
计数器
OpenFlow 1.0流表用于匹配首部字段:
Ingress Port
Src MAC
Dst MAC
Eth Type
VLAN
ID
IP
ToS
IP Proto
IP Src
IP Dst
TCP/UDP Src Port
VLAN
Pri
TCP/UDP Dst Port
Link layer
Network layer
Transport layer
路由器的输入端口

## Slide 95: OpenFlow: 示例
IP数据报目的地址 51.6.0.8通过路由器输出端口6转发
阻塞（不转发）所有目的端口号22的分组
阻塞（不转发）所有主机128.119.1.1发送的分组
基于目的地转发：
*
*
*
*
*
*
51.6.0.8
*
*
*
port6
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
s-port
TCP
d-port
Action
VLAN
Pri
IP
ToS
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
防火墙：
drop
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
s-port
TCP
d-port
Action
VLAN
Pri
IP
ToS
22
*
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
s-port
TCP
d-port
Action
VLAN
Pri
IP
ToS
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
drop
*
128.119.1.1

## Slide 96: OpenFlow: 示例
2层基于目的地转发：
目的MAC地址22:A7:23:11:E1:02 的分组通过路由器输出端口3转发
*
*
*
*
*
*
*
*
*
port3
22:A7:23:
11:E1:02
*
*
Switch
Port
MAC
src
MAC
dst
Eth
type
VLAN
ID
IP
Src
IP
Dst
IP
Prot
TCP
s-port
TCP
d-port
Action
VLAN
Pri
IP
ToS

## Slide 97: OpenFlow
match+action: 整合不同类型的服务
路由器
  匹配: 最长前缀匹配（基于目的转发）
  动作: 通过对应端口转发
链路层交换机
  匹配: 目的MAC地址
  动作: 转发或者广播
防火墙
  匹配: IP地址和TCP/UDP端口号
  动作: 允许或拒绝
NAT 网络地址转换
  匹配: IP地址和端口号
  动作: 重写IP地址和端口号

## Slide 98: OpenFlow: 示例
Host h1
10.1.0.1
Host h2
10.1.0.2
Host h4
10.2.0.4
Host h3
10.2.0.3
Host h5
10.3.0.5
s1
s2
s3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Host h6
10.3.0.6
controller
精心设计的流表可以实现全网范围内操作：
从主机h5和h6发往h3或h4的报文段，先后经过s1和s2

## Slide 99: OpenFlow: 示例
IP Src = 10.3.*.*
IP Dst = 10.2.*.*
forward(3)
匹配
动作
ingress port = 2
IP Dst = 10.2.0.3
ingress port = 2
IP Dst = 10.2.0.4
forward(3)
匹配
动作
forward(4)
ingress port = 1
IP Src = 10.3.*.*
IP Dst = 10.2.*.*
forward(4)
匹配
动作
Host h1
10.1.0.1
Host h2
10.1.0.2
Host h4
10.2.0.4
Host h3
10.2.0.3
Host h5
10.3.0.5
s1
s2
s3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Host h6
10.3.0.6
controller
精心设计的流表可以实现全网范围内操作：
从主机h5和h6发往h3或h4的报文段，先后经过s1和s2

## Slide 100: 第四章
Q：转发表（基于目的地转发）和流表（通用转发）如何计算？
A：通过控制层面（下一章节）
SDN：通用转发
网络层概述
路由器结构
IP：网际协议

## Slide 101
2024-04-28 00:00:00之前上传